Утверждаю

Главный инженер

филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

________________А.В. Поварницын

«___» ___________2017 года

Технические требования на поставку тента

- Наименование:

Комплект тентовой конструкции для возведения ангара площадью – 450м2.

- Технические характеристики

Основные технические характеристики

| Ширина | Длина | Площадь | Высота стены | Высота в коньке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 м | 30 м | 450 м2 | 6 м | 9.5 м |

- Основные технические требования:

- Материал покрытия ангара не поддерживает горение.

- Каркас из материала, не подверженного коррозии, либо стальной с антикоррозионным покрытием

- Расчетная температура эксплуатации -60... +60°С.

- Ворота в торцевой части ангара, раздвижные размером 4х4.5 м – 1 ед.

- Двери двухстворчатые 2х2 м – 1 ед. (в противоположном от ворот торце).

- Прочностной расчет конструкции производится для региона установки тента: филиал «Яйвинская ГРЭС», Пермский Край, п. Яйва с учетом ветровых и снеговых нагрузок при условии круглогодичного использования.

- Крепление конструкции ангара к земле производится с помощью анкеров.

- 15 метров конструкции стационарны, 15 метров конструкции откатываются на 15 метров вместе с торцом (при помощи ручных лебедок).

- Дополнительные технические требования:

  - Должен быть предоставлен паспорт конструкции, включающий в себя описание, сертификаты и монтажные схемы.

  - Габариты элементов конструкции в разобранном виде должны допускать перевозку на стандартных грузовых автомашинах без ограничений по весу и габаритам.

  - Транспортировка и монтаж освещения внутри тента выполняются силами Заказчика.

  - Гарантийный период – 3 года.

- Срок поставки:

С 01 мая по 01 июня 2017 г.

- Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):

Комплект тентовой конструкции для возведения ангара площадью – 450м2 – 1 шт.

- Требования к приёмке:

  - Приемка продукции по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления № П-6 и № П-7, установленных Постановлением Госарбитража с последующими изменениями

  - Отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением технологии транспортировки.

  - Доставка продукции до места назначения должна осуществляться Изготовителем (Поставщик) по адресу: Россия, Пермский край, п. Яйва, ул. Тимирязева, 5.

  - При отсутствии отступлений по количеству, качеству и полноты технической документации к продукции Заказчик подписывает Акт приёмки продукции.

  - В случае поставки продукции ненадлежащего качества Изготовитель (Поставщик) обязан устранить дефекты или заменить товар в течение 15 календарных дней.

  - Право собственности на продукцию и риск его случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к Заказчику в момент сдачи-приемки поставляемой продукции.

- Требования к изготовителю (поставщику):

  - Изготовитель (Поставщик) должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом поставки аналогичного оборудования не менее 2 (двух) лет, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией, должен обладать возможностью выполнить поставку продукции полностью, в установленные сроки с надлежащим качеством; должен иметь необходимые сертификаты соответствия качества продукции, опыт добросовестного выполнения договорных обязательств (не менее 2 лет) перед энергетическими предприятиями, производителями закупаемой продукции, дилерами завода-изготовителя.

  - Поставщик должен является официальным представителем завода изготовителя оборудования.

- Перечень документов:

9.1.	Сертификаты соответствия;

9.2.	Оригиналы сертификатов на материалы или копии сертификатов соответствий, которые должны быть нотариально заверены, либо заверяются Заказчиком при предоставлении оригинала;

9.3.	Должны быть предоставлены, технические паспорта, сертификаты, руководства по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту на русском языке;

9.4.	Информация о производителе и службе технической поддержки;

- Гарантии изготовителя (поставщика):

Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемого оборудования и его работоспособность в течение гарантийного срока, который будет указан в Гарантийном талоне паспорта. Гарантийный срок должен быть не менее 12 месяцев с момента эксплуатации, но не более 18 месяцев с момента поставки данного оборудования Заказчику.

Если в течение гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям настоящих технических требований или будут выявлены скрытые дефекты (изготовления или транспортировки), поставщик или завод-изготовитель своими силами и средствами ремонтирует или заменяет изделие на новое.

- Требования к упаковке оборудования:

Упаковка материалов должна быть  выполнена в соответствии с ГОСТ 17527-2003; ГОСТ 20767-75 и обеспечивать:

- защиту от повреждений и проникновений, исключая порчу и потерю товарного вида от попадания атмосферных осадков, влаги и обеспечение сохранности товаров;

- облегчение транспортирования (транспортабельность);

- гарантия качества;

- безопасность упаковки (на содержание вредных веществ);

- экологичность (способность её при использовании и утилизации не наносить вред окружающей среде);

- надёжность.

Согласовано:

От филиала «Яйвинская ГРЭС»

Зам. Главного инженера по ПГТЦ

_________________ В.Т. Худышев

Начальник ОПиПР

_________________ В.Б. Чернышёв

Техническое задание разработал:

_________________________ зам. начальника по ПГТЦ Борисов М.С.