Приложение №3

к уведомлению  о проведении открытого запроса предложений  №Л0204  от  10.05.2017г.

#### Технические требования

на приобретение МТР по лоту «Закупка МТР (сервера, компьютеры, коммутаторы) для нужд модернизации ПТК «Космотроника-Венец» АСУ ТП энергоблока ст. №4».

- Наименование предприятия:

Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»

- Цель приобретения:

Для выполнения модернизации программно-технического комплекса (ПТК) «Космотроника-Венец» АСУ ТП энергоблока ст. №4 филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро».

- Перечень и технические характеристики:

Поставляется оборудование, запасные части и материалы  в соответствии со следующим перечнем и характеристиками:

-  Оборудование верхнего уровня и сетевое оборудование ПТК «Космотроника-Венец»:

| № п/п | Наименова ние | Модель | Производитель | Характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системный блок | Блок 600G2MT | Hewlett-Packard | Блок системный 600G2MT Platinum/i5-6500/4GB/500GB/DOS SuperMulti DVDRW/3yw/ USB/Slim Kbd/USBmouse | 21 |
| 2 | Сетевая карта | Intel EXPI9402PTBLK | Intel | Intel EXPI9402PTBLK | 21 |
| 3 | Сервер | HP Proliant DL360 Gen9 | Hewlett-Packard | 755261-B21 E5-2603v3 Rack(1U)/Xeon6C 1.6GHz(15Mb)/1x8GbR1D_2133/H240ar(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8)SFF/noDVD/iLOstd/4x1GbEth/EasyRK/1x500wFPlat(2up) | 9 |
| 4 | Диск жесткий | HP HDD 1TB | Hewlett-Packard | 655710-B21 2.5"(SFF) SATA 7,2k 6G Pluggable w Smart Drive SC Midline (for HP Proliant Gen8/Gen9 servers) | 6 |
| 5 | Корзина для HDD | HP DVD/USB Universal Media Bay | Hewlett-Packard | 764632-B21 (DVD RW, USB 2.0, and VGA) Kit for 8SFF DL360 Gen9 | 9 |
| 6 | Блок питания | HP Hot Plug Redundant Power Supply Flex Slot Platinum 500W | Hewlett-Packard | 720478-B21 Option Kit for DL360/380 Gen9, ML350 Gen9 | 9 |
| 7 | Диск жесткий | HP HDD 500GB | Hewlett-Packard | 655708-B21 2.5"(SFF) SATA 7,2k 6G Pluggable w Smart Drive SC Midline (for HP Proliant Gen8/Gen9 servers) | 10 |
| 8 | Шкаф для электронного оборудования | Schroff Varistar | Schroff | Модель ЭМС, типоразмер 600х1000х1800, серый, в составе: Каркас Slim-Line, 1800x600x1000 20130-048/05 - 1шт. Боковая стенка IP 55, RAL 7035, 1800x1000 22130-523/05 (2X) - 1шт. Плоская крыша, с участками для выемки RAL 7021, 600x1000 21130-255/05 - 1шт. Стальная дверь IP 55 с 3‐точечным замком, RAL 7035, 1800x600 22130-157/05 - 2шт. Панель основания, составная, 600x1000 23130-004/05 - 1шт. Щеточный пыльник для панели основания 23130-074/05 - 1шт. Монтажные профили стандарта 19'' AlZn, 1800x49,5x76 23130-034/05 (2X) - 2шт. Вентиляторный узел, потолочный, с тремя вентиляторами 23130-070 - 2шт. Входной/выходной фильтр FLA 250/300 60715-091 - 2шт. | 2 |
| 9 | Сетевой коммутатор | HP 2530-48G | Hewlett-Packard | J9775A Switch (48 x 10/100/1000 + 4 x SFP, Managed, L2, virtual stacking, 19") | 9 |
| 10 | Трансивер | HP X121 | Hewlett-Packard | J4858C | 13 |
| 11 | Консоль управления | ATEN CL5708M-AT-RG | ATEN | SINGLE RAIL 8P PS/2-USB LCDKVMP 17INCH (CL5708MR) | 2 |
| 12 | Кабель для консоли управления | 2L-5203U | ATEN | ATEN 2L-5203U КВМ USB | 6 |
| 13 | ИБП настольный | APC Smart-UPS SMT1500I | APC | 1500VA/980W, Line-Interactive, LCD, Out: 220-240V 8xC13 (4-Switched), SmartSlot, USB, HS User Replaceable Bat, Black, 3(2) y.war. (REP: SUA1500I) | 19 |
| 14 | ИБП стоечный | APC Smart-UPS SMT2200RMI2U | APC | 2200VA/1980W, RM 2U, Line-Interactive, LCD, Out: 220-240V 8xC13 (4-Switched) 1xC19, EPO, HS User Replaceable Bat, Black, 3(2) y.war.(REP: SUA2200RMI2U) | 4 |
| 15 | Принтер | HP LaserJet Enterprise P3015dn | Hewlett-Packard | Черно-белый лазерный А4 | 1 |
| 16 | Монитор | Dell UltraSharp U2412M | Dell | 2412-0902 24"Monitor BK/SL(S-IPS LED; 300cd/m2; 1000:1;8ms; 1920x1200; 178/178 D-Sub, DVI(D), DP; Internal Po; Hight adjustable; Tilt, Swivel, Pivot) | 20 |
| 17 | Антенна со встроенным GPS приемником + 120 м интерфейсного кабеля | Trimble Acutime GG | Trimble | Модель multi-GNSS ГЛОНАСС+GPS 400-Foot Interface Cable | 1 |
| 18 | Блок питания коммутатора | Блок TCL 024-124 Tracopower 24Вт | Tracopower | Traco Power TCL24-124 24W | 2 |
| 19 | Коммутатор | Коммутатор MOXA EDS-305-M-SC | MOXA | MOXA Ether Device Switch EDS-305-M-SC (4TP, 1F/O) | 2 |
| 20 | Патч-корд | Патч-корд PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1M-RD Hyperline | Hyperline | Патч-корд PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1M-RD Hyperline Красный | 80 |
| 21 | Патч-корд | Патч-корд PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1M-BL Hyperline | Hyperline | Патч-корд PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1M-BL Hyperline Синий | 80 |

- Основные технические требования:

4.1. Поставляемое оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не позднее 2016 года изготовления, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции.

- Дополнительные требования:

5.1.  Оборудование, запасные части и материалы должны быть поставлены в г.Москва по адресу: 105118, г.Москва, ул Вольная, д.19, стр.1 (приемка на склад производится в рабочие дни, желательно прибытие груза не позднее 15-00).

6. Сроки поставки:

до 20.06.2017г.

7. Требования к приемке:

- продукция должна соответствовать заявленному качеству и комплектности;

- приемка продукции по количеству должна осуществляться в соответствии с Актом приема-передачи;

- поставщик должен за свой счет обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке  оборудования, запасных частей и материалов.

8. Перечень документации:

- Сертификаты и технические паспорта на оборудование, запасные части и материалы;

- Акт приема-передачи;

9. Гарантии поставщика:

- поставщик гарантирует  покупателю    соответствие  качества и комплектности поставляемой продукции стандартам завода-изготовителя.

10. Требования к упаковке оборудования

Оборудование и запасные части должны быть упакованы в фирменную заводскую упаковку. Упаковка оборудования должна быть целой, не иметь надрывов и следов заливания водой.