Приложение № 3

к Уведомлению о проведении запроса предложений

№ 58831 от 11.05.2017 г.

#### Технические требования

на приобретение МТР по лоту «Закупка МТР (контроллеры) для нужд модернизации ПТК «Космотроника-Венец» АСУ ТП энергоблока ст. №4»

- Наименование предприятия:

Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»

- Цель приобретения:

Для выполнения модернизации программно-технического комплекса (ПТК) «Космотроника-Венец» АСУ ТП энергоблока ст. №4 филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро».

- Перечень и технические характеристики:

Поставляется оборудование, запасные части и материалы  в соответствии со следующим перечнем и характеристиками:

-  Оборудование нижнего уровня ПТК «Космотроника-Венец»:

| № п/п | Наименование продукции* | Полное описание продукции** | Соответствие стандартам | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль CPС 150 Fastwel | Модуль процессора CPС 150 Fastwel AMD LX800/256Мб ОЗУ/1Гб Nand flash/CF/2xEthernet/4xUSB/2xRS232/2xRS485/422 является полностью х86-совместимым одноплатным компьютером предназначенным для эксплуатации в жестких условиях | НД Производителя | шт | 64 |
| 2 | Карта DC1M-128D31W1SB InnoDisk | Карта памяти промышленная DC1M-128D31W1SB InnoDisk CompactFlash серии iCF4000 объем 128Мб -40+85град. тип NAND FLASH SLC | НД Производителя | шт | 64 |

- Основные технические требования:

Поставляемое оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не позднее 2016 года изготовления, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции.

- Дополнительные требования:

Оборудование, запасные части и материалы должны быть поставлены в г. Москва по адресу: 105118, г.Москва, ул Вольная, д.19, стр.1 (приемка на склад производится в рабочие дни, желательно прибытие груза не позднее 15-00).

6. Сроки поставки:

15.06.2017г.

7. Требования к приемке:

- продукция должна соответствовать заявленному качеству и комплектности;

- приемка продукции по количеству должна осуществляться в соответствии с Актом приемки-передачи;

- поставщик должен за свой счет обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке  оборудования, запасных частей и материалов.

8. Перечень документации:

- Сертификаты и технические паспорта на оборудование, запасные части и материалы;

- Акт приема-передачи;

9. Гарантии поставщика:

- поставщик гарантирует  покупателю    соответствие  качества и комплектности поставляемой продукции стандартам завода-изготовителя.

10. Требования к упаковке оборудования

Оборудование и запасные части должны быть упакованы в фирменную заводскую упаковку. Упаковка оборудования должна быть целой, не иметь надрывов и следов заливания водой.