# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на заводской ремонт электродвигателей

# филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

1. Наименование филиала: «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

2. Полное наименование оборудования (системы), место производства работ: Электродвигатели с всыпной обмоткой и обмоткой корзиночного типа, мощностью от 45Вт до 200кВт, напряжением 0,4кВ.

3. Основание для производства Работ:

Утвержденная программа ремонта филиала «Смоленская ГРЭС» на 2018г.

4. Цель проведения Работ:

Восстановление исправности или близкого к полному восстановлению ресурса, работоспособности и обеспечения эксплуатационной надёжности, безопасной и экономичной эксплуатации оборудования с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.

5. Содержание Работ:

5.1. Объемы Работ в техническом задании на заводской ремонт электродвигателей в 2018г представлены в Таблице 1:

Таблица 1

| Диспетчерское наименование | Марка, мощность, обороты электродвигателя | Объём работ по ремонту электродвигателя | Ед. измерения | Количество двигателей, подлежащих ремонту | Период ремонта | Продолжительность ремонта единицы оборудования в днях с учетом доставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГИТ ТГ-2 | ГИТ 50/400 50 кВт 3000 об/мин | Замена обмотки статора | шт | 1 | июль-август | не более 30 |
| ШШУ | АОП-2 10кВт 1000 об/мин | Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки | шт | 2 | январь- март | не более 10 |
| СНТ | А3-315-4У3 200кВт 1500 об/мин | Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки | шт | 1 | май-август | не более 50 |
| СМН | А3-315-4У3 160кВт 1500об/мин | Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки | шт | 1 | март-август | не более 45 |
| НДФ | ВАО-21-4У2 1,1кВт 1500об/мин | Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки | шт | 4 | февраль-август | не более 7 |
| НГО | А3-315-4У3 160кВт 1500 об/мин | Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки | шт | 2 | март-октябрь | не более 45 |
| НГО | А3-315-4У3 132кВт 1500 об/мин | Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки | шт | 1 | июнь-ноябрь | не более 40 |
| Сл ПНД | АО2-91-2У3 75кВт 3000 об/мин | Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки | шт | 2 | апрель-ноябрь | не более 30 |
| НОС | А2-62-2У3 22кВт 3000 об/мин | Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки | шт | 3 | март-октябрь | не более 10 |
| МНУ | М101-52А 12кВт 3000 об/мин | Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки | шт | 3 | апрель-октябрь | не более 10 |
| НБНТ | АО2-42-2 7,5кВт 3000 об/мин | Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки | шт | 2 | июнь-октябрь | не более 10 |
| МН ПЭН | 4А90Л-4У 2,2кВт 1500 об/мин | Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки | шт | 4 | март-октябрь | не более 7 |
| МН ДС | АО2-31-4 2,2кВт 1500 об/мин | Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки | шт | 4 | июнь-ноябрь | не более 7 |
| Эксгаустер | АОП-21-2 2,2 кВт 3000 об/мин | Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки | шт | 3 | март-ноябрь | не более 7 |
| АПВС | ДОС2-41-6 4 кВт 900об/мин | Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки | шт | 2 | апрель-ноябрь | не более 7 |
| МЭО-250 | 2ДСТР-135-45-136 45Вт | Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки | шт | 4 | март-ноябрь | не более 7 |
| МЭО-1600 | АИР 56 В4У3 180 Вт 1500 об/мин | Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки | шт | 4 | апрель-ноябрь | не более 7 |
| ЭПЗ, МЭО | АИР 63 В4У3 400 Вт1500 об/мин | Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки | шт | 6 | апрель-ноябрь | не более 7 |
| ЭПЗ | АИР 80 В4У3 1,5 кВт 1500 об/мин | Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки | шт | 5 | март-октябрь | не более 5 |
| ЭПЗ | АИР 100 S4У3 7,5 кВт 1500 об/мин | Ремонт эл. двигателя с заменой обмотки | шт | 3 | июнь-ноябрь | не более 10 |
| МНН | ВАО 81-2У2 55кВт 3000 об/мин | Ремонт эл. двигателя с заменой обмотки | шт | 2 | февраль-ноябрь | не более 20 |
| МНП | М43650/2У2-5 125кВт 3000 об/мин | Ремонт эл. двигателя с заменой обмотки | шт | 1 | февраль-ноябрь | не более 40 |
| ПМ | КОФ 32-4У2 32кВт 1480 об/мин | Ремонт эл. двигателя с заменой обмотки | шт | 2 | февраль-ноябрь | не более 25 |

5.2. Состав работ: Разборка электродвигателя с выводом ротора, очистка, дефектация. Демонтаж обмотки, укладка новой обмотки с предварительной подготовкой статора. Пропитка обмотки лаком, сушка. Электрические измерения и испытания обмотки статора. Ремонт и балансировка ротора. Замена подшипников. Сборка. Покраска. Прокрутка электродвигателя на х/х со снятием характеристик холостого хода. Оформление результатов испытаний и опробований.

5.3. Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению", СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации  электростанций  и сетей" (Прейскуранта ОРГРЭС)», с указанием ниже перечисленной информации:

а) коэффициенты к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»;

б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком (Исполнителем) расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в форматах: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

5.4. Заказчик, при необходимости, по согласованию с Подрядчиком, вправе дополнять, изменять или исключать объемы работ, группу сложности ремонта, определенные техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта в течение срока действия договора, не превышая стоимости работ по договору.

5.5.  Доставка электродвигателей в ремонт производится по мере необходимости (при выходе из строя), в заранее согласованные сроки.

5.6. Стоимость ремонта должна включать в себя транспорные затраты на доставку электродвигателей от Заказчика к Подрядчику и обратно.

6. Требования к Подрядчику.

6.1.	Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

6.2. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

6.3. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

6.4.	Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

6.4. Наличие необходимого оборудования и приспособлений для производства работ в достаточном количестве.

6.5. Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

6.6. Подрядчик полностью отвечает за квалификацию своего персонала, а также за ее соответствие требованиям, необходимым для выполнения работ, согласно настоящего Технического задания

6.5.	Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

6.6.	Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ.

6.7. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный со стороны Подрядчика документ или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.

7. Требования к выполнению работ.

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с ПБ, РД, требованиями изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- «ПУЭ Правила устройства электроустановок» 2002 г.

- РД34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

7.2. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование на основании Федерального Закона РФ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требовании пожарной безопасности».

7.3. Подрядчик обязан принять от Заказчика по акту приёма-передачи и доставить ремонтируемые электродвигатели к месту выполнения производства Работ, а также доставить отремонтированные с надлежащим качеством электродвигатели Заказчику.

7.4.  Место выполнения работ: Производственная база специализированного предприятия по ремонту электрооборудования.

- Требования к применяемым материалам и запасным частям.

  - Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика.

  - В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

  - Материалы, применяемые при изготовлении (восстановлении) деталей, должны соответствовать маркам, указанным в чертежах и спецификациях.

  - Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

  - Все материалы, необходимые для выполнения объема работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь паспорта, сертификаты соответствия, качества, безопасности, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку данной продукции.  Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

  - Входной контроль запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией Подрядчика с предоставлением Заказчику актов входного контроля, паспортов, сертификатов соответствия.

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании

9. Этапы и сроки выполнения Работ.

9.1. Сроки проведения работ:

В течении года с 16.01.2018г. по 29.12.2018г, ежемесячно на основании поданной письменной заяки.

9.2 Промежуточные сроки выполнения работ, входящих в объем настоящего технического задания, определяются ежемесячными заказами Заказчика и согласовываются Подрядчиком за 10 дней до начала работ.

9.3. Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых ремонтных работ в согласованных объемах.

10.	Требования к сдаче-приемке Работ

10.1. Представители Заказчика:

- участвуют в дефектации оборудования при отправке в ремонт;

- определяют по результатам дефектации выполнение запланированных и дополнительных объёмов ремонтных работ. Составляется ведомость дополнительных работ и протокол исключения работ;

- контролируют в документации наличие актов входного контроля и сертификатов соответствия на применяемые материалы;

- производят приём оборудования из ремонта;

# 10.2. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Приемка может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ. После предъявления отчетной технической ремонтной документации подписывается акт сдачи-приемки формы КС-2. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ.

10.3. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», РД34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

# 11. Документация, предъявляемая Заказчику.

Руководители работ предприятий, участвующих в ремонте оборудования, предъявляют Заказчику:

11.1. Акт технической приёмки на электродвигатели;

11.2. Протоколы измерений и испытаний на электродвигатели;

11.3. Протоколы технических решений по выявленным и устранённым дефектам;

11.4. Протоколы проведения балансировочных работ.

11.5. Результаты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части.

12. Гарантия исполнителя Работ.

Подрядчик должен гарантировать:

12.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

12.2. Выполнение всех работ в сроки, определяемые ежемесячными заказами Заказчика, согласованными Подрядчиком.

12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

12.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

12.5. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.