Приложение № 4

к уведомлению о проведении двухэтапного открытого

запроса предложений № Ю096 от  « 10 » октября  2017 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
на поставку комплектов корпоративной одежды

для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий

для филиалов ПАО «Юнипро» на 2018-2020 гг.

## Москва 2017 год

## Технические требования

## к комплектам корпоративной одежды для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий

## для филиалов ПАО «Юнипро»

- Область использования и общие требования к спецодежде

  - Область использования:

Спецодежда согласно данному техническому заданию является индивидуальным средством защиты тела, верхних и нижних конечностей работников от общепроизводственных вредных и опасных производственных факторов на электростанции, основными из которых являются: общие производственные загрязнения, пониженная и повышенная температура, контакт с химическими веществами, вредные биологические факторы, или сочетание этих и других факторов при осуществлении производственной деятельности.

  - Заказчик оставляет за собой право корректировать настоящие технические требования, уведомив Поставщика Продукции в срок не менее, чем за 60 дней до размещения Заказа.

  - Поставляемые комплекты спецодежды должны быть новыми и ранее не использованными.

  - Спецодежда должна удовлетворять требованиям безопасности и защиты работника от вредных и опасных производственных факторов на протяжении всего срока эксплуатации, установленного типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденных приказом Приказ Минздравсоцразвития России от 22.06.2009 N 357н. (ред. 20.02.2014 г. с изменениями и дополнениями)

  - Для изготовления корпоративной специальной одежды должны применяться материалы, свойства которых (согласно разделу 6 настоящих технических требований) должны сохраняться после стирки специальной одежды  (количество стирок не менее 50) при температуре не менее 60°С и подтверждается соответствующими сертификатами и протоколами испытаний акрредитованными организации, выдавшей сертификат. Срок эксплуатации изделий из данных тканей должен быть не менее 2-х лет. Логотипы, световозвращающие элементы и фурнитура должны сохранять свои свойства в пределах установленного цикла эксплуатации.

  - Спецодежда должна быть пригодна, как для мокрой стирки с применением стандартных чистящих средств, так и для химической чистки.

  - Дизайн корпоративной специальной одежды работников, цветовая гамма, расположение световозвращающих элементов и корпоративной символики ПАО «Юнипро» должны соответствовать требованиям, установленным в данных технических требованиях.

  - Размер спецодежды должен соответствовать антропологическим размерам работника. Спецодежда должна быть удобной при эксплуатации, не стеснять движения при выполнении должностных обязанностей.

  - Для согласования, в качестве образцов всех моделей спецодежды согласно Приложению 1 (мужские/женские модели, включая огнестойкие), предоставляется спецодежда следующих размеров:

- 104-108/170-176 (мужские летние модели – ИТР куртка/брюки/полукомбинезон);

- 88-92/170-176 (женские летние модели – рабочий куртка/брюки/полукомбинезон),

- 104-108/170-176 (мужские зимние модели - ИТР куртка/брюки/полукомбинезон);

- 88-92/170-176 (женские зимние модели – рабочий куртка/брюки/полукомбинезон);

- 104-108/170-176 (мужские летние модели – огнестойкий куртка/полукомбинезон/пелерина);

- 104-108/170-176 (мужские зимние модели – огнестойкий куртка/полукомбинезон/пелерина)

В ходе согласования Заказчиком выполняется проверка эргономических характеристик специальной одежды (эксплуатационные испытания) по критериям, указанным в Приложении С ГОСТ Р ЕН 340-2012 «ССБТ. Одежда специальная защитная. Общие технические требования», а также выполняется 2 цикла мокрой стирки при 60°С, после чего оценивается состояние спецодежды (на усмотрение экспертов).

  - Поставляемые в филиалы комплекты должны быть изготовлены из тех же материалов (включая фурнитуру), того же качества и дизайна, что и образцы, представленные для согласования Заказчику (п.1.8) в рамках запроса предложений для выбора Поставщика.

  - Поставляемые комплекты спецодежды (в т.ч. образцы в рамках запроса предложений) должны комплектоваться копиями сертификатов соответствия на изделия, копиями сертификатов соответствия используемых тканей и утеплителей (с протоколами сертификационных испытаний), санитарно-эпидемиологическими заключениями, сертификатами Oeko-Tex Standard 100. Физико-механические характеристики тканей верха и утеплителя, из которых изготовлены комплекты спецодежды, должны быть подтверждены сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическими заключениями, протоколами испытаний. Ткани для изготовления специальной одежды должны соответствовать ГОСТ 11209-2014 «Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний»

  - В каждый предмет спецодежды должен быть вшит ярлык с надписями, стойкими к стирке (не менее 25 стирок при 60°С) и содержащий следующую информацию: наименование производителя ткани, наименование поставщика, название модели (согласно приложению 1 к ТЗ), размер, группа защитных свойств (согласно п.8 ТЗ), пиктограммы способов ухода за одеждой.

  - Швы должны быть выполнены ровными стежками (не менее 5 стежков на 1 см).

- Требования к утепленной спецодежде

Поставляемая утепленная спецодежда должна соответствовать классу защиты, в зависимости от географии расположения филиалов и соответствующих климатических поясов.

  - Классификация

Спецодежду, эксплуатируемую в различных климатических поясах (регионах) России (приложение А), подразделяют по уровню теплозащитных свойств на четыре класса защиты:

  - й	класс защиты - II - I климатический пояс (регион III-IV );

  - й	класс защиты - III климатический пояс (регион II);

  - й	класс защиты - IV климатический пояс (регион Ш);

  - й	класс защиты - «особый» климатический пояс (регион IA).

Требования к утепленной спецодежде, представленные в данном каталоге, соответствуют 1-му классу защиты, или I и II климатическим поясам.

Требования к утеплителю: Нетканый объемный термоскрепленный, каландрированный синтетический утеплитель на основе полиэфирных микроволокон (100% микроволокно), мягкий и эластичный материал, прочный, долговечный. Утеплитель должен выдерживать стирку и сушку в различных условиях, восстановление объема в неизмененном виде, не давать усадки; волокна не должны смещаться, комковаться, сбиваться; отсутствие миграции волокон. Утеплитель должен обладать высокими гидрофобными качествами, дышащий и воздухопроницаемый, легкий вес, удобство в условиях физических нагрузок, высокий уровень теплового комфорта. При намокании сохранять теплоизолирующие свойства и быстро высыхать. Не накапливать статическое электричество.

| Филиал ПАО «Юнипро» | Климатический пояс |
| --- | --- |
| Березовская ГРЭС | III |
| Сургутская ГРЭС-2 | IV |
| Яйвинская ГРЭС | III |
| Шатурская ГРЭС | II |
| Смоленская ГРЭС | II |

  - Требования к плотности утепляющего материала (обязателен ветрозащитный слой ткани для одежды III–IV климат.поясов):

Для I-II климатического пояса:

Куртка - не менее 300 гр/м2;

Куртка (рукава) - не менее 240 гр/м2

Брюки, полукомбинезон - не менее 240 гр/м2

Для III климатического пояса:

Куртка - не менее 350 гр/м2;

Куртка (рукава) - не менее 240 гр/м2

Брюки, полукомбинезон - не менее 240 гр/м2

Для IV климатического пояса:

Куртка - не менее 450 гр/м2;

Куртка (рукава) - не менее 300 гр/м2

Брюки, полукомбинезон - не менее 300 гр/м2

- Требования к размерам костюмов

Размеры костюмов должны соответствовать росту и обхвату груди человека, указанных в таблицах

Таблицы размеров для мужских костюмов:

Таблица 1

| Размер одежды | Обхват груди, см | Обхват талии, см |
| --- | --- | --- |
| 88-92 | От 86 до 94 включительно | От 70 до 86 |
| 96-100 | Свыше 94 до 102 включительно | От 78 до 100 |
| 104-108 | Свыше 102 до 110 включительно | От 86 до 108 |
| 112-116 | Свыше 110 до 118 включительно | От 100 до 116 |
| 120-124 | Свыше 118 до 126 включительно | От 108 до 124 |
| Таблица 2 |
| Рост | Рост человека, см |
| 158-164 | От 155 до 167 включительно |
| 170-176 | Свыше 167 до 179 включительно |
| 182-188 | Свыше 179 до 191 включительно |
| 194-200 | Свыше 191 до 203 включительно |

| Рост, см | Смежный размер (типовая фигура) | Интервал Обхвата груди, см | Интервал Обхвата талии, см |
| --- | --- | --- | --- |
| 158-164 170-176 182-188 194-200 206-212 | 88-92 | 86,0 - 93,9 | 74,0 - 81,9 |
|  | 96-100 | 94,0 -101,9 | 82,0 - 89,9 |
|  | 104-108 | 102,0 - 109,9 | 90,0 - 97,9 |
|  | 112-116 | 110,0 - 117,9 | 98,0 - 105,9 |
|  | 120-124 | 118,0 - 125,9 | 106,0 - 113,9 |
|  | 128-132 | 126,0 - 133,9 | 114,0 - 121,9 |
|  | 136-140 | 134,0 - 141,9 | 122,0 - 129,9 |
|  | 144-148 | 142,0 - 149,9 | 130,0 - 137,9 |

В ГОСТ для ассортимента спецодежды, для определения размера используются только два размерных признака (рост и обхват груди). Для определения полнотной группы у МУЖЧИН используют измерение обхват талии.

Сводная таблица по определению размеров спецодежды для МУЖЧИН (ГОСТ 17-325-86). Для Спецодежды используются смежные роста и размеры

Таблица 3

женщины

Таблицы размеров для женских костюмов:

Таблица 4

| Размер одежды | Обхват груди, см | Обхват талии, см |
| --- | --- | --- |
| 88-92 | От 86 до 94 включительно | От 94 до 101,9 |
| 96-100 | Свыше 94 до 102 включительно | От 102 до 109,9 |
| 104-108 | Свыше 102 до 110 включительно | От 110 до 117,9 |
| 112-116 | Свыше 110 до 118 включительно | От 118 до 125,9 |
| 120-124 | Свыше 118 до 126 включительно | От 126 до 134 |

Таблица 5

| Рост | Рост человека, см |
| --- | --- |
| 146-152 | От 143 до 155 включительно |
| 158-164 | Свыше 155 до 167 включительно |
| 170-176 | Свыше 167 до 179 включительно |
| 182-188 | Свыше 179 до 191 включительно |

Сводная таблица по определению размеров спецодежды для ЖЕНЩИН (ГОСТ 17-326-74) Для Спецодежды используются Смежные роста и размеры			Таблица 6

| Рост, см | Смежный размер (типовая фигура) | Интервал Обхвата груди, см | Интервал Обхвата талии, см |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 80-84 | 78,0 - 85,9 | 86,0 - 93,9 |
|  | 88-92 | 86,0 - 93,9 | 94,0 - 101,9 |
| 146-152 | 96-100 | 94,0 - 101,9 | 102,0 - 109,9 |
| 158-164 | 104-108 | 102,0 - 109,9 | 110,0 - 117,9 |
| 170-176 | 112-116 | 110,0 - 117,9 | 118,0 - 125,9 |
| 182-188 | 120-124 | 118,0 - 125,9 | 126,0 - 133,9 |
| 194-200 | 128-132 | 126,0 - 133,9 | 134,0 - 141,9 |
|  | 136-140 | 134,0 - 141,9 | 142,0 - 149,9 |

В ГОСТ для ассортимента спецодежды, для определения размера используются только два размерных признака (рост и обхват груди). Для определения полнотной группы у ЖЕНЩИН используют измерение - обхват бедер.

- Требования к цветовому оформлению

Для изготовления корпоративной спецодежды общепроизводственного назначения ПАО «Юнипро» должны применяться ткани следующих цветов:

Синий, PANTONE    3005 С (текстильный С65)   Основной цвет костюма

Серый, PANTONE    18-0000 Цвет, используемый для отделочных элементов

Фирменная символика ПАО «Юнипро» (синий фон шеврона, белые буквы)

Фирменный знак ПАО «Юнипро» представляет собой надпись «Юнипро» выполненную фирменным шрифтом.

Располагается на верхнем (нагрудном) кармане на левой полочке, в случае отсутствия кармана - в верхней части левой полочки. Способ нанесения фирменного знака – шеврон.

Размер логотипа: 130 мм Х 100 мм  (110 мм х 80 мм) (зеркально карману для пропуска для улучшения внешнего вида)

Внесение изменений в изображение логотипа ПАО «Юнипро» не допускается

- Требования к фурнитуре

Фурнитура (пуговицы) должны соответствовать требованиям ГОСТ 29150-91 "Фурнитура для изделий легкой промышленности. Методы контроля".

Накладные детали, в том числе светоотражающая лента, должны настрачиваться двумя строчками.

Кнопки, пуговицы и молнии должны быть металлическими. Ремни – обеспечивающими необходимую степень затяжки, выполнены из прорезиненной ткани или полиэстера с резиновыми застежками.

- Требования к тканям и материалам, применяемым для изготовления специальной одежды ПАО «Юнипро»

6.1. Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (ОПЗ)

6.1.1. Техническое описание

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона, или из куртки и брюк

6.1.2. Ткани и материалы:

| Требование | Метод определения | Допускаемое значение |
| --- | --- | --- |
| Состав ткани: | Декларативно от производителя | Содержание Хлопок 80% Полиэфир 20% |
| Минимальная плотность ткани: | ГОСТ 11209-2014 | 255 г/м2 ± 5 г/м² (подтверждается протоколом испытаний) |
| Разрывная нагрузка не менее, Н, основа/уток: | ГОСТ 11209-2014 | 900/650 Н (подтверждается протоколом испытаний) |
| Стойкость ткани к истиранию (по методике Мартиндаля), не менее: | ГОСТ 11209-2014 | 4000 циклов (подтверждается протоколом испытаний) |
| Изменение линейных размеров после мокрой обработки не должно превышать, основа/уток, %: | ГОСТ 30157.0-95/ГОСТ 30157.1-95 | -2,0/ +-1,5% (подтверждается протоколом испытаний) |
| Воздухопроницаемость, не менее, дм3/м2*с | ГОСТ 12088-77 | 20 (подтверждается протоколом испытаний) |
| Пропитка ткани | Декларативно от производителя | Масловодоотталкивающая (МВО) |
| Водоотталкивающие свойства | ГОСТ 11209-2014 | Водоупорность первоначальная/ после 5-ти стирок не менее 2000/1800 Па Водоотталкивание первоначальное/ после 5-ти стирок, не менее:90/80 усл. ед (подтверждается протоколом испытаний) |
| Маслоотталкивающие свойства | СТ РК ИСО 14419-2010 «Текстиль. Маслонепроницаемость. Испытание устойчивости с применением углеводорода» | Уровень ≥5 (подтверждается протоколом испытаний) |
| Раздирающая нагрузка основа/уток | ГОСТ 11209-2014 | Не менее 30/30 Н |
| Отсутствие вредных веществ, запрещенных для использования в текстиле | Öko-Tex | Наличие сертификата Öko-Tex 100 |
| стойкость окраски к (балл): - стирке, - трению, - поту, - свету, | ГОСТ 11209-2014 | Подтверждается протоколами испытаний: Не менее: 5 4 4 5 |

Испытания должны проводиться независимыми испытательными лабораториями, имеющими аккредитацию Росстандарта. При отсутствии сведений (протоколов испытаний), подтверждающих выполнение какого-либо требования, оно автоматически признается экспертной группой Заказчика невыполненным.

Кроме того, образцы, представляемые для согласования (п.1.8), оцениваются экспертной группой Заказчика по следующим параметрам: внешний вид (визуально), соответствие размерам, качество пошива, сохранение эстетичного вида, размеров одежды, интенсивности окраски, надписей и целостности швов и фурнитуры после двухкратной мокрой стирки (60°С) силами Заказчика, комфортность носки (правильность покроя, отсутствие «холодных мостиков», соответствие расположения и длины ремней, застежек и прочей фурнитуры и других элементов одежды требованиям настоящих технических требований).

6.1.3. Требования к световозвращающим материалам:

Полосы СВЛ шириной 50/25 мм. в зависимости от требований, установленных в описании каждой модели, световозвращающий материал должен быть стойким к стирке (25 стирок при 60°С), что подтверждается декларативно производителем. Не должны содержать внутренних усиливающих вставок.

СВ-канты не должны содержать внутренних усиливающих вставок.

6.1.4. Обязательна сертификация костюма мужского на соответствие ГОСТ 12.4.280-2014, костюма женского - на ГОСТ 12.4.280-2014 .

6.2. Костюм на утепляющей прокладке

6.2.1. Техническое описание

Костюм состоит из утепленных куртки и полукомбинезона, или из утепленных куртки и брюк

    - Ткани и материалы:

| Требование | Метод определения | Допускаемое значение |
| --- | --- | --- |
| Состав ткани: | Декларативно от производителя | Содержание Хлопок не менее 35% Полиэфир не более 65% |
| Минимальная плотность ткани: | ГОСТ 11209-2014 | 250 г/м2 ± 5 г/м² (подтверждается протоколом испытаний) |
| Разрывная нагрузка не менее, Н, основа/уток: | ГОСТ 11209-2014 | 1300/ 700 Н (подтверждается протоколом испытаний) |
| Стойкость ткани к истиранию (по методике Мартиндаля), не менее: | ГОСТ 11209-2014 | 5000 циклов (подтверждается протоколом испытаний) |
| Изменение линейных размеров после мокрой обработки не должно превышать, основа/уток, %: | ГОСТ 30157.0-95/ГОСТ 30157.1-95 | -2,0/ +-1,5 (подтверждается протоколом испытаний) |
| Воздухопроницаемость, не менее, дм3/м2*с | ГОСТ Р 12.4.236-2011 | 20 (подтверждается протоколом испытаний) |
| Пропитка ткани | Декларативно от производителя | Масловодоотталкивающая (МВО) |
| Водоотталкивающие свойства | ГОСТ 11209-2014 | Водоупорность первоначальная/ после 5-ти стирок не менее 2000/1800 Па Водоотталкивание первоначальное/ после 5-ти стирок, не менее:90/80 усл. ед (подтверждается протоколом испытаний) |
| Маслоотталкивающие свойства | СТ РК ИСО 14419-2010 «Текстиль. Маслонепроницаемость. Испытание устойчивости с применением углеводорода» | Уровень ≥5 (подтверждается протоколом испытаний) |
| Защитные свойства от пониженных температур | ГОСТ Р 12.4.236-2011 | По климатическим поясам (подтверждается сертификатом на костюм на соответствие ГОСТу) |
| Раздирающая нагрузка основа/уток | ГОСТ 11209-2014 | Не менее 40/40 Н |
| Отсутствие вредных веществ, запрещенных для использования в текстиле | Öko-Tex | Наличие сертификата Öko-Tex 100 |
| стойкость окраски к (балл): - стирке, - трению, - поту, - свету, | ГОСТ 11209-2014 | Подтверждается протоколами испытаний: Не менее: 5 4 4 5 |

    - Требования к утепляющим материалам: Согласно ГОСТ Р 12.4.236-2011

    - Требования к световозвращающим материалам:

Полосы СВЛ шириной 50/25 мм. в зависимости от требований, установленных в описнии каждой модели, Световозвращающий материал должен быть стойким к стирке (25 стирок при 60°С), что подтверждается декларативно производителем. Не должны содержать внутренних усиливающих вставок.

СВ-канты не должны содержать внутренних усиливающих вставок.

    - Обязательная сертификация костюма на соответствие ГОСТ Р 12.4.236-2011.

6.3. Костюм огнестойкий летний

    - Техническое описание

Костюм состоит из куртки и брюк, или куртки и полукомбинезона.

    - Ткани и материалы:

| Требование | Метод определения | Допускаемое значение |
| --- | --- | --- |
| Состав ткани: | Декларативно от производителя | Содержание Хлопок 100% |
| Минимальная плотность ткани: | ГОСТ 11209-2014 | 360 г/м2 ± 20 г/м² (подтверждается протоколом испытаний) |
| Разрывная нагрузка не менее, Н, основа/уток: | ГОСТ 11209-2014 | 1200 / 700 Н (подтверждается протоколом испытаний) |
| Стойкость ткани к истиранию (по методике Мартиндаля), не менее: | ГОСТ 11209-2014 | 3000 циклов (подтверждается протоколом испытаний) |
| Изменение линейных размеров после мокрой обработки не должно превышать, основа/уток, %: | ГОСТ 30157.0-95/ГОСТ 30157.1-95 | -3,0 / +-2,0 (подтверждается протоколом испытаний) |
| Воздухопроницаемость, не менее, дм3/м2*с | ГОСТ 12088-77 | 10 (подтверждается протоколом испытаний) |
| Пропитка ткани | Декларативно от производителя | Огнестойкая масловодоотталкивающая |
| Водоотталкивающие свойства | ГОСТ 11209-2014 | Водоупорность первоначальная/ после 5-ти стирок не менее 8000 2000/1800 Па (подтверждается протоколом испытаний) |
| Маслоотталкивающие свойства | СТ РК ИСО 14419-2010 «Текстиль. Маслонепроницаемость. Испытание устойчивости с применением углеводорода» | Уровень ≥5 (подтверждается протоколом испытаний) |
| Защитные свойства от пониженных температур | ГОСТ Р 12.4.236-2011 | По климатическим поясам (подтверждается сертификатом на костюм на соответствие ГОСТу) |
| Огнестойкость (остаточное тление, остаточное горение) | выдерживание образцов в пламени в течение 20-30 с (ГОСТ 11209-85, п.1.9) | Отсутствие тления и горения. |
| Раздирающая нагрузка основа/уток | ГОСТ Р 11209-2014 | Не менее 30/35 Н |
| Отсутствие вредных веществ, запрещенных для использования в текстиле | Öko-Tex | Наличие сертификата Öko-Tex 100 |
| стойкость окраски к (балл): - стирке, - трению, - поту, - свету, | ГОСТ 11209-2014 | Подтверждается протоколами испытаний: Не менее: 5 4 4 5 |

    - Требования к световозвращающим материалам:

Полосы СВЛ шириной 50/25 мм. в зависимости от требований, установленных в описнии каждой модели, Световозвращающий материал должен быть стойким к стирке (25 стирок при 60°С), что подтверждается декларативно производителем. Не должны содержать внутренних усиливающих вставок.

СВ-канты не должны содержать внутренних усиливающих вставок.

    - Огнезащитные свойства тканей должны сохраняться после химчистки.

6.4. Костюм огнестойкий утепленный

    - Техническое описание

Костюм состоит из куртки и брюк, или куртки и полукомбинезона.

    - Ткани и материалы:

| Требование | Метод определения | Допускаемое значение |
| --- | --- | --- |
| Состав ткани: | Декларативно от производителя | Содержание хлопка - 100% |
| Минимальная плотность ткани: | ГОСТ 11209-2014 | 360 г/м2 ± 20 г/м² (подтверждается протоколом испытаний) |
| Разрывная нагрузка не менее, Н, основа/уток: | ГОСТ 11209-2014 | 1200 / 700 Н (подтверждается протоколом испытаний) |
| Стойкость ткани к истиранию (по методике Мартиндаля), не менее: | ГОСТ 11209-2014 | 3000 циклов (подтверждается протоколом испытаний) |
| Изменение линейных размеров после мокрой обработки не должно превышать, основа/уток, %: | ГОСТ 30157.0-95/ГОСТ 30157.1-95 | -3,0 / +-2,0 (подтверждается протоколом испытаний) |
| Воздухопроницаемость, не менее, дм3/м2*с | ГОСТ 12088-77 | 10 (подтверждается протоколом испытаний) |
| Пропитка ткани | Декларативно от производителя | Огнестойкая масловодоотталкивающая |
| Водоотталкивающие свойства | ГОСТ 11209-2014 | Водоупорность первоначальная/ после 5-ти стирок не менее 2000/1800 Па (подтверждается протоколом испытаний) |
| Маслоотталкивающие свойства | СТ РК ИСО 14419-2010 «Текстиль. Маслонепроницаемость. Испытание устойчивости с применением углеводорода» | Уровень ≥5 (подтверждается протоколом испытаний) |
| Защитные свойства от пониженных температур | ГОСТ Р 12.4.236-2011 | По климатическим поясам (подтверждается сертификатом на костюм на соответствие ГОСТу) |
| Огнестойкость (остаточное тление, остаточное горение) | выдерживание образцов в пламени в течение 20-30 с (ГОСТ 11209-85, п.1.9) | Отсутствие тления и горения. |
| Стойкость к проколу | ГОСТ Р 12.4.198-99 или ГОСТ Р 12.4.260-2011 | Сила прокола не менее 7,0 Н |
| Отсутствие вредных веществ, запрещенных для использования в текстиле | Öko-Tex | Наличие сертификата Öko-Tex 100 |
| стойкость окраски к (балл): - стирке, - трению, - поту, - свету, | ГОСТ 12930-67 | Подтверждается протоколами испытаний: Не менее: 5 4 4 5 |

    - Требования к фурнитуре:

Внешние швы спецодежды следует выполнять из термостойких ниток. Фурнитура (пуговицы) должны соответствовать требованиям ГОСТ 29150-91 "Фурнитура для изделий легкой промышленности. Методы контроля".

    - Требования к световозвращающим материалам:

Полосы СВЛ шириной 50/25 мм. в зависимости от требований, установленных в описнии каждой модели, Световозвращающий материал должен быть стойким к стирке (25 стирок при 60°С), что подтверждается декларативно производителем. Не должны содержать внутренних усиливающих вставок.

СВ-канты не должны содержать внутренних усиливающих вставок.

- Перечень документов, прилагаемых к Продукции

Участник открытого запроса предложений в составе технической части предложения должен представить копии документов, указанных в п.1.10 настоящих технических требований.

- Маркировка специальной одежды по защитным свойствам

Специальная одежда должна иметь маркировку в зависимости от защитных свойств.

| Название группы | Наименование подгруппы | Обозначение для специальной одежды |
| --- | --- | --- |
| От механических воздействий | От проколов, порезов | Мп |
|  | От истирания | Ми |
| От пониженных температур | От пониженных температур воздуха | Тн |
|  | От пониженных температур воздуха и ветра | Тнв |
|  | От масла и воды | Мво |
| От общих производственных загрязнений | - | З |

1. Костюм х/б летний мужской для рабочих от ОПЗ ГОСТ 12.4.280-2014

Костюм состоит: куртка, брюки или полукомбинезон;

1.1 Куртка прямого силуэта, без подкладки, с центральной бортовой застёжкой на тесьму-молнию с планкой с застежкой на контактную ленту. Полочки с кокетками, с накладными карманами с клапанами на контактную ленту. На левом нагрудном кармане - фирменный логотип. На правом накладном кармане настрачивается ПВХ - окошко для бейджа. Полочки с нижними накладными карманами с застёжкой на тесьму-молнию с вертикальным входом, с двумя внутренними боковыми накладными карманами с застежкой на контактную ленту, с одним малым верхним внутренним накладным карманом с тремя отделами, настроченным на мешковину левого нагрудного кармана. Внутри левого нагрудного кармана на нижнюю мешковину настрочена шлевка. Спинка с кокеткой, с рельефами от плечевых швов и со складками в верхней части. Спинка куртки понизу имеет фигурное удлинение и регулируется по ширине хлястиками с контактной лентой от рельефов полочек. Рукава рубашечного покроя, трехшовные, с манжетами по низу, на пуговицу. На правом рукаве двойной карман: с вертикальным входом с застежкой на тесьму-молнию и горизонтальным входом с застежкой на клапан и контактную ленту. Воротник стойка. В швах кокеток и средних частей рукавов проложен СВЛ кант с наполнителем (на спинке по кокетке участок от проймы до рельефа без канта). Отделочные строчки выполнены нитками серого цвета в тон основной ткани. Слайдеры молний с навесным флажком из тесьмы.

Используемая ткань: П.6.1

Комплект рабочий летний мужской ОПЗ

1. Костюм х/б летний мужской для рабочих от ОПЗ ГОСТ 12.4.280-2014

Костюм состоит: куртка, брюки или полукомбинезон;

1.2 Полукомбинезон прямого силуэта, с притачной грудкой и спинкой, с бретелями с регулировкой фастексами и эластичной тесьмой, с притачным поясом на передних половинках и кулисой на задних, с 5 шлёвками, с регулировкой ширины пояса эластичной тесьмой в области боковых карманов и в задней части, с гульфиком с тесьмой-молнией в среднем шве, со съемным ремнем с пряжкой.

Грудка с обтачкой и накладным карманом с отделением для ручки, с клапаном с застежкой на контактную ленту. Передние половинки с боковыми обтачными карманами с вертикальным входом и усилительными накладками в области колен, с вытачками для объема и карманом для вкладыша с застежкой на контактную ленту. На боковых швах накладные карманы с объемом по задним срезам, с клапаном с застежкой на контактную ленту. Под правым боковым накладным карманом на заднюю половинку настрочен дополнительный карман для инструмента, с входом через клапан накладного кармана.

Верхняя часть спинки отрезная с обтачкой, с переходом на передние половинки до уровня подрезного кармана, задние половинки с правым накладным карманом с клапаном и контактной лентой. По низу брюк расположена световозвращающая лента шириной 50 мм. Низ брюк с подгибкой, с закрытым срезом. Отделочные строчки выполнены нитками серого цвета, в тон основной ткани.

Используемая ткань: П.6.1.

Комплект рабочий летний мужской ОПЗ

1. Костюм х/б летний мужской для рабочих от ОПЗ ГОСТ 12.4.280-2014 Костюм состоит: куртка, брюки или полукомбинезон;

1.3 Брюки прямого силуэта, с притачным поясом с 5 шлёвками, с регулировкой ширины пояса эластичной тесьмой в области боковых карманов и в задней части, с застёжкой на поясе на одну обметанную петлю и пуговицу, с гульфиком с тесьмой- молнией в среднем шве, со съемным ремнем с пряжкой.

Передние половинки с боковыми обтачными карманами с вертикальным входом и усилительными накладками в области колен, с вытачками для объема и карманом для вкладыша с застежкой на контактную ленту. На боковых швах накладные карманы с объемом по задним срезам, с клапаном с застежкой на контактную ленту. Под правым боковым накладным карманом на заднюю половинку настрочен дополнительный карман для инструмента, с входом через клапан накладного кармана. Задние половинки с правым накладным карманом с клапаном и контактной лентой. Но низу брюк расположена световозвращающая лента шириной 50 мм. Низ брюк с подгибкой, с закрытым срезом.

Отделочные строчки выполнены нитками серого цвета, в тон основной ткани.

Используемая ткань: П.6.1.

2. Костюм х/б летний мужской для ИТР от ОПЗ

ГОСТ12.4.280-2014

Костюм состоит: куртка, брюки или полукомбинезон;

2.1 Куртка прямого силуэта, без подкладки, с центральной бортовой застёжкой на тесьму-молнию с планкой с застежкой на контактную ленту. Полочки с кокетками, с накладными карманами с клапанами на контактную ленту. На левом нагрудном кармане логотип. На правом накладном кармане настрачивается ПВХ-окошко для бейджа. Полочки с нижними накладными карманами с застёжкой на тесьму-молнию с вертикальным входом, с двумя внутренними боковыми накладными карманами с застежкой на контактную ленту, с одним малым верхним внутренним накладным карманом с тремя отделами, настроченным на мешковину левого нагрудного кармана. Внутри левого нагрудного кармана на нижнюю мешковину настрочена шлевка. Спинка с кокеткой, с рельефами от плечевых швов и со складками в верхней части. По низу куртки от рельефов полочек хлястики с контактной лентой для регулировки объема низа куртки. Рукава рубашечного покроя, трехшовные, с манжетами на пуговицу. На правом рукаве двойной карман: с вертикальным входом с застежкой на тесьму-молнию и горизонтальным входом с застежкой на клапан и контактную ленту. Воротник стойка. В швах кокеток и средних частей рукавов проложен СВЛ кант с наполнителем (на спинке по кокетке участок от проймы до рельефа без канта). Низ куртки с подгибкой, с закрытым срезом. Отделочные строчки выполнены нитками в тон основной ткани. Слайдеры молний с навесным флажком из тесьмы.

Используемая ткань: П.6.1

Комплект для ИТР летний мужской

2. Костюм х/б летний мужской для ИТР от ОПЗ ГОСТ12.4.280-2014

Костюм состоит: куртка, брюки или полукомбинезон;

2.2 Полукомбинезон прямого силуэта, с притачной грудкой и спинкой, с бретелями с регулировкой фастексами и эластичной тесьмой, с притачным поясом на передних половинках и кулисой на задних, с 5 шлёвками, с регулировкой ширины пояса эластичной тесьмой в области боковых карманов и в задней части, с гульфиком с тесьмой-молнией в среднем шве, со съемным ремнем с пряжкой. Грудка с обтачкой и накладным карманом с отделением для ручки, с клапаном с застежкой на контактную ленту. Передние половинки с боковыми обтачными карманами с вертикальным входом и усилительными накладками в области колен, с вытачками для объема и карманом для вкладыша с застежкой на контактную ленту. Верхняя часть спинки отрезная с обтачкой, с переходом на передние половинки до уровня подрезного кармана, задние половинки с правым накладным карманом с клапаном и контактной лентой. По низу брюк расположена световозвращающая лента шириной 50 мм. Низ брюк с подгибкой, с закрытым срезом. Основная ткань серого цвета, клапан из отделочной ткани синего цвета. Отделочные строчки выполнены нитками серого цвета, в тон основной ткани.

Используемая ткань: П.6.1.

2. Костюм х/б летний мужской для ИТР от ОПЗ ГОСТ 12.4.280-2014 Костюм состоит: куртка, брюки или полукомбинезон;

2.3 Брюки прямого силуэта, с притачным поясом с 5 шлёвками, с регулировкой ширины пояса эластичной тесьмой в области боковых карманов и в задней части, с застёжкой на поясе на одну обметанную петлю и пуговицу, с гульфиком с тесьмой- молнией в среднем шве, со съемным ремнем с пряжкой. Передние половинки с боковыми обтачными карманами с вертикальным входом и усилительными накладками в области колен, с вытачками для объема и карманом для вкладыша с застежкой на контактную ленту. Задние половинки с правым накладным карманом с клапаном и контактной лентой. Но низу брюк расположена световозвращающая лента шириной 50 мм. Низ брюк с подгибкой, с закрытым срезом. Основная ткань серого цвета. Отделочные строчки выполнены нитками серого цвета, в тон основной ткани.

Используемая ткань: П.6.1.

3. Костюм х/б летний женский для рабочих от ОПЗ

ГОСТ 12.4.280-2014

Костюм состоит: куртка, брюки или полукомбинезон;

3.1 Куртка прямого силуэта, без подкладки, с центральной бортовой застёжкой на тесьму-молнию с планкой с застежкой на контактную ленту. Полочки с кокетками, с накладными карманами с клапанами на контактную ленту. На левом нагрудном кармане логотип. На правом накладном кармане настрачивается ПВХ-окошко для бейджа. Полочки с нижними накладными карманами с застёжкой на тесьму-молнию с вертикальным входом, с двумя внутренними боковыми накладными карманами с застежкой на контактную ленту, с одним малым верхним внутренним накладным карманом с тремя отделами, настроченным на мешковину левого нагрудного кармана. Внутри левого нагрудного кармана на нижнюю мешковину настрочена шлевка. Спинка с кокеткой, с рельефами от плечевых швов и со складками в верхней части. Спинка куртки понизу имеет фигурное удлинение и регулируется по ширине хлястиками с контактной лентой от рельефов полочек. Рукава рубашечного покроя, трехшовные, с манжетами по низу рукавов на пуговицу. На правом рукаве двойной карман: с вертикальным входом с застежкой на тесьму-молнию и горизонтальным входом с застежкой на клапан и контактную ленту. Воротник стойка. В швах кокеток и средних частей рукавов проложен СВЛ кант с наполнителем (на спинке по кокетке участок от проймы до рельефа без канта). Отделочные строчки выполнены нитками серого цвета в тон основной ткани. Слайдеры молний с навесным флажком из тесьмы.

Используемая ткань: П.6.1.

Комплект рабочий летний женский ОПЗ

3. Костюм х/б летний женский для рабочих от ОПЗ ГОСТ 12.4.280-2014

Костюм состоит: куртка, брюки или полукомбинезон;

3.2 Полукомбинезон прямого силуэта, с притачной грудкой и спинкой, с бретелями с регулировкой фастексами и эластичной тесьмой, с притачным поясом на передних половинках и кулисой на задних, с 5 шлёвками, с регулировкой ширины пояса эластичной тесьмой в области боковых карманов и в задней части, с гульфиком с тесьмой-молнией в среднем шве, со съемным ремнем с пряжкой. Грудка с обтачкой и накладным карманом с отделением для ручки, с клапаном с застежкой на контактную ленту. Передние половинки с боковыми обтачными карманами с вертикальным входом и усилительными накладками в области колен, с вытачками для объема и карманом для вкладыша с застежкой на контактную ленту. На боковых швах накладные карманы с объемом по задним срезам, с клапаном с застежкой на контактную ленту. Под правым боковым накладным карманом на заднюю половинку настрочен дополнительный карман для инструмента, с входом через клапан накладного кармана. Верхняя часть спинки отрезная с обтачкой, с переходом на передние половинки до уровня подрезного кармана, задние половинки с правым накладным карманом с клапаном и контактной лентой. По низу брюк расположена световозвращающая лента шириной 50 мм. Низ брюк с подгибкой, с закрытым срезом. Отделочные строчки выполнены нитками серого цвета, в тон основной ткани.

Используемая ткань: П.6.1.

3. Костюм х/б летний женский для рабочих от ОПЗ ГОСТ 12.4.280-2014           Костюм состоит: куртка, брюки или полукомбинезон;

3.3 Брюки прямого силуэта, с притачным поясом с 5 шлёвками, с регулировкой ширины пояса эластичной тесьмой в области боковых карманов и в задней части, с застёжкой на поясе на одну обметанную петлю и пуговицу, с гульфиком с тесьмой- молнией в среднем шве, со съемным ремнем с пряжкой. Передние половинки с боковыми обтачными карманами с вертикальным входом и усилительными накладками в области колен, с вытачками для объема и карманом для вкладыша с застежкой на контактную ленту. На боковых швах накладные карманы с объемом по задним срезам, с клапаном с застежкой на контактную ленту. Под правым боковым накладным карманом на заднюю половинку настрочен дополнительный карман для инструмента, с входом через клапан накладного кармана. Задняя правая половинка с накладным карманом с клапаном и контактной лентой. Но низу брюк расположена световозвращающая лента шириной 50 мм. Отделочные строчки выполнены нитками серого цвета, в тон основной ткани.

Используемая ткань: П.6.1.

4. Костюм х/б летний женский для ИТР от ОПЗ

ГОСТ12.4.280-2014

Костюм состоит: куртка, брюки или полукомбинезон;

4.1 Куртка прямого силуэта, без подкладки, с центральной бортовой застёжкой на тесьму-молнию с планкой с застежкой на контактную ленту. Полочки с кокетками, с накладными карманами с клапанами на контактную ленту. На левом нагрудном кармане фирменный логотип. На правом накладном кармане настрачивается ПВХ-окошко для бейджа. Полочки с нижними накладными карманами с застёжкой на тесьму-молнию с вертикальным входом, с двумя внутренними боковыми накладными карманами с застежкой на контактную ленту, с одним малым верхним внутренним накладным карманом с тремя отделами, настроченным на мешковину левого нагрудного кармана. Внутри левого нагрудного кармана на нижнюю мешковину настрочена шлевка. Спинка с кокеткой, с рельефами от плечевых швов и со складками в верхней части. По низу куртки от рельефов полочек хлястики с контактной лентой для регулировки объема низа куртки. Рукава рубашечного покроя, трехшовные, с манжетами по низу на пуговицу. На правом рукаве двойной карман: с вертикальным входом с застежкой на тесьму-молнию и горизонтальным входом с застежкой на клапан и контактную ленту. Воротник стойка.В швах кокеток и средних частей рукавов проложен СВЛ кант с наполнителем (на спинке по кокетке участок от проймы до рельефа без канта). Отделочные строчки выполнены нитками в тон основной ткани. Слайдеры молний с навесным флажком из тесьмы.

Используемая ткань: П.6.1.

4. Костюм х/б летний женский для ИТР от ОПЗ ГОСТ12.4.280-2014

Костюм состоит: куртка, брюки или полукомбинезон;

4.2 Полукомбинезон прямого силуэта, с притачной грудкой и спинкой, с бретелями с регулировкой фастексами и эластичной тесьмой, с притачным поясом на передних половинках и кулисой на задних, с 5 шлёвками, с регулировкой ширины пояса эластичной тесьмой в области боковых карманов и в задней части, с гульфиком с тесьмой-молнией в среднем шве, со съемным ремнем с пряжкой. Грудка с обтачкой и накладным карманом с отделением для ручки, с клапаном с застежкой на контактную ленту. Передние половинки с боковыми обтачными карманами с вертикальным входом и усилительными накладками в области колен, с вытачками для объема и карманом для вкладыша с застежкой на контактную ленту. Верхняя часть спинки отрезная с обтачкой, с переходом на передние половинки до уровня подрезного кармана, задняя правая половинки с накладным карманом с клапаном и контактной лентой. По низу брюк расположена световозвращающая лента шириной 50 мм. Низ брюк с подгибкой, с закрытым срезом. Отделочные строчки выполнены нитками серого цвета, в тон основной ткани.

Используемая ткань: П.6.1.

4. Костюм х/б летний женский для ИТР от ОПЗ ГОСТ12.4.280-2014                              Костюм состоит: куртка, брюки или полукомбинезон;

4.3 Брюки прямого силуэта, с притачным поясом с 5 шлёвками, с регулировкой ширины пояса эластичной тесьмой в области боковых карманов и в задней части, с застёжкой на поясе на одну обметанную петлю и пуговицу, с гульфиком с тесьмой-молнией в среднем шве, со съемным ремнем с пряжкой. Передние половинки с боковыми обтачными карманами с вертикальным входом и усилительными накладками в области колен, с вытачками для объема и карманом для вкладыша с застежкой на контактную ленту. Задняя правая половинка с накладным карманом с клапаном и контактной лентой. Но низу брюк расположена световозвращающая лента шириной 50 мм. Низ брюк с подгибкой, с закрытым срезом. Основная ткань серого цвета. Отделочные строчки выполнены нитками серого цвета, в тон основной ткани.

Используемая ткань: П.6.1.

Комплект для ИТР летний женский

5. Костюм утепленный мужской для рабочих

ГОСТ Р 12.4.236-2011

Костюмы изготавливается для I-II, III климатического пояса, защитные свойства - Тн.

5.1 Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на тесьму-молнию и планку с застёжкой на контактную ленту, с притачной утепляющей подкладкой и меховым воротником, с пристегивающимся на 4 пуговицы утепленным капюшоном. Полочки с кокетками, с накладными карманами с клапанами на контактную ленту. На левом нагрудном кармане логотип. На правом накладном кармане настрачивается ПВХ-окошко для бейджа. Полочки с нижними карманами в рельефах с застёжкой на тесьму-молнию. Внутри левого нагрудного кармана на нижнюю мешковину настрочена шлевка. Спинка с кокеткой, с рельефами от кокетки. По низу куртки кулиса со шнуром и фиксаторами для регулировки объема низа куртки. Рукава рубашечного покроя, трехшовные с внутренней манжетой. На правом рукаве двойной карман: с вертикальным входом с застежкой на тесьму-молнию и горизонтальным входом с застежкой на клапан и контактную ленту. Воротник отложной меховой. Капюшон из трех частей с цельнокроеным козырьком и подбородочной частью, с застежкой на контактную ленту, с регулировкой лицевой части и объема капюшона с помощью шнура и фиксаторов. Притачная утепляющая подкладка из подкладочной полиэфирной ткани утепляющего материала - синтепон выстегивается вертикальными параллельными строчками. На подкладке левой полочки верхний накладной карман из основной ткани с застёжкой на тесьму-молнию, с вертикальным входом. Подкладка рукавов с отрезными двойными муфтами из подкладочной ткани с трикотажными напульсниками. В швах кокеток, средних частей рукавов, между частями капюшона проложен СВЛ кант с наполнителем. Отделочные строчки выполнены нитками серого цвета в тон основной ткани. Слайдеры молний с навесным флажком из тесьмы.

Используемая ткань: П.6.2.

Цвета ткани по текстильному пантону: синий 3005 С, серый 18-0000

Комплект рабочий зимний мужской ОПЗ

5. Костюм утепленный мужской для рабочих ГОСТ Р 12.4.236-2011

Костюмы изготавливается для I-II, III климатического пояса, защитные свойства - Тн.

5.2 Полукомбинезон с притачной утепляющей подкладкой, с центральной застёжкой на двух-замковую тесьму-молнию, с утеплённым ветрозащитным клапаном и планкой с застёжкой на три контактные ленты, отрезной по линии талии, с бретелями, регулируемыми по длине эластичной тесьмой и с застёжкой на фастекс, со съемным ремнем с пряжкой. Грудка с правым накладным карманом с отделением для ручки, с клапаном с застежкой на контактную ленту. Передние половинки с боковыми обтачными карманами с вертикальным входом и усилительными накладками в области колен, с вытачками для объема и карманом для вкладыша с застежкой на контактную ленту. На боковых швах накладные карманы с объемом по задним срезам, с клапаном с застежкой на контактную ленту. Под правым боковым накладным карманом на заднюю половинку настрочен дополнительный карман для инструмента, с входом через клапан накладного кармана. Задние половинки с правым накладным карманом с клапаном и контактной лентой. Притачная утепляющая подкладка из подкладочной полиэфирной ткани и утепляющего материала - синтепон выстегивается вертикальными параллельными строчками. По низу брюк расположена световозвращающая лента шириной 50 мм. Отделочные строчки выполнены нитками серого цвета, в тон основной ткани. Слайдер молнии с навесным флажком из тесьмы. Используемая ткань:

П.6.2

Цвета ткани по текстильному пантону: серый 18-0000, синий 3005 С

5. Костюм утепленный мужской для рабочих ГОСТ Р 12.4.236-2011

Костюмы изготавливается для I-II, III климатического пояса, защитные свойства - Тн.

5.3 Брюки с притачной утепляющей подкладкой, с застёжкой на поясе на две обметанные петли и пуговицы, с гульфиком с тесьмой-молнией, с притачным широким выстеганным поясом, с 5-ю шлевками, со съемным ремнем с пряжкой. Передние половинки с боковыми обтачными карманами с вертикальным входом и усилительными накладками в области колен, с вытачками для объема и карманом для вкладыша с застежкой на контактную ленту. На боковых швах накладные карманы с объемом по задним срезам, с клапаном с застежкой на контактную ленту. Под правым боковым накладным карманом на заднюю половинку настрочен дополнительный карман для инструмента, с входом через клапан накладного кармана. Задняя правая половинка с накладным карманом с клапаном и контактной лентой. Притачная утепляющая подкладка из подкладочной полиэфирной ткани и утепляющего материала - синтепон выстегивается вертикальными параллельными строчками. По низу брюк расположена световозвращающая лента шириной 50 мм. Основная ткань серого цвета. Отделочные строчки выполнены нитками серого цвета, в тон основной ткани.

Используемая ткань:

П.6.2

Комплект рабочий зимний мужской ОПЗ

Цвета ткани по текстильному пантону: серый 18-0000

6. Костюм утепленный мужской для ИТР

ГОСТ Р 12.4.236-2011

Костюмы изготавливается для I-II, III климатического пояса, защитные свойства - Тн.

6.1 Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на тесьму-молнию и планку с застёжкой на контактную ленту, с притачной утепляющей подкладкой и меховым воротником, с пристегивающимся на 4 пуговицы утепленным капюшоном. Полочки с кокетками, с нагрудными накладными карманами с клапанами на контактную ленту. На левом нагрудном кармане логотип. На правом накладном кармане настрачивается ПВХ- окошко для бейджа. Полочки с нижними карманами в рельефах с застёжкой на тесьму- молнию. Внутри левого нагрудного кармана на нижнюю мешковину настрочена шлевка. Спинка с кокеткой, с рельефами от кокетки. По низу куртки кулиса со шнуром и фиксаторами для регулировки объема низа куртки. Рукава рубашечного покроя, трехшовные с внутренней манжетой. На правом рукаве двойной карман: с вертикальным входом с застежкой на тесьму-молнию и горизонтальным входом с застежкой на клапан и контактную ленту. Воротник отложной меховой. Капюшон из трех частей с цельнокроеным козырьком и подбородочной частью, с застежкой на контактную ленту, с регулировкой лицевой части и объема капюшона с помощью шнура и фиксаторов. Притачная утепляющая подкладка из подкладочной полиэфирной ткани и утепляющего материала - синтепон выстегивается вертикальными параллельными строчками. На подкладке левой полочки верхний накладной карман из основной ткани с застёжкой на тесьму-молнию, с вертикальным входом. Подкладка рукавов с отрезными двойными муфтами из подкладочной ткани с трикотажными напульсниками. В швах кокеток, средних частей рукавов, между частями капюшона проложен СВЛ кант с наполнителем. Отделочные строчки выполнены нитками в тон основной ткани. Слайдеры молний с навесным флажком из тесьмы.

Используемая ткань:

П.6.2.

Цвета ткани по текстильному пантону: синий 3005 С, серый 18-0000

6. Костюм утепленный мужской для ИТР ГОСТ Р 12.4.236-2011

Костюмы изготавливается для I-II, III климатического пояса, защитные свойства - Тн.

6.2 Полукомбинезон с притачной утепляющей подкладкой, с центральной застёжкой на двухзамковую тесьму-молнию, с утеплённым ветрозащитным клапаном и планкой с застёжкой на три контактные ленты, отрезной по линии талии, с бретелями, регулируемыми по длине эластичной тесьмой и с застёжкой на фастекс, со съемным ремнем с пряжкой. Грудка с правым накладным карманом с отделением для ручки, с клапаном с застежкой на контактную ленту. Передние половинки с боковыми обтачными карманами с вертикальным входом и усилительными накладками в области колен, с вытачками для объема и карманом для вкладыша с застежкой на контактную ленту. Задние половинки с правым накладным карманом с клапаном и контактной лентой. Притачная утепляющая подкладка из подкладочной полиэфирной ткани и утепляющего материала - синтепон выстегивается вертикальными параллельными строчками. По низу брюк расположена световозвращающая лента шириной 50 мм. Основная ткань серого цвета, клапан нагрудного кармана из отделочной ткани синего цвета. Отделочные строчки выполнены нитками серого цвета, в тон основной ткани. Слайдер молнии с навесным флажком из тесьмы.

Используемая ткань: П.6.2

Комплект для ИТР зимний мужской

Цвета ткани по текстильному пантону: серый 18-0000, синий 3005 С

6. Костюм утепленный мужской для ИТР ГОСТ Р ГОСТ Р 12.4.236-2011

Костюмы изготавливается для I-II, III климатического пояса, защитные свойства - Тн.

6.3 Брюки с притачной утепляющей подкладкой, с застёжкой на поясе на две обметанные петли и пуговицы, с гульфиком с тесьмой-молнией, с притачным широким выстеганным поясом, с 5-ю шлевками, со съемным ремнем с пряжкой. Передние половинки с боковыми обтачными карманами с вертикальным входом и усилительными накладками в области колен, с вытачками для объема и карманом для вкладыша с застежкой на контактную ленту. Задняя правая половинка с накладным карманом с клапаном и контактной лентой. Притачная утепляющая подкладка из подкладочной полиэфирной ткани и утепляющего материала - синтепон выстегивается вертикальными параллельными строчками. По низу брюк расположена световозвращающая лента шириной 50 мм. Основная ткань серого цвета. Отделочные строчки выполнены нитками серого цвета, в тон основной ткани.

Используемая ткань: п.6.2

Комплект для ИТР зимний мужской

Цвета ткани по текстильному пантону: серый 18-0000

7. Костюм утепленный женский для рабочих

ГОСТ Р 12.4.236-2011

Костюмы изготавливается для I-II, III климатического пояса, защитные свойства - Тн.

7.1 Куртка прямого силуэта, с центральной потайной застежкой на тесьму-молнию и планку с застёжкой на контактную ленту, с притачной утепляющей подкладкой и меховым воротником, с пристегивающимся на 4 пуговицы утепленным капюшоном. Полочки с кокетками, с накладными карманами с клапанами на контактную ленту. На левом нагрудном кармане фирменный логотип. На правом накладном кармане настрачивается ПВХ-окошко для бейджа. Полочки с нижними карманами с вертикальным входом с застёжкой на тесьму- молнию. Внутри левого нагрудного кармана на нижнюю мешковину настрочена шлевка. Спинка с кокеткой, с рельефами от кокетки. По низу куртки кулиса со шнуром и фиксаторами для регулировки объема низа куртки. Рукава рубашечного покроя, трехшовные с внутренней манжетой. На правом рукаве двойной карман: с вертикальным входом с застежкой на тесьму-молнию и горизонтальным входом с застежкой на клапан и контактную ленту. Воротник отложной меховой. Капюшон из трех частей с цельнокроеным козырьком и подбородочной частью, с застежкой на контактную ленту, с регулировкой лицевой части и объема капюшона с помощью шнура и фиксаторов. Притачная утепляющая подкладка из подкладочной полиэфирной ткани и утепляющего материала - синтепон выстегивается вертикальными параллельными строчками. На подкладке левой полочки верхний накладной карман из основной ткани с застёжкой на тесьму-молнию, с вертикальным входом. Подкладка рукавов с отрезными двойными муфтами из подкладочной ткани с трикотажными напульсниками. В швах кокеток, средних частей рукавов, между частями капюшона проложен СВЛ кант с наполнителем. Отделочные строчки выполнены нитками серого цвета в тон основной ткани. Слайдеры молний с навесным флажком из тесьмы.

Используемая ткань: П.6.2

7. Костюм утепленный женский для рабочих ГОСТ Р 12.4.236-2011

Костюмы изготавливается для I-II, III климатического пояса, защитные свойства - Тн.

7.2 Полукомбинезон с притачной утепляющей подкладкой, с центральной застёжкой на двух-замковую тесьму-молнию, с утеплённым ветрозащитным клапаном и планкой с застёжкой на три контактные ленты, отрезной по линии талии, с бретелями, регулируемыми по длине эластичной тесьмой и с застёжкой на фастекс, со съемным ремнем с пряжкой. Грудка с правым накладным карманом с отделением для ручки, с клапаном с застежкой на контактную ленту. Передние половинки с боковыми обтачными карманами с вертикальным входом и усилительными накладками в области колен, с вытачками для объема и карманом для вкладыша с застежкой на контактную ленту. На боковых швах накладные карманы с объемом по задним срезам, с клапаном с застежкой на контактную ленту. Под правым боковым накладным карманом на заднюю половинку настрочен дополнительный карман для инструмента, с входом через клапан накладного кармана. Задняя правая половинка с накладным карманом с клапаном и контактной лентой. Притачная утепляющая подкладка из подкладочной полиэфирной ткани и утепляющего материала - синтепон выстегивается вертикальными параллельными строчками. По низу брюк расположена световозвращающая лента шириной 50 мм. Отделочные строчки выполнены нитками серого цвета, в тон основной ткани. Слайдер молнии с навесным флажком из тесьмы.

Используемая ткань:

П.6.2

Комплект рабочий зимний женский ОПЗ

Цвета ткани по текстильному пантону: серый 18-0000, синий 3005 С

7. Костюм утепленный женский для рабочих ГОСТ Р 12.4.236-2011

Костюмы изготавливается для I-II, III климатического пояса, защитные свойства - Тн.

7.3 Брюки с притачной утепляющей подкладкой, с застёжкой на поясе на две обметанные петли и пуговицы, с гульфиком с тесьмой-молнией, с притачным широким выстеганным поясом, с 5-ю шлевками, со съемным ремнем с пряжкой. Передние половинки с боковыми обтачными карманами с вертикальным входом и усилительными накладками в области колен, с вытачками для объема и карманом для вкладыша с застежкой на контактную ленту. На боковых швах накладные карманы с объемом по задним срезам, с клапаном с застежкой на контактную ленту. Под правым боковым накладным карманом на заднюю половинку настрочен дополнительный карман для инструмента, с входом через клапан накладного кармана. Задняя правая половинка с накладным карманом с клапаном и контактной лентой. Притачная утепляющая подкладка из подкладочной полиэфирной ткани и утепляющего материала - синтепон выстегивается вертикальными параллельными строчками. По низу брюк расположена световозвращающая лента шириной 50 мм. Основная ткань серого цвета. Отделочные строчки выполнены нитками серого цвета, в тон основной ткани.Используемая ткань: п.6.2.

Комплект рабочий зимний женский ОПЗ

Цвета ткани по текстильному пантону: серый 18-0000

8. Костюм утепленный женский для ИТР                                                                                ГОСТ Р 12.4.236-2011

Костюмы изготавливается для I-II, III климатического пояса, защитные свойства - Тн.

8.1 Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на тесьму-молнию и планку с застёжкой на контактную ленту, с притачной утепляющей подкладкой и меховым воротником, с пристегивающимся на 4 пуговицы утепленным капюшоном. Полочки с кокетками, с нагрудными накладными карманами с клапанами на контактную ленту. На левом нагрудном кармане фирменный логотип. На правом накладном кармане настрачивается ПВХ-окошко для бейджа. Полочки с нижними карманами с вертикальным входом с застёжкой на тесьму-молнию. Внутри левого нагрудного кармана на нижнюю мешковину настрочена шлевка. Спинка с кокеткой, с рельефами от кокетки. По низу куртки кулиса со шнуром и фиксаторами для регулировки объема низа куртки. Рукава рубашечного покроя, трехшовные с внутренней манжетой. На правом рукаве двойной карман: с вертикальным входом с застежкой на тесьму-молнию и горизонтальным входом с застежкой на клапан и контактную ленту. Воротник отложной меховой. Капюшон из трех частей с цельнокроеным козырьком и подбородочной частью, с застежкой на контактную ленту, с регулировкой лицевой части и объема капюшона с помощью шнура и фиксаторов. Притачная утепляющая подкладка из подкладочной полиэфирной ткани и утепляющего материала - синтепон выстегивается вертикальными параллельными строчками. На подкладке левой полочки верхний накладной карман из основной ткани с застёжкой на тесьму-молнию, с вертикальным входом. Подкладка рукавов с отрезными двойными муфтами из подкладочной ткани с трикотажными напульсниками. В швах кокеток, средних частей рукавов, между частями капюшона проложен СВЛ кант с наполнителем. Отделочные строчки выполнены нитками в тон основной ткани. Слайдеры молний с навесным флажком из тесьмы.

Используемая ткань: П.6.2

8. Костюм утепленный женский для ИТР ГОСТ Р 2.4.236-2011

Костюмы изготавливается для I-II, III климатического пояса, защитные свойства - Тн.

8.2 Полукомбинезон с притачной утепляющей подкладкой, с центральной застёжкой на двухзамковую тесьму-молнию, с утеплённым ветрозащитным клапаном и планкой с застёжкой на три контактные ленты, отрезной по линии талии, с бретелями, регулируемыми по длине эластичной тесьмой и с застёжкой на фастекс, со съемным ремнем с пряжкой. Грудка с правым накладным карманом с отделением для ручки, с клапаном с застежкой на контактную ленту. Передние половинки с боковыми обтачными карманами с вертикальным входом и усилительными накладками в области колен, с вытачками для объема и карманом для вкладыша с застежкой на контактную ленту Задние половинки с правым накладным карманом с клапаном и контактной лентой. Притачная утепляющая подкладка из подкладочной полиэфирной ткани и утепляющего материала - синтепон выстегивается вертикальными параллельными строчками. По низу брюк расположена световозвращающая лента шириной 50 мм. Отделочные строчки выполнены нитками серого цвета, в тон основной ткани. Слайдер молнии с навесным флажком из тесьмы.

Используемая ткань: П.6.2.

Цвета ткани по текстильному пантону: серый 18-0000, синий 3005 С

8. Костюм утепленный женский для ИТР  ГОСТ Р 12.4.236-2011

Костюмы изготавливается для I-II, III климатического пояса, защитные свойства - Тн.

8.3 Брюки с притачной утепляющей подкладкой, с застёжкой на поясе на две обметанные петли и пуговицы, с гульфиком с тесьмой-молнией, с притачным широким выстеганным поясом, с 5-ю шлевками, со съемным ремнем с пряжкой. Передние половинки с боковыми обтачными карманами с вертикальным входом и усилительными накладками в области колен, с вытачками для объема и карманом для вкладыша с застежкой на контактную ленту Задние половинки с правым накладным карманом с клапаном и контактной лентой. Притачная утепляющая подкладка из подкладочной полиэфирной ткани и утепляющего материала - синтепон выстегивается вертикальными параллельными строчками. По низу брюк расположена световозвращающая лента шириной 50 мм. Отделочные строчки выполнены нитками серого цвета, в тон основной ткани.

Используемая ткань:

П.6.2

Комплект для ИТР зимний женский

Цвета ткани по текстильному пантону: серый 18-0000

9. Костюм мужской летний огнестойкий

ГОСТ Р 12.4.297-2013, ГОСТ Р 12.4.280-2014

Описание внешнего вида модели:

9.1 Куртка прямого силуэта, без подкладки, с центральной бортовой застёжкой на тесьму-молнию с планкой с застежкой на контактную ленту. Полочки с кокетками, СВЛ шириной 25 мм настрачивается по нижней части кокеток полочек. В рельефах нижних частей полочек расположены карманы с вертикальным входом, с застежкой тесьма- молния. Полочки с двумя внутренними боковыми накладными карманами с застежкой на контактную ленту, с одним малым верхним внутренним накладным карманом с тремя отделами, настроченным на мешковину левого нагрудного кармана. Внутри левого нагрудного кармана на нижнюю мешковину настрочена шлевка. На левой полочке расположен фирменный логотип. Спинка с кокеткой, с рельефами от плечевых швов и со складками в верхней части. Спинка куртки понизу имеет фигурное удлинение и регулируется по ширине хлястиками с контактной лентой от рельефов полочек. СВЛ шириной 25 мм настрачивается под кокеткой спинки - только на участке средней части спинки. Рукава рубашечного покроя, трехшовные, с манжетами на пуговицу. Воротник стойка. В средних частях рукавов проложен СВЛ кант с наполнителем.

Используемая ткань:

П.6.3

Пропитка ткани: огнестойкая, ТоМВО.

9. Костюм мужской летний огнестойкий

ГОСТ Р 12.4.297-2013,  ГОСТ Р 12.4.280-2014

Описание внешнего вида модели:

9.2 Полукомбинезон прямого силуэта, с притачной грудкой и спинкой, с притачным поясом на передних половинках и кулисой на задних, с 5 шлёвками, с регулировкой длины пояса эластичной тесьмой в области боковых карманов и в задней части, со съемным ремнем с пряжкой, с гульфиком с тесьмой-молнией в среднем шве. Бретели с регулировкой фастексами и эластичной тесьмой. Грудка с обтачкой и накладным карманом с отделением для ручки. Передние половинки с боковыми обтачными карманами с вертикальным входом и усилительными накладками в области колен, с вытачками для объема и карманом для вкладыша с застежкой на контактную ленту. Верхняя часть спинки отрезная с обтачкой, с переходом на передние половинки до уровня подрезного кармана. Задняя правая половинка с накладным карманом с клапаном и контактной лентой. По низу брюк расположена световозвращающая лента шириной 50 мм. Низ брюк с подгибкой, с закрытым срезом. Отделочные строчки выполнены нитками серого цвета, в тон основной ткани.

Используемая ткань:

П.6.3

Пропитка ткани: огнестойкая, ТоМВО

9. Костюм мужской летний огнестойкий

ГОСТ Р 12.4.297-2013, ГОСТ Р 12.4.280-2014

Описание внешнего вида модели:

9.3 Брюки прямого силуэта, с притачным поясом с 5 шлёвками, с регулировкой ширины пояса эластичной тесьмой в области боковых карманов и в задней части, с застёжкой на поясе на одну обметанную петлю и пуговицу, с гульфиком с тесьмой- молнией в среднем шве, со съемным ремнем с пряжкой. Передние половинки с боковыми обтачными карманами с вертикальным входом и усилительными накладками в области колен, с вытачками для объема и карманом для вкладыша с застежкой на контактную ленту. Задняя правая половинка с накладным карманом с клапаном и контактной лентой. Но низу брюк расположена световозвращающая лента шириной 50 мм. Низ брюк с подгибкой, с закрытым срезом.

Используемая ткань:

П.6.3

Пропитка ткани: огнестойкая, ТоМВО

10. Костюм женский летний огнестойкий             ГОСТ Р 12.4.297-2013, ГОСТ Р 12.4.297-2013

Описание внешнего вида модели:

10.1 Куртка прямого силуэта, без подкладки, с центральной бортовой застёжкой на тесьму-молнию с планкой с застежкой на контактную ленту. Полочки с кокетками, СВЛ шириной 25 мм настрачивается по нижней части кокеток полочек. В рельефах нижних частей полочек расположены карманы с вертикальным входом, с застежкой тесьма-молния. Полочки с двумя внутренними боковыми накладными карманами с застежкой на контактную ленту, с одним малым верхним внутренним накладным карманом с тремя отделами, настроченным на мешковину левого нагрудного кармана. Внутри левого нагрудного кармана на нижнюю мешковину настрочена шлевка. На левой полочке расположен фирменный логотип. Спинка с кокеткой, с рельефами от плечевых швов и со складками в верхней части. СВЛ шириной 25 мм настрачивается под кокеткой спинки - только на участке средней части спинки. Спинка куртки понизу имеет фигурное удлинение и регулируется по ширине хлястиками с контактной лентой от рельефов полочек. Рукава втачные рубашечного покроя, трехшовные, с манжетами по низу рукавов на пуговицу. Воротник стойка. В средних частях рукавов проложен СВЛ кант с наполнителем.

Используемая ткань:

П.6.3

Пропитка ткани: огнестойкая, ТоМВО

- Костюм женский летний огнестойкий                                    ГОСТ Р 12.4.297-2013, ГОСТ Р 12.4.297-2013

Описание внешнего вида модели:

10.2 Полукомбинезон прямого силуэта, с притачной грудкой и спинкой, с бретелями с регулировкой фастексами и эластичной тесьмой, с притачным поясом на передних половинках и кулисой на спинке, с 5 шлёвками, с регулировкой ширины пояса эластичной тесьмой в области боковых карманов и в задней части, с гульфиком с тесьмой-молнией в среднем шве, со съемным ремнем с пряжкой. Грудка с обтачкой и накладным карманом с отделением для ручки. Передние половинки с боковыми обтачными карманами с вертикальным входом и усилительными накладками в области колен, с вытачками для объема и карманом для вкладыша с застежкой на контактную ленту. Верхняя часть спинки отрезная, с переходом на передние половинки до уровня подрезного кармана. Задние половинки с правым накладным карманом с клапаном и контактной лентой. По низу брюк расположена световозвращающая лента шириной 50 мм. Низ брюк с подгибкой, с закрытым срезом. Основная ткань серого цвета. Отделочные строчки выполнены нитками серого цвета, в тон основной ткани.

Используемая ткань:

П.6.3

Пропитка ткани: огнестойкая, ТоМВО

10. Костюм женский летний огнестойкий                                   ГОСТ Р 12.4.297-2013, ГОСТ Р 12.4.297-2013

Описание внешнего вида модели:

10.3 Брюки прямого силуэта, с притачным поясом с 5 шлёвками, с регулировкой ширины пояса эластичной тесьмой в области боковых карманов и в задней части, с застёжкой на поясе на одну обметанную петлю и пуговицу, с гульфиком с тесьмой-молнией в среднем шве, со съемным ремнем с пряжкой. Передние половинки с боковыми обтачными карманами с вертикальным входом и усилительными накладками в области колен, с вытачками для объема и карманом для вкладыша с застежкой на контактную ленту. Задняя правая половинка с накладным карманом с клапаном и контактной лентой. Но низу брюк расположена световозвращающая лента шириной 50 мм. Низ брюк с подгибкой, с закрытым срезом.

Используемая ткань:

П.6.3

Пропитка ткани: огнестойкая, ТоМВО

Цвета ткани по текстильному пантону: серый 18-0000

11. Костюм рабочий зимний мужской огнестойкий                             ГОСТ Р 12.4.236-2011, ГОСТ Р 12.4.297-2013

Костюмы изготавливается для I-II, III климатического пояса, защитные свойства - Тн.

11.1 Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на тесьму-молнию и планку с застёжкой на контактную ленту, с притачной утепляющей подкладкой и меховым воротником, с пристегивающимся на 4 пуговицы утепленным капюшоном. Полочки с кокетками. СВЛ шириной 50 мм настрачивается по нижней части кокеток полочек и спинки. На левой полочке фирменный логотип. В рельефах нижних частей полочек расположены карманы с вертикальным входом, с застежкой тесьма-молния. Внутри левого нагрудного кармана на нижнюю мешковину настрочена шлевка. Спинка с кокеткой, с рельефами от кокетки. По низу куртки кулиса со шнуром и фиксаторами для регулировки объема низа куртки. Рукава  рубашечного покроя с внутренней манжетой. Воротник отложной меховой. Капюшон из трех частей с цельнокроеным козырьком и подбородочной частью, с застежкой на контактную ленту, с регулировкой лицевой части и объема капюшона с помощью шнура и фиксаторов. Притачная утепляющая подкладка из подкладочной полиэфирной ткани и утепляющего материала - Холлофайбер ТЭК выстегивается вертикальными параллельными строчками. На подкладке левой полочки верхний накладной карман из основной ткани с застёжкой на тесьму-молнию, с вертикальным входом. Отделочные строчки выполнены нитками в тон основной ткани. Слайдеры молний с навесным флажком из тесьмы.

Используемая ткань:

П.6.4

Пропитка ткани: огнестойкая, ТоМВО

Цвета ткани по текстильному пантону:

синий 3005 С, серый 18-0000

11. Костюм рабочий зимний мужской огнестойкий ГОСТ Р 12.4.236-2011, ГОСТ Р 12.4.297-2013

Костюмы изготавливается для I-II, III климатического пояса, защитные свойства - Тн

11.2 Полукомбинезон с притачной утепляющей подкладкой, с центральной застёжкой на двух-замковую тесьму-молнию, с утеплённым ветрозащитным клапаном и планкой с застёжкой на три контактные ленты, отрезной по линии талии, с бретелями, регулируемыми по длине эластичной тесьмой и с застёжкой на фастекс, со съемным ремнем с пряжкой. Грудка с правым накладным карманом. Передние половинки с боковыми обтачными карманами с вертикальным входом и усилительными накладками в области колен, с вытачками для объема и карманом для вкладыша с застежкой на контактную ленту. Задняя правая половинка с накладным карманом с клапаном и контактной лентой. Притачная утепляющая подкладка из подкладочной полиэфирной ткани и утепляющего материала - Холлофайбер ТЭК выстегивается вертикальными параллельными строчками. По низу брюк расположена световозвращающая лента шириной 50 мм. Отделочные строчки выполнены нитками серого цвета, в тон основной ткани. Слайдер молнии с навесным флажком из тесьмы.

Используемая ткань:

П.6.4

Пропитка ткани: огнестойкая, ТоМВО

11. Костюм рабочий зимний мужской огнестойкий

ГОСТ Р 12.4.236-2011, ГОСТ Р 12.4.297-2013

Костюмы изготавливается для I-II, III климатического пояса, защитные свойства - Тн

11.3 Брюки с притачной утепляющей подкладкой, с застёжкой на поясе на две обметанные петли и пуговицы, с гульфиком с тесьмой-молнией, с притачным широким выстеганным поясом, с 5-ю шлевками, со съемным ремнем с пряжкой. Передние половинки с боковыми обтачными карманами с вертикальным входом и усилительными накладками в области колен, с вытачками для объема и карманом для вкладыша с застежкой на контактную ленту. Задние половинки с правым накладным карманом с клапаном и контактной лентой. Притачная утепляющая подкладка из подкладочной полиэфирной ткани и утепляющего материала - Холлофайбер ТЭК выстегивается вертикальными параллельными строчками. По низу брюк расположена световозвращающая лента шириной 50 мм.

Используемая ткань:

П.6.4

Пропитка ткани: огнестойкая, ТоМВО

12. Костюм рабочий зимний женский огнестойкий                             ГОСТ Р 12.4.236-2011, ГОСТ Р 12.4.297-2013

Костюмы изготавливается для I-II, III климатического пояса, защитные свойства - Тн

12.1 Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на тесьму-молнию и планку с застёжкой на контактную ленту, с притачной утепляющей подкладкой и меховым воротником, с пристегивающимся на 4 пуговицы утепленным капюшоном. Полочки с кокетками, СВЛ шириной 50 мм настрачивается по нижней части кокеток полочек и спинки. На левой полочке фирменный логотип. В рельефах нижних частей полочек расположены карманы с вертикальным входом с застежкой тесьма-молния. Внутри левого нагрудного кармана на нижнюю мешковину настрочена шлевка. Спинка с кокеткой, с рельефами от кокетки. По низу куртки кулиса со шнуром и фиксаторами для регулировки объема низа куртки. Рукава  рубашечного  с внутренней манжетой. Воротник отложной меховой. Капюшон из трех частей с цельнокроеным козырьком и подбородочной частью, с застежкой на контактную ленту, с регулировкой лицевой части и объема капюшона с помощью шнура и фиксаторов. Притачная утепляющая подкладка из подкладочной полиэфирной ткани и утепляющего материала - Холлофайбер ТЭК выстегивается вертикальными параллельными строчками. На подкладке левой полочки верхний накладной карман из основной ткани с застёжкой на тесьму-молнию, с вертикальным входом. Подкладка рукавов с отрезными двойными муфтами из подкладочной ткани с трикотажными напульсниками. Отделочные строчки выполнены нитками синего цвета. Слайдеры молний с навесным флажком из тесьмы.

Используемая ткань:

П.6.4

Пропитка ткани: огнестойкая, ТоМВО

Цвета ткани по текстильному пантону: синий 3005 С, серый 18-0000

12. Костюм рабочий зимний женский огнестойкий ГОСТ Р12.4.236-2011,            ГОСТ Р 12.4.297-2013

Костюмы изготавливается для I-II, III климатического пояса, защитные свойства - Тн

12.2 Полукомбинезон с притачной утепляющей подкладкой, с центральной застёжкой на двух-замковую тесьму-молнию, с утеплённым ветрозащитным клапаном и планкой с застёжкой на три контактные ленты, отрезной по линии талии, с бретелями, регулируемыми по длине эластичной тесьмой и с застёжкой на фастекс, со съемным ремнем с пряжкой. Грудка с правым накладным карманом. Передние половинки с боковыми обтачными карманами с вертикальным входом и усилительными накладками в области колен, с вытачками для объема и карманом для вкладыша с застежкой на контактную ленту. Задняя правая половинка с накладным карманом с клапаном и контактной лентой. Притачная утепляющая подкладка из подкладочной полиэфирной ткани и утепляющего материала - Холлофайбер ТЭК выстегивается вертикальными параллельными строчками. По низу брюк расположена световозвращающая лента шириной 50 мм. Основная ткань серого цвета, клапан нагрудного кармана из отделочной ткани синего цвета. Отделочные строчки выполнены нитками серого цвета, в тон основной ткани. Слайдер молнии с навесным флажком из тесьмы.

Используемая ткань:

П.6.4

Пропитка ткани: огнестойкая, ТоМВО

12. Костюм рабочий зимний женский огнестойкий ГОСТ Р 12.4.236-2011,           ГОСТ Р 12.4.297-2013

Костюмы изготавливается для I-II, III климатического пояса, защитные свойства - Тн

12.3 Брюки с притачной утепляющей подкладкой, с застёжкой на поясе на две обметанные петли и пуговицы, с гульфиком с тесьмой-молнией, с притачным широким выстеганным поясом, с 5-ю шлевками, со съемным ремнем с пряжкой. Передние половинки с боковыми обтачными карманами с вертикальным входом и

усилительными накладками в области колен, с вытачками для объема и карманом для вкладыша с застежкой на контактную ленту. На боковых швах накладные карманы с объемом по задним срезам, с клапаном с застежкой на контактную ленту. Под правым боковым накладным карманом на заднюю половинку настрочен дополнительный карман для инструмента, с входом через клапан накладного кармана. Задняя правая половинка с накладным карманом с клапаном и контактной лентой. Притачная утепляющая подкладка из подкладочной полиэфирной ткани и утепляющего материала - Холлофайбер ТЭК выстегивается вертикальными параллельными строчками. По низу брюк расположена световозвращающая лента шириной 50 мм.

Используемая ткань: П.6.4

Пропитка ткани: огнестойкая, ТоМВО

Цвета ткани по текстильному пантону: серый 18-0000