УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер филиала

«Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

_________________А.В. Поварницын

«_____»________________2017г.

Техническое требование

на поставку

Видео эндоскопа jProde RX 55-500

- Наименование:

- Видео эндоскопа jProde RX 55-500

- Технические характеристики

Видео эндоскопа jProde RX 55-500– беспроводной управляемый видео эндоскоп.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА jProbe RX |
| --- |
| Габариты | 147 x 105 x 55 мм |
| Масса | 335 г |
| Дисплей | TFT LCD 3,5” / 89 мм |
| Питание | Сеть переменного тока / аккумулятор Li-Ion 3.7 В, автовыключение |
| Время автономной работы | 4 ч |
| Запись на носитель | Карта памяти SD 8 Гб (в комплекте, расширение до 32 Гб) |
| Крепление | Разъем ¼’’ для штатива |
| Подсветка | Светодиодная: ручная (плавная) / автоматическая |
| Скачивание файлов | USB 2.0, слот для карты SD |
| Вывод изображения | AV выход (NTSC / PAL) |
| Запись фото | JPEG 640 х 480 пиксел |
| Запись видео | AVI 640 х 480 пиксел |
| Частота кадров видео | 30 к/с |
| Таймер записи видео | 7 режимов |
| Экспозиция | Автоматическая |
| Баланс белого | Фиксированный |
| Обработка изображения | Зеркальное отображение, цифровое увеличение |
| Язык интерфейса | Русский (доп. 28 языков) |
| Температура работы | от -20°C до + 60°C |
| Температура хранения | от -20°C до + 60°C |
| Влажность | До 95% без конденсата |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Материал корпуса | Ударопрочный пластик с эластомерными бамперами |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУКОЯТКИ Wi-Fi |
| Габариты | 140 x 35 x 32 мм |
| Масса | 110 г |
| Батарея | Аккумулятор Li-Io |
| Регулировка подсветки | Тумблер с плавной регулировкой / автоматическая |
| Комментарии | Аудио |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДОВ jProbe RX |
| --- |
| Тип камеры | CMOS (КМОП) 350 000 пиксел |
| Тип зондов | Сменные аналоговые |
| Направление подсветки | Прямое / боковое / |
| Жесткость зондов | Гибкие |
| Стыковка зондов с блоком | Безопасная герметичная, (маркеры и пазы стыковки) |
| Диаметры зондов | 5.5 мм |
| Длины зондов | 5 м |
| Длина головки камеры | Ø 5.5: 20 мм |
| Функционал зондов HYPERION | Турборежим подсветки, поворот изображения, антиблик, антипыль, ( |
| Поле обзора | 60° / 70° (HYPERION) |
| Направление обзора | адаптером для Ø 5.5 мм, боковое 90° с адаптером |
| Глубина резкости | 1-150 мм |
| Артикуляция (для управляемых зондов) | 1 плоскость (1 направление / 2 направления) с механизмом фиксации |
| Защита резьбы головки камеры | Защитное кольцо (для Ø 5.5 мм), фиксирующее кольцо |
| Оплетка зонда | Нержавеющая сталь / полиуретан |
| Устойчивость зонда | Вода, масла и агрессивные среды |

- Дополнительные технические требования:

  - Поставляемый прибор должно иметь сертификат соответствия, отвечающий требованиям законодательства РФ.

  - Поставляемое оборудование должно быть новым, со сроком изготовления не ранее 2017 г.

  - На корпусе прибора должна быть табличка или прикреплена бирка с указанием марки, рабочих параметров, заводской номер и т. д.

- Срок поставки:

март-апрель 2018 год.

- Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):

  - Блок jProbe RX-1шт.

  - Рукоятка Wi-Fi -1шт.

  - Зонд jProbe RX – шт.

  - Адаптер 90° jProbe MA 55-90 Арт.JMA5590 - Ø 5.5.  1- шт.

  - Адаптер 110° jProbe MA 55-110 Арт.JMA55110 - Ø 5.5. 1- шт.

  - Центрирующее устройство jProbe СT 55-15 Арт.JCT5515- Ø 15.0 мм. 1- шт.

  - Крюк jProbe HK 55 Арт.JHK55. 1- шт.

  - Магнит jProbe MAG 55 Арт.JMAG55. 1- шт.

  - Жесткая направляющая jProbe GTRG 70-80 Арт.JGTRG7080 cоставная (внеш. Ø 8мм, внутр. Ø 7мм, длина 870 мм. 1- шт.

- Требования к приёмке:

  - Приемка продукции по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления № П-6 и № П-7, установленных Постановлением Госарбитража с последующими изменениями и ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, консервация, упаковка. Общие требования и методы испытаний».

  - Отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением технологии транспортировки.

5.3.		Доставка оборудования до места назначения должна осуществляться Изготовителем (Поставщик) по адресу: Россия, Пермский край, п. Яйва, ул. Тимирязева, 5.

5.4.		При отсутствии отступлений по количеству, качеству и полноты технической документации Заказчик подписывает Акт приёмки продукции.

5.5.		В случае поставки прибора ненадлежащего качества Изготовитель (Поставщик) обязан устранить дефекты или заменить прибор в течение 10 календарных дней.

5.6.		Право собственности на прибор и риск его случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к Заказчику в момент сдачи-приемки поставляемого прибора.

- Требования к изготовителю (поставщику):

6.1.	Изготовитель (Поставщик) должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом поставки аналогичного оборудования не менее 2 (двух) лет, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией, должен обладать возможностью выполнить поставку продукции полностью, в установленные сроки с надлежащим качеством; должен иметь необходимые сертификаты соответствия качества продукции, опыт добросовестного выполнения договорных обязательств (не менее 2 лет) перед энергетическими предприятиями, производителями закупаемой продукции, дилерами завода-изготовителя.

6.2.	Поставщик должен являться официальным дилером или изготовителем оборудования.

Компания General Optics

- Гарантии изготовителя (поставщика):

Поставщик (изготовитель) гарантирует Заказчику качество оборудования и его работоспособность в течение гарантийного срока, который будет указан в Гарантийном талоне паспорта. Гарантийный срок должен быть не менее срока, установленного заводом изготовителем.

- Требования к упаковке оборудования:

Упаковка прибора должна быть  выполнена в соответствии с ГОСТ 17527-2003; ГОСТ 20767-75 и обеспечивать:

-	защиту от повреждений и проникновений, исключая порчу и потерю товарного вида от попадания атмосферных осадков, влаги и обеспечение сохранности товаров;

-	облегчение транспортирования (транспортабельность);

-	гарантия качества;

-	безопасность упаковки (на содержание вредных веществ);

-	экологичность (способность её при использовании и утилизации не наносить вред окружающей среде);

-	надёжность.

Согласовано:

| От филиала «Яйвинская ГРЭС»: Зам. главного инженера по ремонту ______________А.В. Аракчеев Начальник ОППР _____________В.Б. Чернышев |  |
| --- | --- |

Техническое требование разработал:

______________ Начальник ОТД С.В. Чеменев