ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на услуги шеф-инженера по ремонту турбогенератора

1. Наименование предприятия.

Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

2. Полное наименование оборудования (системы), место производства услуг.

Турбогенератор марки ТГВ-200 М У3, ст. №2, зав. №1620, год выпуска 1976, завод изготовитель ГП завод «Электротяжмаш» г. Харьков. Машинный зал филиала «Смоленская ГРЭС»

3. Основание для производства услуг.

Утверждённая программа ремонта филиала «Смоленская ГРЭС» на 2018 год.

4. Цель оказания услуг.

- Техническая организация, контроль при выполнении и приемке работ по капитальному ремонту турбогенератора ТГВ-200М, диспетчерское наименование ТГ-2;

- Контроль соответствия выполняемых работ, применяемых материалов и запасных частей требованиям технической документации предприятия-изготовителя, действующей НТД;

- Квалифицированное и оперативное решение технических вопросов, возникающих в ходе выполнения работ и последующих пусковых операциях.

5. Содержание услуг.

| № п/п | Наименование Услуг | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление технического сопровождения при проведении работ по капитальному ремонту турбогенератора марки ТГВ-200М, диспетчерское наименование ТГ-2 | Техническое сопровождение оказывается силами шеф-инженера. Длительность командировки шеф-инженера составляет 45 дней |

Примечание:

1.	Подрядчик в составе закупочной документации предоставляет предложение с расшифровками затрат (методика расчета затрат) на стоимость чел /день из расчёта максимальной отработкой времени (часов).

6. Требования к Исполнителю:

6.1.  Наличие у Исполнителя  всех необходимых лицензий  и разрешений на выполнение   данного вида услуг;

6.2. Наличие у лиц профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право оказания данных услуг.

6.3. Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

6.4.  Опыт оказания аналогичных услуг на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

6.5.  Наличие квалифицированного и аттестованного персонала для оказания всего комплекса Услуг.

6.6.  Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и технике безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при оказании Услуг.

6.7.   Персонал Исполнителя должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

6.8.  Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующие на энергопредприятии.

6.9.  Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.10. Услуги по настоящему техническому заданию могут быть предоставлены как представителями завода-изготовителя, так и организацией, которая имеет договорные обязательства с заводом-изготовителем, на основании которых возможно официально принимать и согласовывать технические решения.

7. Требования к оказанию услуг:

Услуги должны быть выполнены в соответствии с ПБ, РД, требованиями ТУ на ремонт турбогенератора и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами , а также составленной исполнителем программой пооперационного контроля за выполнением работ в рамках настоящего Технического задания.

Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- «ПУЭ правила устройства электроустановок», 6, 7 издание;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ №328н от 24 июля 2013г.;

- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201-97;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390 «О противопожарном режиме».

- ТУ на ремонт турбогенератора.

8. Сроки оказания услуг:

Начало: _июль_ 2018г.

Окончание: _сентябрь_ 2018г.

Сроки начала оказания Услуг будут доведены Заказчиком за 2 недели до необходимой даты прибытия персонала Исполнителя на филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» официальным письмом.

Для оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель командирует шеф-инженера по турбогенератору сроком на 45 (сорок пять) календарных дней.

9. Документация, предъявляемая Заказчику:

9.1. Акт сдачи-приемки оказанных услуг;

9.2. Акт дефектации деталей статора и ротора турбогенератора проработанный совместно с исполнителем ремонтных работ;

9.3. Акты на выполнение скрытых работ проработанные совместно с исполнителем ремонтных работ;

9.4. Акт предварительного обследования оборудования, с указанием мероприятий необходимых к выполнению в период ремонта;

9.5. Наличие оформленных должным образом предложений и указаний по проведению ремонта оборудования;

9.4. Табель учета рабочего времени (вместе с распечаткой с проходной АБК филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»);

9.5. Программа пооперационного контроля шеф-инженера за выполнением работ;

10.6.	Заказчик вправе потребовать дополнительную сдаточную документацию, в зависимости от сложности и специфики выполненных работ на турбогенераторе.

Представитель предприятия, осуществляющий шеф-надзор, совместно с исполнителем ремонтных работ подписывают соответствующие технические акты, тех решения, акты дефектации на контролируемые им работы.

10. Гарантия исполнителя услуг.

Исполнитель должен гарантировать:

10.1. Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с техническим заданием и действующей нормативно-технической документацией.

10.2. Выполнение всех услуг в установленные сроки;

10.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

10.4. Гарантийный срок устанавливается равным гарантийному сроку эксплуатации модернизированного оборудования - не менее 12 месяцев с момента сдачи в эксплуатацию турбогенератора марки ТГВ-200 М У3, ст. №2, при отсутствии нарушений и отклонений от требований НДиТД;

10.5. Требования к гарантированным показателям.

В результате выполнения работ должны быть обеспечены следующие гарантированные показатели работы турбогенератора:

- Избыточное давление на входе дистиллята в обмотку статора -0,25 МПА;

- Расход дистиллята -43 м³/ч;

- Температура дистиллята - 40ºС;

При этих условиях температура стержней обмотки статора не должна превышать 75 ºС и должна обеспечивать равномерный уровень нагрева в целом всей обмотки статора.