УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер филиала

«Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

_________________А.В. Поварницын

«_____»________________2018 г.

Техническое требование

на поставку

портативного анализатора Olympus XRF Delta Professional

- Наименование

Поставка Портативный анализатор XRF Delta Professional для нужд филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» по адресу: 618340, Пермский край, г. Александровск, п. Яйва, ул. Тимирязева, 5

- Технические требования

Портативный рентгенофлуоресцентный анализатор DELTA Professional для определения до 34 элементов из 39: Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Hf, Ta, W, Re, Hg, Pb, Bi, Th, U. IP 54. С новой технологией X-act Count™.

Технические характеристики представлены в Таблице №1.

Таблица №1 – Техничекие характеристики

| Производитель | Olympus |
| --- | --- |
| Госреестр СИ | Да |
| Тип анализатора | Рентгенофлуоресцентный |
| Мобильность анализатора | Портативный |
| Область применения анализатора | Входной контроль металла, контроль плавок, сортировка металла, анализ высокочистых элементов |
| Тип анализируемых материалов | Металлы, порошки, почвы, руды |
| Анализируемые элементы | Mg, магний, Al, алюминий, Si, кремний, P, фосфор, S, сера, Cl, хлор, K, калий, Ca, кальций, Ti, титан, V, ванадий, Cr, хром, Mn, марганец, Fe, железо, Co, кобальт, Ni, николь, Cu, медь, Zn, цинк, As, мышьяк, Se, селен, Rb, рубидий, Sr, стронций, Y, иттрий, Zr, цирконий, Nb, ниобий, Mo, молибден, Pd, палладий, Ag, серебро, Cd, кадмий, Sn, олово, Sb, сурьма, Hf, гафний, Ta, тантал, W, вольфрам, Re, рений, Hg, ртуть, Pb, свинец, Bi, висмут, Th, торий, U, уран |
| Тип дисплея | ТФТ |
| Тип питания | АКБ |
| Минимальная рабочая температура эксплуатации, С | -10 |
| Количество записей встроенной памяти | 75000 |
| Связь с ПК | Да |
| Размеры | 260 × 240 × 90 мм |
| Вес | 1.5 кг |
| • Мощная рентгеновская трубка 4 В, 200 мкА (макс) с плавающим током и Напряжением; •Максимально приближенная геометрия для улучшения предела обнаружения и увеличения скорости анализа; • Дрейфовый детектор SDD большей площади (25 мм2) и настраиваемые параметры трубки (напряжение, ток фильтр) для достижения точности анализа по всему диапазону элементов периодической таблицы; • Хорошая воспроизводимость по легким Mg-Cl; • Новый пакет программ Сплавы Плюс 3 с "тройным лучом"; • Встроенный барометр для коррекции калибровок при изменении атмосферного давления, повышающий точность анализа легких элементов; • Молниеносный сбор данных: значительно сокращает время тестирования без снижения точности анализа; •Цифровой сигнальный процессор: увеличивает скорость обработки данных с использованием усовершенствованных алгоритмов калибровки; • Встроенный Bluetooth® для беспроводной передачи данных Уникальная система охлаждения: позволяет использовать прибор при высоких температурах и гарантирует долгий срок службы трубки; • Предупреждающие световые индикаторы (обозреваемые при любом положении прибора) для обеспечения безопасности в работе; • Интерактивный сенсорный ЖК-экран для обеспечения яркости, четкости изображения, эффективного использования в любых условиях освещения; • Акселератор: обеспечивает энергосберегающий режим ожидания; автоповорот изображения экрана в зависимости от положения прибора в руке оператора; • Программное обеспечение DELTA PC для усовершенствованного анализа данных, калибровка по образцу и портативный тестовый стенд (опция); • Порт USB для быстрой загрузки данных и связи с компьютером; • Эргономичная прорезиненная рукоятка с удобным захватом для комфорта и безопасности оператора; • Зарядная док-станция и заменяемые в "горячем" режиме батареи. |

- Основные технические требования:

3.1.	Поставляемое технологическое оборудование должно отвечать требованиям нормативных документов ГОСТ и ТУ - стандарта безопасности и качества, с подтверждением соответствующим сертификатом Госстандарта России.

3.2.	Оборудование должно быть внесено и зарегистрировано в Государственном реестре средств измерений и соответствовать требованиям государственных нормативных правовых актов, стандартов и технических условий.

- Дополнительные технические требования:

  - Поставляемый прибор должно иметь сертификат соответствия, отвечающий требованиям законодательства РФ.

  - Поставляемое оборудование должно быть новым, со сроком изготовления не ранее 2019 г.

  - На корпусе прибора должна быть табличка или прикреплена бирка с указанием марки, рабочих параметров, заводской номер и т. д.

  - Должны быть предоставлены: технический паспорт, руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию на русском языке, сертификат соответствия, методика поверки, свидетельство о первичной поверке.

- Срок поставки:

31 мая 2019 г.

- Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):

- Анализатор DELTA Professional

- Литий-ионный аккумулятор (2 шт.)

- Руководство по эксплуатации

- Зарядное устройство

- Mini-USB кабель

- Калибровочный образец в форме монеты из стали 10Х17Н13М2

- Сменные окошки (10 шт.)

- Ремешок-фиксатор на запястье

- Программное обеспечение DELTA PC

- Кейс для транспортировки

- Требования к приёмке:

  - Приемка продукции по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления № П-6 и № П-7, установленных Постановлением Госарбитража с последующими изменениями и ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, консервация, упаковка. Общие требования и методы испытаний».

  - Отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением технологии транспортировки.

7.3.	Доставка оборудования до места назначения должна осуществляться Изготовителем (Поставщик) по адресу: Россия, Пермский край, п. Яйва, ул. Тимирязева, 5.

7.4.	При отсутствии отступлений по количеству, качеству и полноты технической документации Заказчик подписывает Акт приёмки продукции.

7.5.	В случае поставки прибора ненадлежащего качества Изготовитель (Поставщик) обязан устранить дефекты или заменить прибор в течение 10 календарных дней.

7.6.		Право собственности на прибор и риск его случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к Заказчику в момент сдачи-приемки поставляемого прибора.

- Требования к Изготовителю (Поставщику):

8.1.	Изготовитель (Поставщик) должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом поставки аналогичного оборудования не менее 2 (двух) лет, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией, должен обладать возможностью выполнить поставку продукции полностью, в установленные сроки с надлежащим качеством; должен иметь необходимые сертификаты соответствия качества продукции, опыт добросовестного выполнения договорных обязательств (не менее 2 лет) перед энергетическими предприятиями, производителями закупаемой продукции, дилерами завода-изготовителя.

8.2.	Поставщик должен являться официальным дилером или изготовителем оборудования.

- Гарантии Изготовителя (Поставщика):

Поставщик (Изготовитель) гарантирует Заказчику качество оборудования и его работоспособность в течение гарантийного срока, который будет указан в Гарантийном талоне паспорта. Гарантийный срок должен быть не менее срока, установленного заводом изготовителем.

- Требования к упаковке оборудования:

Упаковка прибора должна быть  выполнена в соответствии с ГОСТ 17527-2003; ГОСТ 20767-75 и обеспечивать:

-	защиту от повреждений и проникновений, исключая порчу и потерю товарного вида от попадания атмосферных осадков, влаги и обеспечение сохранности товаров;

-	облегчение транспортирования (транспортабельность);

-	гарантия качества;

-	безопасность упаковки (на содержание вредных веществ);

-	экологичность (способность её при использовании и утилизации, не наносить вред окружающей среде);

-	надёжность.

Согласовано:

| От филиала «Яйвинская ГРЭС»: Зам. главного инженера по ремонту ______________А.В. Аракчеев Начальник ОППР _____________В.Б. Чернышев |  |
| --- | --- |

Техническое требование разработал:

Начальник ОТД

______________ С.В. Чеменев