Техническое задание

на выполнение работ по ремонту гидросооружений

филиала Смоленская ГРЭС.

Уровень риска по охране труда для выполнения работ настоящего технического задания – высокий риск. Уровень риска определен в соответствии со стандартом СТО № УПБ-С.17 «Управление работой с подрядных организаций и деловых партнеров»

1.Наименование филиала.

Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

2.Полное наименование места выполнения работ.

2.1.Глубинный водозабор БНС

2.2.Гидроузел(плотина)на р.Шестница ;

3.Основание для производства работ:

- Утвержденная годовая программа ремонта на 2019г

- Федеральный закон «О безопасности ГТС» №117-ФЗ, утвержденный 21.07.1997г.

4.Цель проведения работ:

- Восстановление исправности, работоспособности и обеспечения эксплуатационной надёжности, без    опасной и экономичной эксплуатации оборудования глубинного водозабора, гидроузла (плотины).

5.Содержание работ.

Глубинный водозабор БНС блок №3 -  водолазные работы :

- восстановление правой и левой боковых стенок подводной металлической галереи прилегающих к входу аванкамеры;

-восстановление стен.

Гидроузел(плотина  на река Шестница)- водолазные работы:

-очистка акватории и ремонт м/к;

-восстановление стен.

Детальное содержание работ по ремонту гидросооружений определяется сметами Заказчика (Приложение 3).

Подрядчик в составе закупочной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость работ по оферте, выполненный в действующей сметно-нормативной базе, которая выбирается в соответствии с выполняемой работой:

1) Действующая СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп);

С указанием ниже перечисленной информации:

для действующей СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп)

-Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

-Окончательные расчеты за командировочные расходы будут производиться Заказчиком по фактическим затратам Подрядчика на основании документов, подтверждающих указанные затраты, но не более суммы определенной в сметной документации, являющейся приложением к Договору. Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала Подрядчика.

-В случае, если участнику необходимо уточнить состав работ по данному ТЗ, участник вправе направить запрос на уточнение информации.

-Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в форматах Excel (.xls, либо .xlsx) и ГРАНД - Смета (.gsfx, либо .xml), с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

Стоимость материалов и запасных частей, предоставляемых Подрядчиком и используемых им для выполнения Работ, согласно Приложения № 4 к Договору, необходимо предоставить в расшифрованном виде по номенклатуре, с указанием стоимости МТР и сроками их предоставления.

-Стоимость работ настоящего ТЗ определяется Подрядчиком применением к расценкам ФЕР и ФЕРр обоснованных индексов перевода в текущий уровень цен по Смоленской области.

Перед началом формирования ТКП на определение объёмов согласно ТЗ подрядчик обязан прибыть на филиал.

В случае, если Подрядчику обоснованно и доказательно необходимо уточнить состав работ по данному ТЗ, Подрядчик вправе предложить свои сметы, с соблюдением следующих требований:

Сметная документация должна содержать все планируемые Заказчиком объёмы работ и планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы;

- Сметная документация должна быть утверждена руководителем предприятия и предоставлена Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде в формате xls, xlsx, gsf, xml;

- Подрядчик должен предоставить обоснование затрат согласно действующей нормативной документации в сфере сметного ценообразования. Сметные расчеты должны быть выполнены на основании расценок включенных в действующую сметно-нормативную базу 2019 года: (ФЕР, ФЕРм, ФЕРр, ФЕРп) с указанием всех дополнительных начислений с обоснованием и полной расшифровкой итогов сметной стоимости:

- индексы перевода в текущий уровень цен  материалы, оплата труда, эксп. машин и механизмов)

- размер накладных расходов и сметной прибыли;

- коэффициенты к нормам НР и СП;

- коэффициенты, учитывающие влияние условий производства работ и усложняющих факторов, с обоснованием;

- лимитированные затраты, со ссылкой на нормативные документы, сборники, таблицы.

- Командировочные расходы должны быть рассчитаны согласно установленным нормам.

Окончательные расчеты за командировочные расходы с Подрядчиком будут производиться по фактическим затратам. Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала подрядчика.

-Расчетный объем возвратных материалов в составе сметной документации показывается справочно (в тоннах, штуках) за итогом сметного расчета, без уменьшения сметной стоимости.

Заказчик вправе на условиях заключенного договора дополнять, изменять или исключать объемы работ (и соответственно материалы к ним), определенные настоящим техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта и при обоснованности выполнения работ, непредусмотренных техническим заданием (работы по ППР и т.д.)

6.Требования к Подрядчику.

6.1 Обязательные требования к Подрядчику.

6.1.1. Наличие у Подрядчика членства в саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство (капитальный ремонт) с правом выполнения работ в отношении особо опасных, технически сложных или уникальных объектов с 1 уровнем ответственности в соответствии с классификатором:

Членство Подрядчика в соответствующей СРО подтверждается действующей выпиской из реестра членов саморегулируемой организации, форма которой утверждена приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58.

6.1.2 Наличие у Подрядчика лицензии на водолазные работы, аттестаций, разрешений ,технологии  сварочных работ под водой, электрокислородной резки стали под водой ,которые необходимы для выполнения работ по техническому заданию.

6.1.3. Соответствие подрядчика обязательным требованиям в области охраны труда, указанным в приложениии №1 к техническому заданию.

6.1.4.Наличие у Подрядчика опыта выполнения подобных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики и аналогичном оборудовании не менее 3х лет

6.1.5. Наличие у Подрядчика достаточного персонала для выполнения работ по техническому заданию.

6.1.6. Наличие у Подрядчика оснастки, электро и пневмоинстумента, различных приспособлений необходимых для выполнения работ , согласно технического задания, за исключением стационарных грузоподъемных машин и механизмов, установленных на объектах ремонта и предоставляемых Зказчиком.

6.1.7.Наличие у Подрядчика специального инструмента ,оборудования, технологии, для выполнения водолазных работ, сварочных работ под водой, электрокислородной резки стали под водой.

-Наличие аттестации НАКС технологии сварочного производства и сварочного оборудования в соответствии с требованиями РД 03-614-03 и РД 03-615-03

6.1.8.Подрядчик обязан выполнить работу собственными силами или с привлечением субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объеме, аналогичного предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры.

6.2.Желательные требования:

6.1.1. Желательно наличие у Подрядчика системы менеджмента качества,

соответствующей требованиям стандарта ISO 9001:2011 или ISO 9001:2015 (подтверждается

сертификатом).

6.1.2. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе

выполнения работ.

6.1.3. Соответствие Подрядчика желательным требованиям в области

охраны труда, указанным в приложении № 1 к техническому заданию.

6.1.4 Наличие у Подрядчика положительных референций о выполнении

аналогичных Работ за последние три года.

6.1.5 Желательно до подачи технико-коммерческого предложения Подрядчику прибыть на

станцию для предварительного осмотра объекта и места производства работ, уточнения условий

производства работ и урегулирования возникающих вопросов.

7.Требования к выполнению работ.                                                                                        7.1.Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с соблюдением требований в области охраны труда, определенных в приложении №1 к техническому заданию.

.Подрядчик обязан при выполнении работ руководствоваться, соблюдать и исполнять требования следующих нормативно-технических документов:

-Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013;

- Федерального закона от 27.12.2002г №184Ф3 «О техническом регулировании»;

- Федерального закона» О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997г №117Ф3

- Федерального закона от 29.12.2004г №190-Ф3 «Градостроительный кодекс РФ»;

- Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009г №381-Ф3 ( с изменениями);

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 14.03.2014г №102;

- СП 58.13330.2012 «Актулизированная редакция СНиП 33-01-2003» Гидротехнические сооружения основные понятия;

- СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения» Основные состояния;

- СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

7.2.Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническим задание и ППР.Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения  за 30 календарных дней до начала выполнения работ. Работы должны быть выполнены специализированной организацией в соответствии с ПБ, РД и другими действующими нормативными актами и нормативно - техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

7.3.До начала выполнения работ Подрядчик:

- определяет состав бригад по ремонту по численности, квалификации и профессиям в

соответствии с объемами ремонтов. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих

в течение установленных графиком сроков производства работ;

- назначает руководителя работ по ремонту (по исполнению договора в технической его

части) в соответствии с объемом работ;

- назначает лиц, ответственных за охрану труда и материально-техническое

обеспечение.

-разрабатывает и предоставляет Заказчику на утверждение детальный календарный

график выполнения работ.

7.4. Средства измерений, применяемые Исполнителем при выполнении работ, должны

соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.674-2009«Государственная система обеспечения единства измерений». Общие требования к средствам измерений и техническим системам и устройствам с измерительными функциями», утвержденного и введенного в действие Приказом

Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1105-ст.

7.5. Применяемые при выполнении ремонтных работ средства измерений должны быть

внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, созданный во исполнение Федерального закона № 102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений», иметь действующий паспорт и свидетельство о поверке или калибровке.

7.6. Подрядчик обязан выполнять работы экологически безопасными способами, не

наносящими ущерба качеству атмосферного воздуха, водных объектов, почв, не приводящими к

загрязнению территории, производственных и бытовых помещений Заказчика.

7.7. При прохождении вводного инструктажа по безопасности труда на территории Заказчика

персонал Подрядчика должен предоставить удостоверения по проверки знаний с отметкой,

заверенной печатью, о годности к проведению работ по результатам медицинского осмотра.

8.Требования к предоставляемым материалам.

8.1.Работы в объеме технического задания выполняются с применением материалов, предоставляемых Подрядчиком. Перечень материалов, предоставляемых Подрядчиком, указан в приложении № 4 к ТЗ.

8.2.При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании Федеральных законов «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 и «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008

8.3.В период проведения закупочной Подрядчик предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков предоставления. Материалы, предоставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счет своих средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие Подрядчику право на поставку данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

8.4.Входной контроль материалов, поставляемых Подрядчиком осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика в соответствии с ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля».

9.Сроки выполнения работ.

9.1. Сроки выполнения работ:

Срок начала выполнения работ «01» июля 2019 года;

Срок окончания выполнения работ «31» июля2019 года.

-Глубинный водозабор(водолазные работы) – Глубинный водозабор БНС:

Срок начала выполнения «01» июля 2019 года;

Срок окончания выполнения работ «31» июля 2019 года.

-Гидроузел(плотина)(водолазные работы)- река Шестница:

Срок начала выполнения «01» июля 2019 года;

Срок окончания выполнения работ «31» июля 2019 года.

9.2. На этапе проведения закупочной процедуры в своем предложении Подрядчик предоставляет разработанный укрупненный график выполнения Работ. Сроки начала и окончания работ не должны превышать сроков, указанных в п. 9.1 ТЗ. По требованию Заказчика Подрядчик составляет детальный график проведения конкретных этапов выполнения работ.

-Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системный Оператор ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.

10.Требования к сдаче-приемке работ.

10.1.Сдача работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно техническими документами:

--Федерального закона от 29.12.2004 №190-Ф3 «Градостроительный кодекс РФ» сдача объектов в эксплуатацию.

-Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013;

# - Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе, как сразу после их выполнения до момента начала выполнения последующих работ).  Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть, либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

и оборудования, установленных заводами-изготовителями.

11.Документация, предъявляемая Заказчику.

11.1.Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР,

ответственных за выполнение этих работ.

11.2. Акты входного контроля, сертификаты соответствия на использованные в процессе ремонта материалы, поставляемые Подрядчиком (в подлиннике или копии, надлежащим образом заверенные оригинальной печатью Подрядчика);

11.3Акты входного контроля, сертификаты,технические характеристики заменяемых материалов(при необходимости);

11.4.Акты дефектации;

11.5. Акты входного контроля и журнал верификации закупленной продукции.

11.6.Акты технической приемки из ремонта гидросооружения (приложение 71 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей

11.7.Перечень дополнительных работ, не предусмотренных техническим заданием (при необходимости);

11.6. Акты освидетельствования конструкции (элемента) гидротехнического сооружения, работ, не доступных после завершения (скрытых работ)(приложение № 70 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования,  гидросооружений, зданий и сооружений электростанций и сетей» утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013.)

11.7. Ведомости объемов выполненных работ (приложение №25 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013.)

11.8. Перечень процедур при приемки гидротехнического сооружения из ремонта (Приложение №69 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, гидросооружений, зданий и сооружений электростанций и сетей» утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013.)

11.9. Справка о численности используемого персонала и фактически отработанном времени персонала (ежемесячно);

11.10. Табель учета рабочего времени;

11.11. Табель рабочего времени;

11.12.  ППР (проект производства работ один на комплекс работ по зданию) с исполнительной схемой;.

11.13. Технический отчет о проведении водолазных работ в 3-х оригинальных экземплярах в, т.ч. 2 экземпляра на бумажном носителе, 1 экземпляр   видеофайла в формате Audio Video Interleave c расшифровкой по времени в виде текстового файла в формате Word 2007.

11.14. Другие документы по согласованию Заказчика и предприятия Подрядчика ремонтных работ в соответствии с требованиями НТД.

12. Гарантия Подрядчика

Подрядчик должен гарантировать:

12.1. Надлежащее качество работ в полном объеме согласно с технического задания и действующей нормативно-технической документацией.

12.2. Выполнение всех работ в установленные сроки.

12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в

процессе гарантийной эксплуатации гидросооружений.

12.4. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный

своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и гидросооружениям Заказчика в

размере затрат на восстановление.

12.5. Срок гарантии выполненных работ устанавливается

продолжительностью__24__месяца с момента подписания Акта технической приемки

из ремонта гидросооружений.

13.Приложения к ТЗ:

13.2.Приложение №1 Требования «Охрана труда»;

13.2.Приложение №2 Сводный сметный расчет;

13.3.Сметная документация (Приложение 3);

13.4. Приложение №4 Перечень материалов, предоставляемых Подрядчиком

13.5. Приложение №5 Оценка рисков.

13.6. Приложение №6 Система менеджмента «Охраны труда»