Приложение 3 технические требования к лоту №1 LAND CRUISER 200 черный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на приобретение  легкового автомобиля TOYOTA LAND CRUISER 200

- Назначение: для перевозки пассажиров и различных грузов.

2. Технические характеристики:

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Автомобиль легковой TOYOTA LAND CRUISER 200 |
| 2 | Марка | TOYOTA LAND CRUISER 200 |
| 3 | Ед. изм | шт. |
| 4 | Кол-во | 1 |
| 5 | Технические характеристики Оборудование | Объем и мощность двигателя:-4,6 л., 309 л.с., Бензиновый Тип КПП: - Автомат 6 ступ. Расход топлива комбинированный, л. 13,9 Разгон 0-100 км/ч 8,6 Максимальная скорость км/ч: 195 Кузов: Универсал Привод: Полный Цвет кузова: Черный (металлик) Цвет салона: Черный Год выпуска: 2019 Комплектация: Executive Lounge Автоматическая корректировка угла наклона фар Светодиодные фары ближнего и дальнего света Светодиодные дневные ходовые огни Брызговики передние и задние Легкосплавные колесные диски Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске Гидроусилитель рулевого управления Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» Шумоизолирующее ветровое стекло Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом складывания Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением Отделка салона вставками «под дерево» Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры Сиденья второго ряда, складывающиеся в пропорции 40:20:40 Цветной многофункциональный дисплей на панели приборов Подсветка приборной панели «Optitron» Индикатор экологичного режима вождения «Eco» Розетка 220V в багажном отделении Розетка 12V для пассажиров первого ряда Розетка 12V для пассажиров второго ряда Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений Круиз-контроль Фронтальные подушки безопасности Боковые подушки безопасности для первого и второго ряда сидений Шторки безопасности для всех рядов сидений Датчик давления в шинах Активные подголовники передних сидений Передние коленные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира Система крепления детского кресла ISOFIX Устройство «ЭРА-ГЛОНАСС» Адаптивная антиблокировочная тормозная система (Multi-Terrain ABS) Электронная система распределения тормозного усилия (EBD) Усилитель экстренного торможения (BAS) Активная антипробуксовочная система (A-TRC) Система курсовой устойчивости (VSC) Система помощи при старте на склоне / при спуске по склону (HAC) Система поддержания постоянной скорости на бездорожье с 5 фиксированными скоростями (CRAWL CONTROL) Система помощи при повороте на бездорожье (Off-Road Turn Assist) Блокировка межосевого дифференциала Система выбора режима движения по бездорожью Multi-Terrain Select (MTS) Иммобилайзер Сигнализация Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой Дополнительное оборудование согласно комплектации Executive Lounge: Светодиодные противотуманные фары Рейлинги на крыше черного цвета Люк с электроприводом Хромированные боковые молдинги Ручки дверей с хромированной накладкой Шины 285/50 R20 Задний верхний спойлер Омыватель фар Затемненные светодиодные фары ближнего и дальнего света Накладки на передний и задний бамперы дизайна «Executive Lounge» Решетка радиатора дизайна «Executive Lounge» Накладки на боковые зеркала заднего вида дизайна «Executive Lounge» Две эмблемы специальной серии «Executive Lounge» на задних стойках автомобиля Механизм рулевого управления с переменным передаточным отношением (VGRS) Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой и вставками «под дерево» Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и по наклону Боковые зеркала заднего вида с автоматическим затемнением Мягкая светодиодная подсветка салона автомобиля Беспроводное зарядное устройство Четырехзонный климат-контроль Датчик света Датчик дождя Датчик внутреннего объема автомобиля Датчики наклона автомобиля Передние и задние датчики парковки Обивка потолка черного цвета Обивка сидений кожей Semi-Aniline с прострочкой дизайна «Executive Lounge» Прострочка обивки дверных панелей дизайна «Executive Lounge» Подсветка зоны посадки в автомобиль с эмблемой специальной серии «Executive Lounge» Память водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки в 3 положениях Электрорегулировка водительского и пассажирского сидений в 8 направлениях Вентиляция передних сидений Электропривод крышки багажника Шторка багажного отделения Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Start Охлаждаемая емкость в переднем центральном подлокотнике Селектор выбора режимов движения ECO/NORMAL/COMFORT/SPORT S/SPORT S+ Адаптивная система регулировки жесткости подвески (AVS) Гидропневматические передняя и задняя подвески с регулировкой кузова по высоте (4 Wheel-AHC) 4 камеры панорамного обзора Аудиосистема премиум класса JBL с поддержкой CD/MP3/WMA/DVD с 14 динамиками USB порт, аудиовход AUX (с возможностью подключения iPod™) Коммуникационная система Bluetooth® Бортовой компьютер 9” цветной многофункциональный EMV дисплей с сенсорным управлением Навигационная система (с установленными картами российских городов) на русском языке 4 камеры по периметру автомобиля с системой помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Monitor) с функцией проекции пространства под днищем автомобиля Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) Система слежения за слепыми зонами при выезде с парковки задним ходом (RCTA) Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках Система автоматического переключения дальнего света на ближний Система контроля и информирования об усталости водителя Индикатор низкого уровня омывающей жидкости Электрообогрев форсунок стеклоомывателя Электрообогрев лобового стекла Дополнительный электрический отопитель салона Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений Потолочные воздуховоды для задних пассажиров Подогрев передних сидений Подогрев задних сидений Электрообогрев рулевого колеса Зеркала заднего вида с обогревом Дополнительный топливный бак (45 л) Дополнительные опции: Тонировка стекол задних дверей и стекла крышки багажника 5%. Комплект зимней резины (шипованная) 285/50 R20 |

3. Основные технические требования:

- Год изготовления не ранее 2019 года;

- Наличие сертификата на поставляемую продукцию;

- Соответствие поставляемого оборудования характеристикам согласно прилагаемому паспорту.

4. Дополнительные требования:

- Своевременная поставка надлежащего качества;

- Гарантийный срок не менее 3 лет.

5. Сроки поставки:

Декабрь 2019г.

6. Требования к приемке:

Приемка  автотранспортного средства должна производиться в соответствии с НТД завода-изготовителя.

7. Перечень документации:

- Паспорт транспортного средства;

- Руководство по  эксплуатации.

8. Гарантии поставщика:

-Поставка автотранспортного средства надлежащего качества,  в полном объеме и в установленные сроки, в соответствии с требованиями НТД завода-изготовителя и паспорта.

9. Требования к поставщику:

- Приобретение у официального дилера.