Приложение № 4

к уведомлению о проведении открытого запроса предложений

на определение лучших условий поставки электроламп (светильников)

№ Ю196 от  « 02 » ноября  2017 года

Технические требования

на светильники промышленные светодиодные

- Наименование: светильники промышленные светодиодные (Лот № 5)

- Технические характеристики:

| Характеристики | Тип светильника* |
| --- | --- |
|  | Светильник светодиодный Econex Power X 480 D60 5000K |
| Рабочее напряжение, В | АС 150-280 DС 250-394 |
| Степень защиты | IP65 |
| Источник света | Светодиоды CREE |
| Мощность, Вт | 456 |
| Световой поток, Лм | 57200 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 85 |
| Материал корпуса | Литой алюминий |
| Материал рассеивателя | Вторичные линзы из боросиликатного стекла |
| Способ монтажа | Кронштейн(лира) |
| Температура окружающей среды °С | -60÷+40 |
| Срок службы, час | 100000 (50000 min) |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |

3. Дополнительные требования: В светодиодных светильниках   должны быть установлены драйверы российского производства или произведенные в странах ЕС. Вся поставляемая продукция должна быть новой и ранее не использованной (не бывшей в употреблении). Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технической документации, передаваемой совместно с поставляемой продукцией.

4. Сроки поставки: апрель 2018 г.

5. Перечень (МТР,  оборудования):

| № п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Светильник светодиодный Econex Power X 480 D60 5000K | 75 |

6. Требования к приемке:

Приемка оборудования должна производиться согласно договору поставки в соответствии с инструкцией «О порядке приемки продукции по количеству и качеству» №П-6 (утвержденной постановлением «ГОСАРБИТРАЖА» от 15.06.65г.)

7. Перечень документации:

- Паспорт;

- Руководство по эксплуатации;

- Сертификаты соответствия.

8. Гарантия изготовителя:

Гарантийный срок эксплуатации поставляемого оборудования – 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания акта приемки. Снижение светового потока после 50000часов эксплуатации не более20%. Если в течение срока гарантии оборудование окажется дефектным или не соответствующим требованиям технической документации, Поставщик обязан устранить обнаруженные дефекты или заменить дефектные части.

9. Требования к упаковке оборудования:

Упаковка в соответствии с требованием ТУ изготовителя.

*- или аналоги, полностью соответствующие техническим требованиям