ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

на поставку

уровнемеров для визуального контроля уровня среды сосудов, работающих под давлением, в рамках реализации проекта по модернизации водоуказательных колонок барабана ВД котла-утилизатора э/блока №5.

- Наименование:

Уровнемеры для визуального контроля уровня среды сосудов, работающих под давлением, в рамках реализации проекта по модернизации водоуказательных колонок барабана ВД котла-утилизатора э/блока №5 филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро», 618340, Пермский край, п. Яйва, ул. Тимирязева, д. 5.

- Технические характеристики:

Технические характеристики уровнемеров, приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

| Технические характеристики уровнемера |
| --- |
| Рабочая среда | пар, вода. |
| Расчётная температура рабочей среды | 338 0С |
| Рабочая температура рабочей среды | 331,1 0С |
| Расчётное давление рабочей среды | 145 бар |
| Рабочее давление рабочей среды | 13,04 МПа |

3.	Основные технические требования:

Изготовление деталей произвести в соответствии с чертежом согласно приведенного перечня МТР указанных в таблице № 2 раздела 6 настоящего Технического требования и руководящих документов:

3.1.	ОСТ 108.030.40-79 «Элементы трубные поверхностей нагрева, трубы соединительные в пределах котла, коллекторы стационарных паровых котлов»;

3.2.	РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и

трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования»;

3.3.	ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;

3.4.	РД 34.17.302-97 «Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль».

Основные технические требования к уровнемерам:

- должны быть новыми и ранее не использованными, соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «ТР ТС 032/213. Технический регламент таможенного союза. О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

4.	Дополнительные требования:

4.1.	Все поставляемое технологическое оборудование должно иметь сертификаты соответствия требованиям законодательства в области промышленной безопасности РФ Федеральный Закон РФ № 116-ФЗ от 21.07.97 г «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

  - Все поставляемое оборудование должно быть новым, со сроком изготовления не ранее 2017 г.

  - Должны быть предоставлены чертежи, технический паспорт, руководство по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию на русском языке.

- Срок поставки:

29 июля 2018 г.

6.	Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):

Таблица № 2

| № п/п | Наименование материалов | Чертёж | ГОСТ. ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Указатель уровня LGB-SS-W33x4M1720-V73x7-FI/SX-F3T53/322/S7/160-N-N-N-IC-N | 001.170711.3876.001 | ТУ 4214-001-93067824-2013 | компл. | 2 |

7.	Требования к приемке:

7.1	После поставки продукции Заказчик проводит входной контроль поставляемого оборудования согласно РД 34.17.401-95.

7.2	Приёмка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления № П-6 и № П-7, установленных Постановлением Госарбитража с последующими изменениями;

7.3.	Отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением технологии транспортировки.

7.4.	Доставка оборудования до места назначения должна осуществляться автотранспортом по адресу: Россия, Пермский край, п. Яйва, ул. Тимирязева, 5.

7.5	При отсутствии отступлений по количеству, качеству и полноты технической документации Заказчик подписывает Акт приёмки продукции.

7.6	В случае поставки деталей ненадлежащего качества Изготовитель (Поставщик) обязан устранить дефекты или заменить детали в течение 10 календарных дней.

7.7	Право собственности на оборудование и риск его случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к Заказчику в момент сдачи-приемки поставляемого оборудования.

8.	Требования к изготовителю (поставщику):

  - Поставщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом поставки аналогичного оборудования не менее 3 (трех) лет, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией, должен обладать возможностью выполнить поставку продукции полностью, в установленные сроки с надлежащим качеством; должен иметь необходимые сертификаты соответствия качества продукции, опыт добросовестного выполнения договорных обязательств (не менее 3 лет) перед энергетическими предприятиями, производителями закупаемой продукции, дилерами завода-изготовителя.

  - Поставщик должен является официальным дилером или изготовителем оборудования.

9.	Перечень документации:

При передаче оборудования Заказчику передаются следующие документы:

-	Документация в соответствии с требованиями с требованиями Приказа Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;

-	Свидетельство об изготовлении элементов гибов ОП иГПП;

-	Сертификаты качества на материалы, используемые при изготовлении уровнемеров;

-	Акты: УЗК сварных соединений, ТВ, МПД, стилоскопирования, геометрических размеров, гидравлических испытаний – 100%;

-	Копии сертификатов качества должны быть нотариально заверены, либо заверяются Заказчиком при предоставлении оригинала.

10.	Гарантии изготовителя (поставщика).

10.1. Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемых элементов поверхностей нагрева и их работоспособность в течение гарантийного срока. Гарантийный срок поставляемого оборудования должен составлять не менее 12 месяцев с момента эксплуатации, но не более 18 месяцев с момента поставки данного оборудования Заказчику.

10.2. Если в течение гарантийного срока будет обнаружено несоответствие требованиям настоящих технических условий или будут выявлены скрытые дефекты (изготовления или транспортировки), поставщик (изготовитель) своими силами и средствами ремонтирует или заменяют изделие.

11.	Требования к упаковке оборудования:

Упаковка должна требованиям ГОСТ 26653-90 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию» и обеспечивать:

-	защиту от повреждений и проникновений, исключая порчу и потерю товарного вида от попадания атмосферных осадков, влаги и обеспечение сохранности товаров;

-	облегчение транспортирования (транспортабельность);

-	гарантия качества;

-	безопасность упаковки (на содержание вредных веществ);

-	экологичность (способность её при использовании и утилизации не наносить вред окружающей среде).