# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт помещений АБК филиала «Смоленская ГРЭС»

1.Наименование филиала:

филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

2.Полное наименование объекта, место производства работ:

1.Здание административно-бытового корпуса (АБК)

3. Основание для производства работ:

Утвержденная программа ремонта филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» на 2018г.

4.Цель проведения работ:

Выполнение комплекса работ, направленных на улучшение эксплуатационных характеристик зданий и сооружений, надежной, безопасной эксплуатации в соответствии с требованиями СО34.04.181-2003. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электростанций и сетей».

5.Содержание работ:

Необходимо произвести работы по ремонту помещений в здании АБК.

1.Ремонт кабинета №619

2.Ремонт кабинета №413

3.Ремонт кабинета №414

4.Ремонт кабинета №415

5.Ремонт кабинета №416

6.Ремонт кабинета №417

5.1. Разработка ППР (проект производства работ один на комплекс работ по зданию).

Неотъемлемой частью ППР являются и подлежат разработке подрядчиком следующие документы:

- План  безопасного выполнения работ (ПБР).

- План  мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ (в случае выполнения работ на высоте и свыше 4 м)

- Технология выполнения работ.

5.2. Содержание и объемы предполагаемых работ по ремонту помещений АБК филиала приведены ниже:

Замена оконного блока в кабинете №619  :

Таблица 1

| Наименование предполагаемых работ | Ед. изм. | Предполагаемый объём работ |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт) | шт | 2 |
| Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (100 м2) | М 2 | 0,56 |
| Демонтаж отливов из листовой оцинкованной стали (100 м2) | М2 | О,84 |
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2)алов на расстояние не менее 500 мм в каждую сторону с применением инструмента с алмазным напылением (Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом) | М2 | 11,2 |
| Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах (100 м) | М | 5,6 |
| Устройство отливов из листовой оцинкованной стали (100 м2) | М2 | 0,84 |
| Установка и крепление наличников на окна (100 м) | М | 9,6 |
| Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) | М2 | 0,01 |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | Т | 0,2328 |

Ремонт кабинета №413:

Помещение №1

Таблица2

| Наименование предполагаемых работ | Ед. изм. | Предполагаемый объём работ |
| --- | --- | --- |
| Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) | М | 24 |
| Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит прим. для ламината (100 м2) | М2 | 8 |
| Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт) | шт | 5 |
| Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (100 м2) | М2 | 0,025 |
| Демонтаж отливов из листовой оцинкованной стали (100 м2) | М2 | 0,018 |
| Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 2 |
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) | М2 | 14 |
| Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах (100 м) | М | 0,083 |
| Установка и крепление наличников на окна (100 м) | М | 0,1 |
| Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) | М2 | 0,08 |
| Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2) | М2 | 0,005 |
| Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом (100 м2) | М2 | 0,356 |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) | М | 0,24 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза прим. для эмали ПФ-115 (100 м2) | М2 | 0,03 |
| Установка решеток радиаторных (шт) | шт | 2 |
| Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом (100 м2) | М2 | 0,69 |
| Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности прим. для гипсокартона (100 м2) | М2 | 0,69 |
| Смена: выключателей | шт | 1 |
| Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) | М2 | 0,356 |
| Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт) | шт | 6 |
| Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный в готовых каналах стен и перекрытий (100 м) | М | 0,3 |
| Помещение №2 |
| Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт) | шт | 2 |
| Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (100 м2) | М2 | 1,4 |
| Демонтаж отливов из листовой оцинкованной стали (100 м2) | М2 | 0,6 |
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) | М2 | 10,8 |
| Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах (100 м) | м | 5,5 |
| Устройство отливов из листовой оцинкованной стали (100 м2) | М2 | 0,01 |
| Установка и крепление наличников (100 м) | М | 0,114 |
| Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2) | М2 | 0,19 |
| Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт) | шт | 0,01 |
| Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) | М | 0,32 |
| Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2) | М2 | 0,3 |
| Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (10 м) | М | 0,5 |
| Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу (100 м) | М | 0,07 |
| Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт) | шт | 4 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (шт) | шт | 2 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза прим. для эмали ПФ-115 (100 м2) | М2 | 0,04 |
| Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2) | М2 | 0,025 |
| Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом (100 м2) | М2 | 0,78 |
| Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2) | М2 | 0,78 |
| Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: гипсокартонных (100 м2) | М2 | 0,78 |
| Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности (100 м2) | М2 | 0,78 |
| Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) | М2 | 0,3 |
| Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт) | шт | 0,04 |
| Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный в готовых каналах стен и перекрытий (100 м) | М | 0,3 |
| Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 2,5 мм2 (1000 м) | М | 0,03 |
| Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм (100 м2) | М2 | 0,3 |
| Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату (100 м2) | М2 | 0,3 |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) | М | 0,32 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | Т | 0,5434 |

Ремонт кабинета №414	Таблица3

| Наименование предполагаемых работ | Ед. изм. | Предполагаемый объём работ |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт) | шт | 0,01 |
| Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (100 м2) | М2 | 0,0052 |
| Демонтаж отливов из листовой оцинкованной стали (100 м2) | М2 | 0,0085 |
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) | М2 | 5,5 |
| Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах (100 м) | М | 2,6 |
| Устройство отливов из листовой оцинкованной стали (100 м2) | М2 | 0,85 |
| Установка и крепление наличников на окна (100 м) | М | 7 |
| Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) | М2 | 0,01 |
| Ремонт кабинета №415 | Таблица №4 |
| Наименование предполагаемых работ | Ед. изм. | Предполагаемый объём работ |
| Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт) | шт | 0,01 |
| Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (100 м2) | М2 | 0,0056 |
| Демонтаж отливов из листовой оцинкованной стали (100 м2) | М2 | 0,0085 |
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) | М2 | 0,06 |
| Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах (100 м) | М | 0,028 |
| Устройство отливов из листовой оцинкованной стали (100 м2) | М2 | 0,0085 |
| Установка и крепление наличников на окна (100 м) | М | 0,07 |
| Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) | М2 | 0,01 |
| Ремонт кабинета №416 | Таблица №5 |
| Наименование предполагаемых работ | Ед. изм. | Предполагаемый объём работ |
| Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) | М | 0,246 |
| Разборка покрытий полов: из линолеума (100 м2) | М2 | 0,377 |
| Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт) | шт | 0,08 |
| Демонтаж: моек (100 шт) | шт | 0,01 |
| Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (100 м2) | М2 | 0,025 |
| Демонтаж отливов из листовой оцинкованной стали (100 м2) | М2 | 0,018 |
| Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт) | шт | 0,02 |
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) | шт | 0,14 |
| Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах (100 м) | М | 0,083 |
| Устройство отливов из листовой оцинкованной стали (100 м2) | М2 | 0,018 |
| Установка и крепление наличников на окна (100 м) | М | 0,1 |
| Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) | М2 | 0,08 |
| Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2) | М2 | 0,005 |
| Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (10 м) | М | 1,2 |
| Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу (100 м) | М | 0,08 |
| Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату (100 м2) | М2 | 0,377 |
| Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ GRANIT MULTISAFE" (толщина 2,5 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) (м2) | М2 | 38,45 |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) | М | 0,246 |
| Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) | М2 | 0,377 |
| Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт) | шт | 0,06 |
| Установка моек: на одно отделение (10 компл.) | шт | 0,1 |
| Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм (100 м) | М | 0,025 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза прим. для эмали ПФ-115 (100 м2) | М2 | 0,03 |
| Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом (100 м2) | М2 | 0,65 |
| Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности прим. для гипсокартона (100 м2) | М2 | 0,65 |
| Смена: выключателей (100 шт) | шт | 0,01 |
| Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (10 шт) | шт | 0,1 |
| Смена: розеток (100 шт) | шт | 0,04 |
| Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный в готовых каналах стен и перекрытий (100 м) | М | 0,1 |
| Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 2,5 мм2 (1000 м) | М | 0,01 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | Т | 0,5455 |
| Ремонт кабинета №417 | Таблица №6 |
| Наименование предполагаемых работ | Ед. изм. | Предполагаемый объём работ |
| Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) | М | 0,243 |
| Снятие обоев: простых и улучшенных (100 м2) | М2 | 0,6 |
| Разборка покрытий полов: из линолеума (100 м2) | М2 | 0,366 |
| Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт) | шт | 0,08 |
| Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (100 м2) | М2 | 0,012 |
| Демонтаж отливов из листовой оцинкованной стали (100 м2) | М2 | 0,018 |
| Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт) | шт | 0,02 |
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) | М2 | 0,1345 |
| Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах (100 м) | М | 0,056 |
| Устройство отливов из листовой оцинкованной стали (100 м2) | М2 | 0,018 |
| Установка и крепление наличников на окна (100 м) | М | 0,07 |
| Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) | М2 | 0,01 |
| Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2) | М2 | 0,005 |
| Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 (100 мест) | М2 | 0,05 |
| Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату (100 м2) | М2 | 0,366 |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) | М | 0,243 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза прим. для эмали ПФ-115 (100 м2) | М2 | 0,032 |
| Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (10 м) | М | 0,5 |
| Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) | М3 | 0,01 |
| Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу (100 м) | М | 0,06 |
| Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом (100 м2) | М2 | 0,6 |
| Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: гипсокартонных (100 м2) | М2 | 0,6 |
| Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности (100 м2) | М2 | 0,6 |
| Смена: выключателей (100 шт) | шт | 0,01 |
| Смена: розеток (100 шт) | шт | 0,04 |
| Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) | М2 | 0,366 |
| Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт) | шт | 0,06 |
| Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный в готовых каналах стен и перекрытий (100 м) | М | 0,3 |
| Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 2,5 мм2 (1000 м) | М | 0,03 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | Т | 1,2231 |

5.3. Стоимость работ настоящего ТЗ определяется с применением к расценкам ФЕР и ФЕРр обоснованных индексов перевода в текущий уровень цен по Смоленской области.

5.4. Заказчик предоставляет комплект сметной документации, выполненный в нормативной базе СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп), с указанием ниже перечисленной информации:

● Сметная документация должна содержать все планируемые Заказчиком объёмы работ и планируемые расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы;

● Сметная документация должна быть утверждена руководителем предприятия, представлена на бумажном носителе и в электронном виде в форматах Excel .xls,(или .xlsx), и «ГРАНД – Смета» .gsf (или .xml);

● Подрядчик должен предоставить обоснование затрат согласно действующей нормативной документации в сфере сметного ценообразования. Сметные расчеты должны быть выполнены на основании расценок включенных в действующую сметно-нормативную базу  2017 года (с изменениями 1-3): (ФЕР, ФЕРм, ФЕРр, ФЕРп) с указанием всех дополнительных начислений с обоснованием и полной расшифровкой итогов сметной стоимости:

- индексы перевода в текущий уровень цен (материалы, оплата труда, эксп. машин   и механизмов)

- размер накладных расходов и сметной прибыли;

- коэффициенты к нормам НР и СП;

- коэффициенты, учитывающие влияние условий производства работ и усложняющих факторов, с обоснованием;

- лимитированные затраты, со ссылкой на нормативные документы, сборники, таблицы.

● Стоимость материалов, используемых при выполнении работ необходимо расшифровать по номенклатуре;

● Командировочные расходы должны быть рассчитаны согласно установленным нормам.

Окончательные расчеты за командировочные расходы с Подрядчиком будут производиться по фактическим затратам, но не более лимитов, учтенных в сметной документации. Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала подрядчика.

# 5.5. Заказчик вправе на условиях заключенного договора дополнять, изменять или исключать объемы работ (и соответственно материалы к ним), определенные настоящим техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта и при обоснованности выполнения работ, не предусмотренных техническим заданием (работы по ППР и т.д.).

6.Требования к Подрядчику

6.1.  Наличие разрешительных документов на выполнение работ, указанных в ТЗ, согласованных органами, уполномоченными Законодательством РФ:

6.1.1.Свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном  Градостроительным кодексом Российской Федерации, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), в соответствии с классификатором:

Подготовительные работы(2):

Монтаж деревянных конструкций(11):

и сооружений, в том числе из клееных конструкций(11.1).

Защита строительных конструкций(12):

- Защитное покрытие лакокрасочными материалами(12.3);

- Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации(15.1).

6.1.2 Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

6.1.3. Приветствуется наличие сертификата соответствия добровольной системы сертификации услуг, отвечающей требованиям ФЗ «О техническом регулировании».

6.2. Наличие достаточного количества квалифицированных специалистов из числа собственного или привлечённого на период действия договора персонала для выполнения всего комплекса работ.

6.3. Подрядчик полностью отвечает за квалификацию своего персонала, а также за ее соответствие требованиям, необходимым для выполнения работ согласно настоящего Технического задания.

6.4. Ремонт должен выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ.

6.5. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в месте проведения работ.

6.6. Подрядчик выполняет работу собственными силами. В случае привлечения субподрядных организаций, суммарный объём выполняемых субподрядными организациями работ должен быть не более 50% от общего объёма, причем только с письменного согласия Заказчика. Согласование привлекаемых Подрядчиком третьих лиц (субподрядных организаций) производится Заказчиком во время проведения конкурсной процедуры по выбору исполнителя. Подрядчик предоставляет Заказчику полный пакет документов о третьих лицах (субподрядных организациях), соответствующий требованиям конкурсной процедуры одновременно со своими документами и распределением объема работ по выполнению ремонта между собственным персоналом и персоналом третьих лиц (субподрядных организаций).

Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

Подрядчик согласовывает с Заказчиком необходимость привлечения командировочного персонала.  При согласии Заказчика на привлечение собственного командировочного персонала все командировочные расходы и расходы на проживание несет Работодатель (ст. 168 Трудового кодекса Российской Федерации).

6.7. Наличие у Подрядчика положительных референций.

6.8. До 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, обязан представлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала (включая персонал субподрядных организаций) и фактически отработанному персоналом Подрядчика времени (часов) в отчетный период (месяц).

6.9. В составе конкурсной документации Подрядчик должен представить:

1) Копию приказа по организации работы постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

2) Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 N 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом»;

3) Документы, подтверждающие наличие системы управления охраной труда (СУОТ) (приветствуется предоставление сертификата соответствия УОП на соответствие системы менеджмента OHSAS 18001-2007 или других стандартов)

4) Объем (перечень) аналогично выполненных работ за прошлые периоды не менее 3-х лет.

5) Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации;

6) Пакет сметной документации в соответствии с п.5 настоящего Технического задания. 6.10. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный со стороны Подрядчика документ или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.

7. Требования к выполнению работ:

7.1.  Работы должны быть выполнены в соответствии действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах", Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 марта 2014 г. N 102;

- Правила по охране труда в строительстве, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 1 июня 2015 года N 336н;

- Правила по охране труда при работе на высоте, Утверждены приказом МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28 марта 2014 года N 155н;

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, Утверждены приказом Минтруда России № 552н от 17.08.2015г.;

- «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (зарегистрировано в Минюсте России; №642н от 17.09.2014

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2415).

- СНиП 3.04.01.87. «Изоляционные и отделочные работы»;

- СНиП 3.01.01.85* «Организация строительного производства»;

-  СТО 17330282.27.100.003-2008г. «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

-  СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

-  РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- СНиП 3.04.01.87. «Изоляционные и отделочные работы»;

- СП 29.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 «Полы»

- ГОСТ 9.025-74 «Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед   окраской»

- СТО 17230282.27.010.001-2007 Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния»;

-Стандарт СМОЗиБТ «Правила безопасности при работе на высоте» (СО-СОТТА-13);

- Стандарт организации (СТО № ОТиБП-Р.03 Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда) «Правила техники безопасности для подрядных организаций».

- РО-ПТУ-11 Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов»

-СТО №ОНПиЭБ-Р.17 «Положение об организации раздельного сбора и сортировки отходов на филиале Смоленская ГРЭС».

- Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ;

- Федеральный закон от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

7.2. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с настоящим техническим заданием, техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, планом производства работ на высоте, а также планом мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, разработанным (самостоятельно) и согласованным с Заказчиком, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его Заказчику для утверждения за 30 календарных дней до начала выполнения работ.

7.3. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку ремонтной площадки (территории, зоны работ, рабочих мест). Складирование отходов должно осуществляться Подрядчиком в отведенных для этого Заказчиком местах. Погрузку отходов для вывоза Подрядчик осуществляет своими силами.

7.4. Подрядчик обязан обеспечить вывоз за счет собственных средств и сдачу на территорию складского хозяйства Заказчика демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику (возвратных отходов).

8. Требования к применяемым материалам.

8.1. Работы производятся с применением материалов, предоставляемых Подрядчиком.                                      8.2. Подрядчик предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работы с указанием их стоимости и сроков поставки. Если Подрядчик не может предоставить состав, сроки поставки и стоимость МТР, то при заключении Договора подряда сумма МТР принимается как предельная, в этом случае вышеуказанная ведомость представляется Подрядчиком в оговоренные Договором сроки. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней после получения ведомости обязан либо согласовать стоимость МТР, либо взять на себя обязанность поставки МТР, по стоимости которых согласие не достигнуто, исключив данные МТР из ведомости Подрядчика. При этом сумма Договора уменьшается на сумму исключенных из ведомости МТР. На запасные части и материалы, по стоимости которых согласие не достигнуто, Подрядчик разрабатывает и предоставляет Заказчику технические требования на поставляемые запасные части и материалы и график поставки МТР.

8.3. Подрядчик самостоятельно за счет своих оборотных средств приобретает материалы и осуществляет доставку материалов до места выполнения работ своими силами

и за свой счет.

8.4. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.5. При выполнении пожароопасных работ Подрядчик должен обеспечить наличие на рабочем месте первичных средств пожаротушения.

8.6. Все материалы, необходимые для выполнения работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении и консервации, сертифицированы на основании Приказа МЧС России от  08.07.2002г. №320 «Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности».

Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов на поставляемые Подрядчиком материалы в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии.

8.7 Входной контроль материалов, поставляемых Подрядчиком, осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика, в соответствии с ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля» с оформлением акта входного контроля Подрядчиком и вложением в ремонтную документацию, предоставляемую Заказчику.

8.8. Материалы, не имеющие сертификатов заводов изготовителей, не прошедшие входной контроль на соответствие требованиям нормативной документации, поврежденные при транспортировке или разгрузке, к использованию не допускаются и подлежат замене Подрядчиком за свой счёт.

8.9. При проведении работ на объектах Заказчика запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

8.10. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

8.11.При необходимости замены материалов Подрядчик должен письменно согласовать с Заказчиком.

8.12 Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком, приведен в Приложение №1

к настоящему техническому заданию. При необходимости замены материалов Подрядчик должен письменно согласовать с Заказчиком.

9. Этапы и сроки выполнения Работ.

9.1. 	Срок начала выполнения Работ «1» августа 2018 года;

Срок окончания выполнения Работ «30» октября 2018 года.

График выполнения работ приложение №2

9.2. Заказчик оставляет за собой право скорректировать дату начала и окончания выполнения Работ (этапа Работ) не более чем на 14 дней, письменно уведомив об этом Подрядчика не позднее, чем за 30 дней до даты начала Работ (соответствующего этапа Работ), предусмотренных Графиком производства работ.

9.3. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных ремонтных работ и работ по устранению неисправностей , выявленных при дефектации.

10. Требования к приёмке.

10.1. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с установленными сроками выполнения работ.
Приемка работ осуществляется поэтапно (по каждому объекту) и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2.

# 10.2.  Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе, как сразу после их выполнения до момента начала выполнения после-

# дующих работ).  Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком Подрядчик

# обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком

# часть, либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

10.3. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД.

10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

10.5. Подрядчик по окончании ремонта предоставляет полный комплект ремонтной и отчетной документации.

# 11.  Документация, предъявляемая Подрядчиком Заказчику:

11.1. Акты дефектации ЗиС.

11.2. Акты входного контроля, сертификаты соответствия на использованные в процессе ремонта материалы, поставляемые Подрядчиком (в подлиннике или копии, надлежащим образом заверенные оригинальной печатью Подрядчика);

11.3. Журналы верификации (при необходимости);

11.5. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных техническим заданием (при необходимости);

11.6.Акты скрытых работ.

11.7. Ведомости объемов выполненных работ;

11.8. Акты приемки из ремонта здания, сооружения (приложение 62 СО 34.04.181-2003), Акты о приемке выполненных работ установленной формы (КС-2).

11.9. Справка о численности используемого персонала и фактически отработанном времени персонала (ежемесячно);

11.10. Другие документы по согласованию Заказчика и предприятия Подрядчика ремонтных работ в соответствии с требованиями НТД.

11.11. ППР (проект производства работ один на комплекс работ по зданию) с исполнительной схемой.

12.  Гарантии Подрядчика.

Подрядчик должен гарантировать:

12.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной

документацией и действующей нормативно-технической документацией;

12.2. Выполнение всех работ в установленные сроки;

12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта;

12.4. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

12.5. Срок гарантии на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью не менее 36 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ, с учетом (не менее) гарантийных сроков эксплуатации используемых материалов, установленных заводами-изготовителями.

Приложение №1 Перечень МТР, поставляемый подрядчиком Приложение №2 График выполнения работ