# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на заводской ремонт электродвигателей

# филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

1. Наименование филиала: «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

2. Полное наименование оборудования (системы), место производства работ: Электродвигатели с всыпной обмоткой и обмоткой корзиночного типа, мощностью от 45Вт до 200кВт, напряжением 0,4кВ.

3. Основание для производства Работ:

Программа ремонта филиала «Смоленская ГРЭС» на 2019г., 2020 г., 2021 г.

4. Цель проведения Работ:

Восстановление исправности или близкого к полному восстановлению ресурса, работоспособности и обеспечения эксплуатационной надёжности, безопасной и экономичной эксплуатации оборудования с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.

5. Содержание Работ:

5.1. Сметный расчет в техническом задании на заводской ремонт электродвигателей на 2019г. представлены в приложении 1 к ТЗ, материалы предоставляемые Подрядчиком (приложение 2 к ТЗ).

5.2. Содержание и объемы работ, перечень и объем материалов, предоставляемых Подрядчиком (приложение 2 к ТЗ) для выполнения работ на второй (2020) год определяются сметами Заказчика (приложение 1 к ТЗ). Содержание и объемы работ, перечень и объем материалов, предоставляемых Подрядчиком для выполнения работ на второй (2020) год могут быть скорректированы после утверждения Заказчиком Программы ремонта на 2020 год. В этом случае все изменения оформляются дополнительным соглашением, которое подписывается на условиях заключенного договора, не позднее 01.11.2019г.

5.3. Содержание и объемы работ, перечень и объем материалов, предоставляемых Подрядчиком (приложение 2 к ТЗ) для выполнения работ на третий (2021) год определяются сметами Заказчика (приложение 1 к ТЗ). Содержание и объемы работ, перечень и объем материалов, предоставляемых Подрядчиком для выполнения работ на третий (2021) год могут быть скорректированы после утверждения Заказчиком Программы ремонта на 2021 год. В этом случае все изменения оформляются дополнительным соглашением, которое подписывается на условиях заключенного договора, не позднее 01.11.2020г.

Заказчик оставляет за собой право корректировать объемы работ, перечень и объемы материалов исходя из фактического состояния оборудования (объекта ремонта) и результатов дефектации.

5.4. Состав работ: Разборка электродвигателя с выводом ротора, очистка, дефектация. Демонтаж обмотки, укладка новой обмотки с предварительной подготовкой статора. Пропитка обмотки лаком, сушка. Электрические измерения и испытания обмотки статора. Ремонт и балансировка ротора. Замена подшипников. Сборка. Покраска. Прокрутка электродвигателя на холостом ходу со снятием характеристик холостого хода. Оформление результатов испытаний и опробований.

5.5. Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению", с указанием ниже перечисленной информации:

- коэффициенты к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»;

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком (Исполнителем) расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в форматах: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен.

5.6. Заказчик, при необходимости, по согласованию с Подрядчиком, вправе дополнять, изменять или исключать объемы работ, группу сложности ремонта, определенные техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта в течение срока действия договора, не превышая стоимости работ по договору.

5.7.  Доставка электродвигателей в ремонт производится по мере необходимости (при выходе из строя), в заранее согласованные сроки.

5.8. Стоимость ремонта должна включать в себя транспорные затраты на доставку электродвигателей от Заказчика к Подрядчику и обратно.

6. Требования к Подрядчику.

6.1. Обязательные требования:

6.1.1. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее

3-х лет.

6.1.2. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

6.1.3. Наличие необходимого оборудования и приспособлений для производства работ в достаточном количестве.

6.1.4. Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ согласно ТЗ.

6.1.5. Подрядчик полностью отвечает за квалификацию своего персонала, а также за ее соответствие требованиям, необходимым для выполнения работ, согласно настоящего Технического задания

6.1.6.	Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

6.1.7.	Наличие высоковольтной испытательной лаборатории, зарегистрированной в РТН.

6.1.8. Наличие у Подрядчика положительных референций о выполнении аналогичных Работ.

6.2. Желательные требования:

6.2.1.	Желательно наличие у Подрядчика системы менеджмента качества, соответствующей требованиям стандарта ISO 9001:2011 или ISO 9001:2015 (подтверждается сертификатом).

6.2.2.	Желательно наличие у Подрядчика системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, соответствующей требованиям стандарта OHSAS 18001- 2007.

6.2.3.	Желательно отсутствие у Подрядчика пострадавших при несчастных случаях на производстве, подтверждается формами №7-травматизм, утвержденной соответствующим приказом Росстата, за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

6.2.4.	Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

7. Требования к выполнению работ.

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с ПБ, РД, требованиями изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

- «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утверждены приказом Министерства энергетики РФ №1013 от 25.10.2017г.

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- «ПУЭ Правила устройства электроустановок» 2002 г.

- РД34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

7.2. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование на основании Федерального Закона РФ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требовании пожарной безопасности».

7.3. Подрядчик обязан принять от Заказчика по акту приёма-передачи и доставить ремонтируемые электродвигатели к месту выполнения производства Работ, а также доставить отремонтированные с надлежащим качеством электродвигатели Заказчику.

7.4.  Место выполнения работ: Производственная база специализированного предприятия по ремонту электрооборудования.

8. Требования к применяемым материалам и запасным частям.

  - Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика.

  - В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для             выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

  - Материалы, применяемые при изготовлении (восстановлении) деталей, должны соответствовать маркам, указанным в чертежах и спецификациях.

  - Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

  - Все материалы, необходимые для выполнения объема работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь паспорта, сертификаты соответствия, качества, безопасности, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку данной продукции.  Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

  - Входной контроль запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией Подрядчика с предоставлением Заказчику актов входного контроля, паспортов, сертификатов соответствия.

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании

9.Этапы и сроки выполнения Работ.

Сроки выполнения работ (оказания услуг):

Срок начала выполнения работ 01.01.2019 года;

Срок окончания выполнения работ 30.12.2021 года.

9.2 Промежуточные сроки выполнения работ, входящих в объем настоящего технического задания, определяются ежемесячными заказами Заказчика и согласовываются Подрядчиком за 10 дней до начала работ.

9.3. Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых ремонтных работ в согласованных объемах.

10.	Требования к сдаче-приемке Работ

10.1. Представители Заказчика:

- участвуют в дефектации оборудования при отправке в ремонт;

- определяют по результатам дефектации выполнение запланированных и дополнительных объёмов ремонтных работ. Составляется ведомость дополнительных работ и протокол исключения работ

- контролируют в документации наличие актов входного контроля и сертификатов соответствия на применяемые материалы;

- производят приём оборудования из ремонта;

# 10.2. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Приемка может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ. После предъявления отчетной технической ремонтной документации подписывается акт сдачи-приемки формы КС-2. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ.

10.3. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», РД34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

10.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

10.6. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации оборудования.

10.7. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией завода изготовителя электродвигателей.

10.8. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.

# 11. Документация, предъявляемая Заказчику.

Руководители работ предприятий, участвующих в ремонте оборудования, предъявляют Заказчику:

11.1. Акт технической приёмки на электродвигатели;

11.2. Протоколы измерений и испытаний на электродвигатели (высоковольтные испытания для электродвигателей мощностью 140-200 кВт);

11.3. Протоколы технических решений по выявленным и устранённым дефектам;

11.4. Протоколы проведения балансировочных работ.

11.5. Результаты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части.

12. Приложения к ТЗ:

12.1. Сводный сметный расчет;

12.2. МТР подрядчика.