ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт дорог и площадок филиала «Смоленская ГРЭС»

Уровень риска по охране труда для выполнения работ настоящего технического задания – высокий риск.

1.Наименование филиала.

Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

2. Полное наименование оборудования (системы), место производства Работ.

1. Площадка при выезде с территории АТЦ.

2. Участок дороги от перекрестка в сторону станции протяженностью 135 м.

3. Площадка у ворот в реагентное хозяйство ХЦ.

4. Площадка в районе АБК (стоянка машин).

5. Стоянка для автомобилей возле помещения ОВК ЦЦР, ЦЭГиТС.

6. Стоянка напротив боксов АТЦ(стоянка разворот машин).

3. Основание для производства Работ.

Программа ремонта филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» на 2019г.

4. Цель проведения работ.

Поддержание дорог и площадок в работоспособном состоянии.

5. Содержание работ.

5.1. а) Выполнение следующих работ по ремонту автомобильных дорог филиала «Смоленская ГРЭС»:

| Объект ремонта | Наименование участка производства работ | Технологическое наименование ремонтных работ | Объем планируемых работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |
| Площадка при выезде с территории АТЦ. | Ремонт дорог | 1.Восстановить асфальтобетонное покрытие. | м2 | 973 |
| Участок дороги от перекрестка в сторону станции протяженностью 135 м. | Ремонт дорог | 1.Восстановить асфальтобетонное покрытие. | м2 | 1108,5 |
| Площадка у ворот в реагентное хозяйство ХЦ. | Ремонт дорог | 1.Забетонировать площадку. | м2 | 149 |
| Площадка в районе АБК (стоянка машин) | Ремонт дорог | 1.Восстановить асфальтобетонное покрытие. | м2 | 1156,5 |
| Стоянка для автомобилей возле помещения ОВК ЦЦР, ЦЭГиТС | Ремонт дорог | 1.Выполнить ямочный ремонт. | м2 | 152 |
| Стоянка напротив боксов АТЦ (стоянка разворот машин) | Ремонт дорог | 1.Выполнить ямочный ремонт. | м2 | 200 |

Подрядчик в составе закупочной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость работ по оферте, выполненный в действующей сметно-нормативной базе, которая выбирается в соответствии с выполняемой работой:

1) Действующая СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп);

с обязательным указанием ниже перечисленной информации:

-для действующей СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп) -индекса перевода в текущую стоимость к СМР или по статьям затрат (материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) с указанием обоснования индекса по Смоленской области;

-коэффициенты учитывающие влияния условий производства работ и усложняющих факторов с обоснованием из СНБ.

-	Командировочные расходы должны быть рассчитаны согласно Постановлению Прави-тельства РФ № 729 от 02.10.2002 и приложению № 8 к Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1;

- Стоимость МТР не должна превышать среднерыночную стоимость по региону.

- Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, заготовительно-складские и командировочные расходы.

- Окончательные расчеты за командировочные расходы будут производиться Заказчиком по фактическим затратам Подрядчика на основании документов, подтверждающих указанные затраты, но не более суммы, определенной в сметной документации, являющейся приложением к Договору. Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала подрядчика.

В случае, если участнику необходимо уточнить состав работ по данному ТЗ, участник вправе направить запрос на уточнение информации.

-   Сметная документация должна быть предоставлена в электронном виде в форматах Exel (.xls либо xlsx) и ГРАНД - Смета (.gsfx, либо .xml), с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

Стоимость материалов, предоставляемых Подрядчиком и используемых им для выполнения Работ, необходимо предоставить в расшифрованном виде по номенклатуре, с указанием стоимости МТР и сроками их предоставления.

Перед началом формирования ТКП на определение объёмов согласно ТЗ подрядчик обязан прибыть на филиал.

# Заказчик вправе на условиях заключенного договора дополнять, изменять или исключать объемы работ (и соответственно материалы к ним), определенные настоящим техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта и при обоснованности выполнения работ, не предусмотренных техническим заданием (работы по ППР и т.д.).

6. Требования к Подрядчику.

6.1. Обязательные требования:

6.1.1. Наличие у Подрядчика членства в саморегулируемой организации (СРО),

основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство (капитальный ремонт) с

правом выполнения работ в отношении особо опасных, технически сложных или

уникальных объектов, с 1 уровнем ответственности в соответствии с классификатором:

Членство Подрядчика в соответствующей СРО подтверждается действующей выпиской

из реестра членов саморегулируемой организации, форма которой утверждена приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 №58.

6.1.2. Наличие у Подрядчика лицензий, разрешений, которые необходимы для выполнения работ по техническому заданию.

6.1.3. Соответствие Подрядчика обязательным требованиям в области охраны труда, указанным в приложении №1 к техническому заданию.

6.1.4. Наличие у Подрядчика опыта выполнения подобных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики и/или аналогичном оборудовании не менее 3-х лет.

6.1.5. Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

6.1.6. Наличие необходимых средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, компрессора с отбойниками, катка, асфальтоукладчика, грейдера(автогрейдер), бульдозера, экскаваторы различных видов, грунторезов(дорожные фрезы), приспособлений и т.п., необходимых для выполнения работ, за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.

6.1.7. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе: работ с электро - и пневмоинструментом, спецтехникой и дорожным укладчиком.

Персонал Подрядчика  должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

6.1.8. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, указанных в ТЗ, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

6.1.9. Подрядчик обязан выполнить работу собственными силами или с привлечением третьих лиц (Субподрядной организации), только с письменного согласия Заказчика. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объеме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры.

6.1.10. Персонал, выполняющий работу в электроустановках и с использованием электроинструмента, должен иметь группу по электробезопасности, соответствующую характеру выполняемой работы и иметь удостоверение установленной формы в соответствии с требованиями «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок». утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н  (приказ зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2013 г. №30593) с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 74н от 19.02.2016 г. «О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н» (зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2016 г. № 41781).

6.1.11. Предоставить информацию за подписью руководителя организации, подтверждающего наличие в необходимом количестве обученного и аттестованного персонала для проведения всех необходимых работ согласно ТЗ, копии удостоверений соответствующих работников, а также обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами предоставляется Подрядчиком по форме приложения № 1 к настоящему ТЗ.

6.2. Желательные требования.

6.2.1. Желательно наличие у Подрядчика системы менеджмента качества, соответствующей требованиям стандарта ISO 9001:2011 или ISO 9001:20015 (подтверждается сертификатом).

6.2.2. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

6.2.3. Соответствие Подрядчика желательным требованиям в области охраны труда, указанным в приложении №1 к техническому заданию.

6.2.4. Наличие у Подрядчика положительных референций о выполнении аналогичных Работ за последние три года.

6.2.5. Желательно до подачи технико-коммерческого предложения Подрядчику прибыть на станцию для предварительного осмотра объекта и места производства работ, уточнения условий производства работ и урегулирования возникающих вопросов.

6.2.6. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

6.2.7. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

7. Требования к выполнению работ:

7.1.Подрядчик обязан выполнять работы с соблюдением требований в области охраны труда, определенных в приложении №1 к техническому заданию.

7.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с ТЗ, 	проектом производства работ (далее ППР), в соответствии с ППБ, РД и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического Задания. Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его Заказчику для утверждения за 30 календарных дней до начала выполнения работ.

7.3. До начала выполнения работ Подрядчик:

- определяет состав бригад по ремонту по численности, квалификации и профессиям в соответствии с объемами ремонтов. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных графиком сроков производства работ;

- назначение руководителя работ по ремонту (по исполнению договора в технической его части) в соответствии с объемом работ;

- назначение лиц, ответственных за охрану труда и материально-техническое обеспечение;

- разрабатывает и представляет Заказчику на утверждение детальный календарный (сетевой/линейный) график оказания услуг.

7.4. Средства измерений, применяемые Подрядчиком при выполнении работ, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.674-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений». Общие требования к средствам измерений и техническим системам, и устройствам с измерительными функциями», утвержденного и введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 №1105-ст.

7.5. Применяемые при выполнении работ средства измерений должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, созданный во исполнение Федерального закона №102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений», иметь действующий паспорт и свидетельство о поверке или калибровке.

7.6.  Подрядчик обязан при выполнении работ (оказании услуг) руководствоваться, соблюдать и исполнять требования следующих нормативно-технических документов:

-  СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

- СНиП 3.06.06.85 и СНиП 2.06.06-88 По строительству асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов.

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013;

-Стандарт СМОЗиБТ «Управление работой подрядных организаций и деловых партнеров» (СТО № ОТиБП - С.17);

7.7. Подрядчик обязан выполнять работы экологически безопасными способами, не наносящими ущерба качеству атмосферного воздуха, водных объектов, почв, не приводящими к загрязнению территории, производственных и бытовых помещений Заказчика.

7.8. При прохождении вводного инструктажа по безопасности труда на территории Заказчика персонал Подрядчика должен предоставить удостоверения по проверке знаний с отметкой, заверенной печатью, о годности к проведению работ по результатам медицинского осмотра.

8. Требования к применяемым материалам.

8.1. Работы в объеме технического задания выполняются с применением материалов,

предоставляемых Подрядчиком.

При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы

на основании Федеральных законов «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 и «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008.

8.2. В период проведения закупочной процедуры Подрядчик предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков предоставления.

8.3. Материалы, предоставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счет своих средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие Подрядчику право на поставку данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

8.4. Входной контроль материалов, инструментов и приспособлений поставляемых Подрядчиком осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика, в соответствии с ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля» с оформлением акта входного контроля Подрядчиком и вложением в ремонтную документацию, предоставляемую Заказчику.

8.5. При проведении работ на объектах Заказчика запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

8.6. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ. Замену материалов подрядчик должен письменно согласовать с заказчиком до начала выполнения работ.

9. Сроки выполнения работ:

9.1. Сроки выполнения работ:

Срок начала выполнения работ «01» июля 2019 года;

Срок окончания выполнения работ «30» августа 2019 года.

9.2. На этапе проведения закупочной процедуры в своем предложении Подрядчик предоставляет разработанный укрупненный график выполнения Работ. Сроки начала и окончания работ не должны превышать сроков, указанных в п. 9.1 ТЗ. По требованию Заказчика Подрядчик составляет детальный график проведения конкретных этапов выполнения работ.

9.3. Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качества выполняемых   ремонтных работ в согласованных объемах.

10. Требования к сдаче-приемке работ.

10.1. Сдача работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно техническими документами:

-Федерального закона от 29.12.2004 №190-Ф3 «Градостроительный кодекс РФ» сдача объектов в эксплуатацию.

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013;

# 10.2. Приемка осуществляется ежемесячно в соответствии с Графиком производства работ, и в полном объеме, по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документацией по выполненным работам. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных выполняемых работ.

# 10.3. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе, как сразу после их выполнения до момента начала выполнения последующих работ).  Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть, либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

10.4. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с установленными сроками выполнения работ.

# 11.  Документация, предъявляемая Подрядчиком Заказчику:

11.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ, распределение объемов работ между Подрядчиком и Субподрядчиком (при условии привлечения субподрядных организаций);

11.2. Акты дефектации.

11.3. Акты входного контроля, сертификаты соответствия на использованные в процессе ремонта материалы, поставляемые Подрядчиком (в подлиннике или копии, надлежащим образом заверенные оригинальной печатью Подрядчика);

11.4. Акты входного контроля и журнал верификации закупленной МТР;

11.5.Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных этапов работ;

11.6. Ведомости объемов выполненных работ (приложение №25 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013.);

11.7. Акты сдачи-приемки выполненных работ установленной формы(КС-2);

11.8. Справка о численности используемого персонала и фактически отработанном времени персонала (ежемесячно);

11.9. Табель учета рабочего времени;

11.10. Табель рабочего времени;

11.11. ППР (проект производства работ один на комплекс работ по объекту) с исполнительной схемой;

11.12. Другие документы по согласованию Заказчика и предприятия Подрядчика ремонтных работ в соответствии с требованиями НТД.

11.13. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных техническим заданием (при необходимости);

11.14. Заключение лаборатории, проведенной экспертизу асфальтобетонного покрытия.

11.15. Другие документы по согласованию Заказчика и предприятия Подрядчика ремонтных работ в соответствии с требованиями НТД.

12. Гарантия Подрядчика

Подрядчик должен гарантировать:

12.1. Надлежащее качество работ в полном объеме согласно с технического задания и действующей нормативно-технической документацией.

12.2. Выполнение всех работ в установленные сроки.

12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в

процессе гарантийной эксплуатации.

12.4. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный

своими действиями или бездействиями ущерб, в размере затрат на восстановление.

12.5. Срок гарантии выполненных работ устанавливается

Продолжительностью 36 месяцев с момента подписания Акта технической приемки

из ремонта.

13.Приложения к ТЗ:

13.1. Приложение №1 Система менеджмента ОТ.

13.3. Приложение №2 Оценка рисков.

13.4. Приложение №3 Система менеджмента охраны труда.