|  | . |
| --- | --- |

Техническое требование

на поставку снегоболотохода ТРЭКОЛ-39041

- Наименование: снегоболотоход ТРЭКОЛ-39041.

- Технические характеристики:

| Модель | Снегоболотоход (внедорожное транспортное средство ТРЭКОЛ-39041) |
| --- | --- |
| Колесная формула вездехода | 4х4 |
| Снаряженная масса, кг | 1950 |
| Габаритная длина / ширина / высота, мм | 4380 / 2540 / 2470 |
| Емкость топливного бака, л | 148 |
| Кузов | УАЗ-31514 |
| Количество мест | 5 |
| Шины | ТРЭКОЛ, бескамерные, сверхнизкого давления |
| Диапазон рабочих давлений в шине, кПа (кг/см2) | 8…50 (0,08…0,5) |
| Колея, мм | 1900 |
| Дорожный просвет, мм | 500 |
| Коробка передач | 4-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая, межосевой дифференциал с принудительной блокировкой |
| Рулевое управление | гидроусилитель интегрального типа, усиленные колесные редуктора «ТРЭКОЛ» |
| Грузоподъемность на плотных грунтах, кг | 450 |
| Грузоподъемность на слабонесущих грунтах и на плаву, кг | 350 |
| Максимальная скорость на шоссе км/ч | 70 |
| Двигатель |
| Наименование двигателя | ЗМЗ-40905.10 |
| Тип двигателя | Бензиновый инжекторный |
| Марка топлива | Бензин АИ-92 по ГОСТ2084 |
| Рабочий объем, л | 2,693 |
| Степень сжатия | 9,1 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 94,1 (128) |

- Основные технические требования:

ТС оборудуется расширенными крыльями и дополнительными подножками, облегчающими посадку в высокий автомобиль.

- Дополнительные требования:

- продукция должна пройти предпродажную подготовку.

- Перечень (МТР, ЗИП, оборудования, оснастки для ремонта):

Приобретение и поставка снегоболотохода ТРЭКОЛ-39041 в комплекте с лебедкой электрической, централизованной подкачкой колес 4х4, запасной шиной низкого давления.

- Сроки поставки: сентябрь 2019г.

- Требования к приемке:

- визуальный контроль;

- наличие сопроводительной документации;

- проверка на работоспособность;

- окончательная приемка и решение об использовании только после положительных результатов проведённых мероприятий, указанных в данном разделе с оформлением акта о проведении входного контроля.

- приемка продукции по количеству должна осуществляться в соответствии с накладной;

- приёмка продукции по количеству и качеству должна осуществляться в соответствии с инструкциями Госарбитража о порядке приемки продукции по количеству №П-6 от 15.06. 1965г.  и качеству №П-7 от 25.04.1966г. с последующими изменениями.

- Требования к изготовителю (поставщику):

Продукция должна быть новой и ранее не использованной, соответствовать требованиям государственных нормативных правовых актов, стандартов и технических условий.

Изготовитель (поставщик) должен подтвердить соответствие Продукции государственным нормативным правовым актам, стандартам и техническим условиям предоставлением необходимых свидетельств, сертификатов и деклараций о соответствии.

Изготовитель (поставщик) должен удовлетворять следующим минимальным требованиям:

- иметь официальные полномочия на поставку продукции;

- иметь сервисную службу для обеспечения сопровождения продукции в гарантийный период;

- иметь склад оригинальных запасных частей для обеспечения гарантийного сопровождения продукции.

- Перечень документации:

- паспорт самоходной машины;

- сервисная книжка;

- инструкция по эксплуатации на русском языке;

- копия сертификата таможенного союза;

- необходимый пакет документов для регистрации автомобиля (т.ч. сертификат соответствия данного транспортного средства).

- Гарантии изготовителя (поставщика):

- изготовитель (поставщик) гарантирует покупателю соответствие качества и комплектности поставляемой продукции ГОСТам, ТУ и стандартам завода-изготовителя.