Технические требования

на пароохладитель ВИФР 622653.670СБ

- Наименование предприятия:

Филиал «Сургутская ГРЭС-2»  ПАО «Юнипро»

- Цель: Приобретение пароохладителей ВИФР 622653.670СБ, для замены в ремонт энергоблоков ст.№4  и  ст.№5 в 2020г.

- Технические характеристики:

Пароохладитель ВИФР 622653.670СБ:

- Рабочая среда: пар

- Давление расчетное: 39,8 кгс/см2

- Температура расчетная:  496°С;

- Основные технические требования:

  - Пароохладитель, изготовленный по чертежу ВИФР 622653.670СБ  Таганрогского котельного завода «Красный котельщик».

- Дополнительные требования:

  - Продукция должна быть новой (не допускается поставка выставочных образцов, бывшей в употреблении и ремонте, а также продукции собранной из восстановленных узлов и элементов), работоспособной и изготовленной не ранее 2019г.;

  - Поставляемая продукция, не должна быть обремененной правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоящей;

  - Чертежи, технические паспорта, сертификаты, руководства по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию должны быть на русском языке.

- Требования к материалам и комплектующим пароохладителя.

  - Материалы, применяемые для изготовления пароохладителя должны обеспечивать надежную работу в течении всего срока эксплуатации;

  - Корпус и защитные рубашки пароохладителей должны быть изготовлены из цельных заготовок, сварные швы не допускаются;

  - Материал корпусных деталей пароохладителя: сталь 12Х1МФ.

- Требования к комплектности.

  - В комплект поставки должны входить:

- Пароохладитель в сборе;

- Документация должна поставляться в следующем объеме:

  - Паспорт или свидетельство об изготовлении пароохладителя, оформленные в соответствии с требованиями Технических регламентов Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011;

  - Комплект чертежей (общего вида, сборочные чертежи оборудования и спецификацию его основных узлов и деталей);

  - Ведомость ЗИП;

  - Прочая документация (акты, сертификаты, свидетельства и др.), предусмотренная заводом изготовителем.

- Требования к маркировке.

  - Маркировка пароохладителя должна быть нанесена на защищенном месте корпуса;

  - Содержание маркировки в соответствии с формой, принятой на заводе – изготовителе;

  - Маркировка упаковки должна быть выполнена по форме, принятой на заводе-изготовителе.

- Требования к упаковке.

  - Пароохладитель должен быть законсервирован, должен поставляться в специальной упаковке, предотвращающей воздействие атмосферных влияний, включая защиту от воздействия конденсатной влаги и других факторов коррозии. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения;

  - Сопроводительная документация должна быть упакована во влагонепроницаемый (полиэтиленовый) пакет.

- Требования к приемке.

  - Проведение входного контроля продукции, поставляемой на Сургутскую ГРЭС-2 осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по входному контролю качества и комплектности поступающей продукции производственно-технического назначения ПАО «Юнипро»;

  - Методы и объем входного контроля за состоянием металла определяются СТО 70238424.27.100.005-2008 «Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования».

- Требования к транспортированию.

Обеспечение перевозки груза без повреждений и потерь, сохранение исправного и работоспособного состояния груза в течении и после транспортировки в соответствии с ГОСТ 15846-2002.

- Гарантии изготовителя.

13.1. Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию – не менее 12 месяцев;

13.2. Поставщик гарантирует, что качество поставляемой продукции будет соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к продукции едиными правилами согласно Федеральному закону «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; ТР ТС 010/2011 от 18.11.2011г. Технический регламент Таможенного союза " О безопасности машин и оборудования ", а также, установленными настоящими техническими требованиями;

  - Если в течение гарантийного срока будет выявлено несоответствие пароохладителя требованиям настоящих технических требований или будут выявлены скрытые дефекты (изготовления или транспортировки), поставщик или завод-изготовитель своими силами и средствами ремонтирует или заменяет изделие на новое.

- Экологические требования.

Оборудование должно обеспечивать предотвращение или минимизацию оказания негативного воздействия на окружающую среду.

- Требования к количеству и сроку (периодичности) поставки.

  - Количество пароохладителей: 8 шт.;

  - Срок поставки: согласно закупочной документации.

- Требования к форме представляемой информации.

15.1. Документация должна быть на русском языке, на бумажном носителе, быть оригиналом (иметь синие подписи и печати);

15.2. Документация должна быть передана на Сургутскую ГРЭС-2 совместно с оборудованием.