## Slide 1: Особенности работы ПГУ Москва, 08.12.2011
ОАО «Э.ОН Россия»

## Slide 2
Березовская ГРЭС
Строительство 3-го энергоблока ПСУ
Мощность – 800 МВт
Прогнозируемый пуск:
2014 г.
Увеличение в 2010-2011 гг.
мощности 2-х энергоблоков
по 50 МВт каждый
Строительство 2-х энергоблоков ПГУ-400
Мощность – 800 МВт
Строительство энергоблока ПГУ
Мощность – 400 МВт
Шатурская ГРЭС
Строительство энергоблока ПГУ
Мощность – 400 МВт
Яйвинская ГРЭС
Сургутская ГРЭС-2
Общий объем инвестиций в новое строительство 2007-2014 гг. ≈ 2,8 млрд. евро
Новые мощности - 2 400 МВт. Модернизация действующих мощностей 100 МВт.
E.ON AG – крупнейший иностранный инвестор в электроэнергетику России
2
Ввод новых мощностей позволит повысить топливную эффективность работы компании (с 322,2 г/кВтч в 2009 г. до 301,2 г/кВтч в 2012 г. )

## Slide 3
Текущий статус – штатная эксплуатация энергоблока ПГУ
400 МВт
не менее
2 200 млн.кВтч
2007/2011 год
56%
газ (99%)
Установленная мощность –
Предполагаемая выработка
электроэнергии в год –
Дата начала строительства/
ввода ПГУ в эксплуатацию –
КПД –
Топливо –
Парогазовая технология – самый эффективный способ тепловой генерации электроэнергии на сегодняшний день
Новый конденсационный одновальный блок ПГУ-400

## Slide 4
Проект строительства 2-х ПГУ-400 Сургутской ГРЭС-2
не менее
4 500 млн.кВтч
2008/2011 год
56%
газ (попутный)
Предполагаемая выработка
электроэнергии в год –
Дата начала строительства/
ввода ПГУ в эксплуатацию –
КПД –
Топливо –
Используемая технология –
одновальный блок ПГУ-400 МВт
Общая информация

## Slide 5
Проект строительства ПГУ-400 Яйвинской ГРЭС
не менее
2 300 млн.кВтч
2009-2011 год
56,6%
газ
Предполагаемая выработка
электроэнергии в год –
Дата начала строительства/
ввода ПГУ в эксплуатацию –
КПД –
Топливо –
Используемая технология –
одновальный блок ПГУ-400 МВт
Общая информация

## Slide 6
Одновальная ПГУ-400 по классификации Дженерал Электрик Инк. STAG 109FA (спроектирована на частоту сети 50 Гц)
Газотурбинная установка (ГТУ) производства «General Electric» MSPG9001FA (PG9351FA) поставлена с вспомогательными системами
Котел-утилизатор (КУ) горизонтальный, с естественной циркуляцией трех давлений, без дожигания топлива, спроектирован фирмой СMI (Бельгия)
Паровая турбина (ПТ) типа D10 производства «General Electric» поставлена с вспомогательными системами
Генератор типа 390Н производства«General Electric» поставлен с вспомогательными системами
Система управления энергоблока ПГУ реализована на базе «Speedtronic Mark VIe» разработки «General Electric»
Основное оборудование входящее в состав парогазовых энергоблоков ПГУ-400 на Шатурской ГРЭС и Сургутской ГРЭС-2

## Slide 7
Одновальная ПГУ-400 по классификации SIEMENS AG - Power Train (1S 4000F) (спроектирована на частоту сети 50 Гц)
Газотурбинная установка (ГТУ) производства «SIEMENS AG» SGT5-4000F поставлена с вспомогательными системами
Котел-утилизатор (КУ) вертикальный, с естественной циркуляцией трех давлений, без дожигания топлива, спроектирован фирмой СMI (Бельгия)
Паровая турбина (ПТ) типа SST5-3000 производства «SIEMENS AG» поставлена с вспомогательными системами
Генератор типа SGen5-2000 производства«SIEMENS AG» поставлен с вспомогательными системами
Система управления энергоблоком ПГУ реализована на базе SPPA-T3000 разработки «SIEMENS AG»
Основное оборудование, входящее в состав парогазового энергоблока ПГУ-400 на Яйвинской ГРЭС
Вид последних ступеней компрессора, защитного покрытия ротора в объеме камеры сгорания и лопаточный аппарат турбины ГТУ

## Slide 8
Chart: СО2, г/кВт*ч
| ПСУ (УГОЛЬ) | ПСУ (ГАЗ) | ПГУ
СО2 | 1030 | 520 | 360
Chart: 
| ПСУ (УГОЛЬ) | ПСУ (ГАЗ) | ПГУ
NOx | 1.5 | 0.9 | 0.3
SO2 | 1.2 | 0 | 0
Зола | 0.3 | 0 | 0
CO | 0.05 | 0.4 | 0.05
Chart: 
| 0.37000000000000038
ПСУ (УГОЛЬ) | 0.37
ПГУ | 0.56
ПСУ (ГАЗ) | 0.4
Дополнительные преимущества новых энергоблоков:
ГТУ имеют камеры сгорания с сухим подавлением NОx, это позволяет без дополнительных технологических мероприятий получать выбросы NОx < 50 мг/нм3 при сжигании газа,
Одновальный тип ПГУ, что позволило разместить новые энергоблоки в границах существующих производственных площадок ГРЭС, без дополнительного отвода земли.
* Экологические показатели блоков ПСУ приведены на примере блоков 800 МВт, наиболее эффективных энергоблоков, эксплуатируемых в компании
Сравнение экологических показателей энергоблоков ПГУ с паросиловыми энергоблоками

## Slide 9
Сервисное обслуживание энергоблоков ПГУ
Для выполнения технического обслуживания основного оборудования ПГУ ОАО «Э.ОН Россия» заключила Сервисные Договора :
Шатурская ГРЭС и Сургутская ГРЭС-2 «Контрактное Сервисное Соглашение» (Contractual Service Agreement - CSA) с Дженерал Электрик Интернэшнл Инк. (GE).
Яйвинская ГРЭС «Договор о долгосрочном техническом обслуживании» (Long Term Maintenance Contract - LTSA) c ООО «Сименс»

## Slide 10
10
Общая схема одновальной компоновки основного оборудования парогазового энергоблока ПГУ-400 эксплуатирующихся на Шатурской ГРЭС, Сургутской ГРЭС-2 и Яйвинской ГРЭС
Парогазовая установка ПГУ – установка, предназначенная для одновременного преобразования энергии двух рабочих тел – пара и газа, в механическую энергию, при передаче которой в генератор, происходит ее преобразование в электрическую энергию.

## Slide 11
Фотография машинного зала ПГУ-400 Шатурской ГРЭС
Вид со стороны генератора ПГУ

## Slide 12
Продольный разрез газотурбинной установки типа MS 90001FA, установленной в составе энергоблоков ПГУ на Шатурской ГРЭС и Сургутской ГРЭС-2
Заводские расчетные показатели ГТУ по условиям ИСО:
Мощность – 255 МВт, температура газов за ГТУ 600 ОС, расход воздуха на входе в компрессор 641 кг/с, КПД ГТУ 37 %, степень сжатия компрессора - 17