ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Модернизации автоматики пожаротушения кабельных тоннелей и полуэтажей.

1.Наименование филиала.

Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

2. Полное наименование оборудования (системы), место производства Работ.

Система пожарной сигнализации кабельных тоннелей и кабельных полуэтажей Кабельные тоннели ряд «А» отметка -3, кабельные полуэтажи ряд «А»            отметка +4,25

Кабельные тоннели ряд «Б»,«В» отметка -3, Кабельные полуэтажи ряд «Б»,«В»          отметка +6

3. Основание для производства Работ.

Программа ТПиР филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2014 год.

4. Цель проведения работ.

Повышение пожарной безопасности помещений кабельных тоннелей и полуэтажей турбинного и котельного отделения филиала «Смоленская ГРЭС», выполнение требований Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5. Содержание работ.

5.1. Работы выполняются в соответствии с рабочим проектом модернизации автоматики пожаротушения 135-13-ПС, выполненного ЗАО НПП «ИСТА-СМ», объёмы планируемых работ предоставлены в Приложении №1.

5.2. Поставка необходимого оборудования и материалов осуществляется , согласно проектной документации, Подрядчиком .

5.3. Установку , подключение оборудования и аппаратуры ПС «Орион» на панели ЦЩУ №43,44 производит Подрядчик.

5.4.Демонтаж приёмно-контрольных приборов ППКП-019-20 производит Подрядчик.

5.5. Демонтаж дымовых пожарных извещателей производит Подрядчик

5.6.Пуско-наладочные работы выполняет Подрядчик (в присутствии Заказчика).

5.7. Подрядчик  в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению", СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации  электростанций  и сетей" (Прейскуранта ОРГРЭС)», с указанием ниже перечисленной информации:

а) коэффициенты к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»;

б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.

5.8. Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком (Исполнителем) расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

5.9. Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

6.Требования к Подрядчику

6.1.	Наличие у Подрядчика  свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:

-  Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов.

-  Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций.

-  Устройство системы электроснабжения.

6.2.Наличие лицензии МЧС на осуществление деятельности в рамках настоящего ТЗ  по монтажу, ТО и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

6.3. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

6.4.Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

6.5. Подрядчик  обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик   обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика   от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика  (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика   на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.6. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

- в электроустановках до и выше 1000В;

- работ на высоте;

- верхолазных работ (при необходимости);

- огневых (электросварочных) работ (при необходимости);

- работ с грузоподъёмными механизмами (при необходимости);

Персонал Подрядчика  должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.

6.7. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

6.8. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

6.9. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

6.10. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.11.Работы  должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

6.12. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик  обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры.

6.13. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

6.14. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.

6.15.Наличие у Подрядчика  положительных референций на выполнение аналогичных Работ.

6.16. Подрядчик  обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

6.17. В составе конкурсной документации должна быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 );

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

6.18. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

7. Требования к выполнению работ:

  - Работы должны быть выполнены  в соответствии с рабочим проектом 135-13-ПС, действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и     безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- СО 153-34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических  предприятий»;

- Федеральный закон №123-ФЗ «Федеральный закон. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной  сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 53325-2009 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной   сигнализации. Правила производства и приёмки работ»;

- СО 153-34.03.150-2003 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001);

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

- организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и    асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «ОГК-4»;

  - Подрядчик  обязан выполнить работы  в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, формулярами и чертежами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения  за 30 календарных дней до начала выполнения работ.

7.3.Расстановка ручных извещателей производиться Подрядчиком в соответствии с требованиями СП  5.13130.2009 п. 13.13 ручные пожарные  извещатели устанавливаются на расстоянии не более 50м друг от друга внутри зданий (кабельных тоннелей и полуэтажей)

7.4. Расстановка дымовых извещателей производиться Подрядчиком в соответствии с требованиями СП  5.13130.2009  п. 14.1 таблица 13.3 - дымовые пожарные  извещатели устанавливаются на расстоянии не более 4,5м от стены не более 4,5м между собой.

7.5. Все кабельные линии маркируются Подрядчиком в соответствии с кабельным журналами, чертежами размещения оборудования. Маркировка кабельных линий производиться на вводах в блоки системы, в местах изменения направления трассы, с обеих сторон перехода через межэтажные перекрытия , стены и перегородки. Маркировку наносить на маркировочные бирки . Маркировка должна быть износоустойчива и легко читаема .

7.6.Пуско-наладочные работы выполняются Подрядчиком с выдачей инструкций по эксплуатации  и техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения кабельных тоннелей и полуэтажей.

8. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

  - Работы в объеме Технического задания выполняются  с применением оборудования и материалов  Подрядчика. Перечень оборудования и материалов, поставляемых Подрядчиком указан в Приложении №1

  - В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

  - Оборудование и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку оборудования, материалов, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

  - Вновь устанавливаемые оборудование  и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

  - Входной контроль оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

- Этапы и сроки выполнения Работ.

  - Сроки выполнения Работ:

Срок начала выполнения     Работ  «15»  апреля  2014 года;

Срок окончания выполнения Работ  «29» августа 2014 года.

  - Подрядчик должен не позднее чем 22.03.2014г. предоставить согласованный сетевой график выполнения работ по модернизации автоматики пожаротушения кабельных тоннелей и полуэтажей на утверждение Заказчику согласно проекта     135-13-ПС, выполненного ЗАО НПП «ИСТА-СМ». По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных  работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.

- Требования к сдаче-приемке Работ.

  - Сдача-приемка Работ  осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

10.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

10.3. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка их устранения.

10.4. Сдача-приёмка работ должна осуществляться в соответствии с РД 34.20.401-83 «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанции, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения».

- Документация, предъявляемая Заказчику.

  - Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

  - Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.

  - Руководства по эксплуатации и ремонту завода-изготовителя заменяемого оборудования.

  - Исполнительную документацию,  рабочие чертежи с внесенными изменениями согласованными с организацией разработчиком проекта.

  - Акты входного контроля на оборудование и материалы.

  - Акт о приемке оборудования после комплексного опробования.

  - Журналы производства работ.

  - Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

  - Протоколы измерений сопротивления изоляции электрооборудования.

  - Акт об окончании пусконаладочных работ.

  - Ведомость смонтированного оборудования.

  - Акт о выявленных дефектах в период опытной эксплуатации              (при необходимости).

  - Акт ввода в опытную эксплуатацию и  промышленную эксплуатацию.

  - Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.

  - Акты выполненных работ установленной формы.

  - Инструкции по эксплуатации и техобслуживанию.

  - ППР, разработанные в ходе выполнения работ.

- Гарантия Подрядчика  работ.

Подрядчик  должен гарантировать:

  - Надлежащее качество Работ  в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех Работ  в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Подрядчик  несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Срок гарантии выполненных Работ  устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Акта ввода в промышленную эксплуатацию.

Приложение №1

Таблица №1

| №,№ п/п |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Работы монтажные |  |  |
| 1 | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 | 2 | шт |
| 2 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | 2 | шт |
| 3 | Устройства промежуточные на количество лучей: 5 (1 шт.) | 7 | шт |
| 4 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | 2 | шт |
| 5 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 265 | шт |
| 6 | Ключ или кнопка на панели | 24 | шт |
| 7 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | 1 | шт |
| 8 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 | 2 | шт |
| 9 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 4, сечение провода до 6 мм2 | 46,98 | шт |
| 10 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 14 | шт |
| 11 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 14 | шт |
| 12 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 25 | шт |
| 13 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 25 | шт |
| 14 | Колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха, количество перьев: 20 | 40 | шт |
| 15 | Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм | 8 | шт |
| 16 | Коробка ответвительная на стене | 8 | шт |
| 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 | шт |
| 18 | Дополнительная установка на пультах и панелях: реле (резистор) | 40 | шт |
| 19 | Демонтаж приёмно-контрльных приборов ППКП-019-20 | 2 | шт |
| 20 | Демонтаж дымовых пожарных извещателей | 308 | шт |

Таблица №2

|  | Оборудование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульт контроля и управления С2000-М | 1 | шт |
| 2 | Прибор приемно-контрольный охранно- пожарный Сигнал-20П SMD | 2 | шт |
| 3 | Блок индикации С2000-БИ | 1 | шт |
| 4 | Релейный блок, 4 реле С2000-СП1 | 7 | шт |
| 5 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141М | 292 | шт |
| 6 | Извещатель пожарный ручной ИП 513-10 | 24 | шт |
| 7 | Источник бесперебойного питания, 24В ИРПА 124/2-3 | 1 | шт |

Таблица №3

|  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумуляторная батарея 26Ач АКБ-26 | 2 | шт |
| 2 | Кабель огнестойкий КОПСмВВнг-FRLS 1х2х0,5 | 3200 | м |
| 3 | Кабель огнестойкий КОПСмВВнг-FRLS 2х2х0,5 | 3100 | м |
| 4 | Кабель огнестойкий КОПСмВВнг-FRLS 1х2х0,75 | 78 | м |
| 5 | Кабель огнестойкий КОПСмВВнг-FRLS 2х2х0,75 | 20 | м |
| 6 | Гофра электромотнажная d=50мм | 700 | м |
| 7 | Крепежная скоба для гофры d=50мм | 1400 | шт |
| 8 | Гофра электромотнажная d=40мм | 300 | м |
| 9 | Крепежная скоба для гофры d=40мм | 600 | шт |
| 10 | Гофра электромотнажная | 400 | м |
| 11 | Крепежная скоба для гофры | 800 | шт |
| 12 | Гофра электромотнажная | 2500 | м |
| 13 | Крепежная скоба для гофры d=20мм | 5000 | шт |
| 14 | Тройник для гофротрубы d=20мм | 200 | шт |
| 15 | Тройник для гофротрубы d=32мм | 40 | шт |
| 16 | Соединитель для гофротрубы d=20мм | 200 | шт |
| 17 | Соединитель для гофротрубы d=32мм | 40 | шт |
| 18 | Кабель-канал без разделителя 25х16 | 10 | м |
| 19 | Соединитель 25х16 | 5 | шт |
| 20 | Кабель-канал без разделителя 40х20 | 6 | шт |
| 21 | Соединитель 40х20 | 3 | шт |
| 22 | Пена монтажная огнестойкая, EI 60 (баллон) DBS 9802-NBS | 5 | шт |
| 23 | Коробка Распределительная КРТП-10 | 30 | шт |
| 24 | Линейка из 12 контактных групп, 4мм.кв. TYP310 | 8 | шт |
| 25 | Коробка квадратная герметичная,80х80х3 мм, max. 7 выходов 003.CS.K | 8 | шт |
| 26 | Выключатель автоматический 10А, с Боксом ВА47-29 | 1 | шт |
| 27 | Стяжки электромонтажные (упаковка) (шт.) | 5 | шт |
| 28 | Перфолента стальная (рулон) (шт.) | 1 | шт |
| 29 | Резистор 4,7кОм ОМЛТ 4,7кОм | 40 | шт |
| 30 | Комплект монтажных приспособлений и расходных материалов | 1 | шт |