УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер филиала

«Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

_________________А.В. Поварницын

«_____»________________2018г.

Техническое требование

на поставку аппарата АТВО-20, аппарата АТВ-21,

измерителя параметров микроклимата Метеоскоп-М

- Наименование:

1.1. Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в открытом тигле АТВО-20;

1.2. Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле АТВ-21;

1.3. Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М

Поставка на филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» по адресу: 618340, Пермский край, г. Александровск, п. Яйва, ул. Тимирязева, 5.

- Технические характеристики:

2.1. Аппарат АТВО-20:

| № п/п | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон определения температуры вспышки | от плюс 79 до плюс 400°С |
| 2 | Скорость повышения температуры продукта и частота испытания на вспышку | соответствуют требованиям ГОСТ 4333-87 |
| 3 | Дискретность вывода на дисплей зафиксированной температуры вспышки продукта | 1°С |
| 4 | Параметры питания: - напряжение - частота - потребляемая мощность, не более | (220+22/-33)В (50±1)Гц 500 В•А |
| 5 | Габаритные размеры аппарата, не более | 420×330×310 мм |
| 6 | Масса аппарата, не более | 15 кг |

2.2. Аппарат АТВ-21:

| № п/п | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон определения температуры вспышки | от плюс 12 до плюс 370°С |
| 2 | Скорость повышения температуры продукта и частота испытания на вспышку | соответствуют требованиям ГОСТ 6356-75, ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008 |
| 3 | Дискретность вывода на дисплей зафиксированной температуры вспышки продукта | 1°С |
| 4 | Параметры питания: - напряжение - частота - потребляемая мощность, не более | (220+22/-33)В (50±1)Гц 500 В•А |
| 5 | Габаритные размеры аппарата, не более | 310×420×435 мм |
| 6 | Масса аппарата, не более | 15 кг |

2.3. Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М:

| № п/п | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон измерений температуры, ºС | от минус 40 до плюс 85 |
| 2 | Диапазон измерений относительной влажности, % | от 3 до 97 |
| 3 | Диапазон измерений скорости воздушного потока, м/с: | от 0,1 до 20 |
| 4 | Диапазон измерений давления воздуха, кПа (мм.рт.ст.): | от 80 до 110 (от 600 до 825) |
| 5 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности прибора: - канал измерений температуры, °С - канал измерений относительной влажности, % - канал измерений скорости в диапазоне от 0,1 до 1 м/с, м/с - канал измерений скорости в диапазоне св.1 до 20 м/с, м/с - канал измерений давления воздуха, кПа (мм.рт.ст.) | ±0,2 ±3,0 ±(0,05+0,05V) ±(0,1+0,05V), где V – значение измеряемой скорости, м/с ± 0,13 (±1) |
| 6 | Время установления рабочего режима, с | 60 |
| 7 | Время непрерывной работы измерителя без подзарядки аккумуляторной батареи, часов | 8 |
| 8 | Масса прибора, г | 650 |
| 9 | Габаритные размеры, мм - измерительно-индикаторного блока - сенсометрического щупа | 200х110х100 500х20 |
| 10 | Максимальная потребляемая мощность, Вт | 1,25 |

- Основные технические требования:

3.1. Оборудование должно быть внесено и зарегистрировано в Государственном реестре средств измерений и соответствовать требованиям государственных нормативных правовых актов, стандартов и технических условий.

3.2. Оборудование должно иметь степень защиты от попадания внутрь пыли и влаги IP-65 по ГОСТ 14254-96.

3.3. Основные требования применительно к контрольно-измерительному и лабораторному оборудованию согласно ГОСТ Р 51350-99 (МЭК 61010-1-90).

- Дополнительные технические требования:

4.1. Поставляемые лабораторные весы должно иметь сертификат соответствия, отвечающий требованиям законодательства РФ.

4.2. Поставляемое оборудование должно быть новым, со сроком изготовления не ранее 2018 г.

4.3. Первичная поверка поставляемого оборудования должна быть проведена в период срока поставки согласно п.5;

4.4. На корпусе прибора должна быть табличка или прикреплена бирка с указанием марки, рабочих параметров, заводской номер и т. д.

4.5. Должны быть предоставлены: технический паспорт, руководства по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию на русском языке, сертификат соответствия, методика поверки, свидетельство о первичной поверке.

4.6. Автоматические функции аппарата АТВО-20:

- программное повышение температуры продукта с заданной скоростью;

- фиксация и запоминание температуры вспышки;

- испытание продукта с помощью искрового поджига;

- тушение горящего продукта по окончания анализа с помощью закрытия тигля крышкой;

- звуковая сигнализация и остановка процесса испытания по окончании анализа;

- отображение информации на ЖК дисплее:

- аппарат обеспечивает корректировку результатов температуры вспышки на барометрическое давление в диапазоне от 550 до 800 мм.рт.ст. в соответствии с ГОСТ 4333-87. Барометрическое давление определяется автоматически.

4.7. Автоматические функции аппарата АТВ-21:

- перемешивание образца и программное повышение температуры продукта с заданной скоростью;

- фиксация и запоминание температуры вспышки;

- остановка мешалки, открытие крышки и опускание запального устройства в тигель, испытание продукта с помощью искрового поджига в течение 1 секунды, возврат запального устройства и крышки тигля в исходное состояние, продолжение перемешивания;

- звуковая сигнализация и остановка процесса испытания по окончании анализа;

- поправка на барометрическое давление в диапазоне от 630 до 810 мм рт. ст.;

4.8. Измеритель Метеоскоп-М обеспечивает:

- измерение текущих значений параметров микроклимата;

- усреднение результатов измерения текущих значений параметров микроклимата за выбираемый пользователем интервал времени (от 1 до 30 мин);

- хранение в памяти процессора средних значений параметров микроклимата суммарным количеством до 2000 результатов.

- Срок поставки:

Октябрь - Декабрь 2018г.

- Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):

6.1. Для аппарата АТВО-20:

Аппарат автоматический для определения температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле АТВО-20 – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

Стакан – 2 шт.

Держатель – 1 шт.

Шомпол – 1 шт.

Вставка плавкая H520-8A /250В (5х20мм) – 2 шт.

6.2. Для аппарата АТВ-21:

Аппарат автоматический для определения температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле АТВ-21 – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

Тигель с крышкой – 2 шт.

Вставка плавкая H520-8A /250В – 2 шт.

6.3. Для измерителя Метеоскоп-М:

Измерительно-индикаторный блок - 1 шт.

Сенсометрический щуп - 1 шт.

Паспорт - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Методика поверки - 1 шт.

Блок питания - 1 шт.

Сумка укладочная - 1 шт.

Кабель для связи с ПК - 1 шт.

- Требования к приёмке:

  - Приемка продукции по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления № П-6 и № П-7, установленных Постановлением Госарбитража с последующими изменениями и ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, консервация, упаковка. Общие требования и методы испытаний».

  - Отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением технологии транспортировки.

7.3.		Доставка оборудования до места назначения должна осуществляться Изготовителем (Поставщик) по адресу: Россия, Пермский край, п. Яйва, ул. Тимирязева, 5.

7.4.		При отсутствии отступлений по количеству, качеству и полноты технической документации Заказчик подписывает Акт приёмки продукции.

7.5.		В случае поставки прибора ненадлежащего качества Изготовитель (Поставщик) обязан устранить дефекты или заменить прибор в течение 10 календарных дней.

7.6.		Право собственности на прибор и риск его случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к Заказчику в момент сдачи-приемки поставляемого оборудования.

7.7.		Право собственности на прибор и риск его случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к Заказчику в момент сдачи-приемки поставляемого прибора.

- Требования к изготовителю (поставщику):

8.1.	Изготовитель (Поставщик) должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом поставки аналогичного оборудования не менее 2 (двух) лет, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией, должен обладать возможностью выполнить поставку продукции полностью, в установленные сроки с надлежащим качеством; должен иметь необходимые сертификаты соответствия качества продукции, опыт добросовестного выполнения договорных обязательств (не менее 2 лет) перед энергетическими предприятиями, производителями закупаемой продукции, дилерами завода-изготовителя.

- Перечень документов:

При передаче оборудования Покупателю передаются следующие документы:

Сопроводительная документация, сертификат соответствия, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с Письмом Ростехрегулирования №ВК-101-32/3110 от 25.06.2007, документы, подтверждающие метрологическую аттестацию, паспорт, методика поверки, инструкция по обслуживанию, ремонту и эксплуатации прибора на русском языке, накладная, счет-фактура.

- Гарантии изготовителя (поставщика):

Поставщик (изготовитель) гарантирует Заказчику качество оборудования и его работоспособность в течение гарантийного срока, который будет указан в Гарантийном талоне паспорта. Гарантийный срок должен быть не менее срока, установленного заводом изготовителем.

- Требования к упаковке оборудования:

Упаковка прибора должна быть  выполнена в соответствии с ГОСТ 17527-2003; ГОСТ 20767-75 и обеспечивать:

-	защиту от повреждений и проникновений, исключая порчу и потерю товарного вида от попадания атмосферных осадков, влаги и обеспечение сохранности товаров;

-	облегчение транспортирования (транспортабельность);

-	гарантия качества;

-	безопасность упаковки (на содержание вредных веществ);

-	экологичность (способность её при использовании и утилизации не наносить вред окружающей среде);

-	надёжность.

Согласовано:

| От филиала «Яйвинская ГРЭС»: Зам. главного инженера по ремонту ______________А.В. Аракчеев Начальник ОПиПР ______________В.Б. Чернышев Начальник ЦТАИ _____________Д.О. Гусев |  |
| --- | --- |

Техническое требование разработал:

______________ Начальник химической лаборатории Л.А. Галета