Техническое требование

на газоанализатор «ГАНК-4С»

- Наименование предприятия: Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

- Техническая характеристика:

| Диапазоны измерения вредных веществ | от 0,5 ПДК р.з. до 20 ПДК р.з.* |
| --- | --- |
| Предел основной относительной погрешности | ±20% |
| Предел допускаемой дополнительной погрешности | не более 0,6 (от основной) |
| Время прогрева газоанализатора после включения | не более 15 мин |
| Продолжительность отбора пробы | не более 15 мин |
| Питание/Частота | 220В / 50 Гц |
| Габаритные размеры газоанализатора | 250х200х150 мм |
| Метрологическое обеспечение | Государственная поверка, межповерочный интервал - 1 год |
| Средний срок службы | не менее 8 лет |
| Масса | не более 3,5 кг |

- Основные технические требования:

Газоанализатор ГАНК-4С должен обеспечивать непрерывный автоматический контроль концентраций серной  кислоты и гидроксида натрия в воздухе рабочей зоны производственных помещений ХВО ПОК, ВПУ, БОУ-1,2, БОУ-3, СХР. Измерение концентрации веществ осуществляется одной сменной химкассетой в течение одного года.

- Требования к комплектации:

- Газоанализатор Ганк-4С.

- Кабель питания сетевой.

- Химкассета.

- Паспорт.

- Руководство по эксплуатации.

- Методика поверки.

- Дополнительные требования: Поставляемая продукция должна быть новой и ранее не использованной (не бывшей в употреблении).

- Перечень документации:

Для подтверждения соответствия предлагаемой продукции предъявляемым требованиям в обязательном порядке должны быть предоставлены следующие документы:

а) паспорт КПГУ.413322.002 ПС 1 шт.

б) руководство по эксплуатации КПГУ.413322.002 РЭ 1 шт.

в) методика поверки КПГУ 413322002 ДЛ 1 шт.

7. Требования к упаковке:

Упаковка завода-изготовителя. Газоанализатор в соответствии с комплектом поставки, комплектом ЗИП, эксплуатационной и сопроводительной документацией укладывается в ящик.

При отправке по почте газоанализатор должен быть упакован в упаковочный ящик (коробку), со всех сторон должен быть проложен поролоном или другим упаковочным материалом. На упаковочном ящике (коробке) должны быть надписи ОСТОРОЖНО ВЕРХ!, НЕ КАНТОВАТЬ!, НЕ БРОСАТЬ!, БОИТСЯ СЫРОСТИ!