Техническое требование

на поставку запорной арматуры Ду1600.

- Наименование: запорная арматура Ду1600, Ру2,5 с не выдвижным шпинделем, электроприводом и комплектом ответных фланцев.

- Основные технические характеристики:

| Условный проход, мм | Ду1600 |
| --- | --- |
| Номинальное давление, кгс/см2 | Ру2,5 |
| Марка | 30ч925бр |
| Шпиндель | Не выдвижной |
| Присоединение | Фланцевое |
| Рабочая среда | Вода |
| Длина, мм | 1000 |
| Высота в сборе с эл. приводом, мм | 4250 |
| Электропривод | ГЗ-Г 2500/24 У1 |

- Основные технические требования:

Арматура должна соответствовать требованиям ГОСТ 5762-2002, ГОСТ 53672-2009 (с действующими поправками).

- Дополнительные требования:

Продукция должна пройти предпродажную подготовку (консервация, упаковка).

- Перечень (МТР, ЗИП, оборудования, оснастки для ремонта):

Приобретение и поставка запорной арматуры Ду1600 Ру2,5 в комплекте:

- комплект ответных фланцев (болты, гайки, прокладки);

- электропривод ГЗ-Г 2500/24 У1;

- шкаф управления электроприводом со стрелочной индикацией промежуточного положения, без дистанционного управления.

- Сроки поставки: не позднее 15 июля 2020г.

- Требования к приемке:

- визуальный контроль (наружный, внутренний);

- наличие сопроводительной документации (паспорт, сертификат соответствия, руководство по эксплуатации);

- окончательная приемка и решение об использовании только после положительных результатов проведённых мероприятий, указанных в данном разделе с оформлением акта о проведении входного контроля;

- приемка продукции по количеству должна осуществляться в соответствии с накладной;

- приемка продукции по количеству и качеству должна осуществляться в соответствии с инструкциями Госарбитража о порядке приемки продукции по количеству №П-6 от 15.06.1965г.  и качеству №П-7 от 25.04.1966г. с последующими изменениями.

- Требования к изготовителю (поставщику):

Продукция должна быть новой и ранее не использованной, соответствовать требованиям государственных нормативных правовых актов, стандартов и технических условий, заводского изготовления.

Изготовитель (поставщик) должен подтвердить соответствие Продукции государственным нормативным правовым актам, стандартам и техническим условиям предоставлением необходимых свидетельств, сертификатов и деклараций о соответствии.

Изготовитель (поставщик) должен удовлетворять следующим минимальным требованиям:

- иметь официальные полномочия на поставку продукции;

- иметь сервисную службу для обеспечения сопровождения продукции в гарантийный период.

- Перечень документации:

- паспорт с записью о положительном результате испытания на герметичность арматуры (материала деталей и сварных швов, относительно внешней среды, затвора) и чертежом с указанием габаритных размеров и габаритно-присоединительных размеров; массы арматуры по частям раздельно (корпус, редуктор, крышка, шпиндель, ответные фланцевые соединения);

- сертификат соответствия;

- руководство по эксплуатации.

- Гарантии изготовителя (поставщика):

- изготовитель (поставщик) гарантирует покупателю соответствие качества и комплектности поставляемой продукции ГОСТам, ТУ и стандартам завода-изготовителя.

- гарантийный срок не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.