ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по  обследованию тепловоздушного  режима

Главного  корпуса Березовской ГРЭС

- Наименование филиала:

Филиал "Березовская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия".

- Полное наименование оборудования, место оказания услуг:

Отопление  и  вентиляция Главного    корпуса.  Система  подачи  воздуха   на  всас  дутьевых   вентиляторов    котлоагрегатов   П-67 ст. № 1, 2.

Главный корпус, ряды А-И, оси 1-14.

- Основание для оказания услуг:

Неудовлетворительный   тепловоздушный    режим  Главного  корпуса.

- Цель  оказания услуг:

Обследование системы отопления и  вентиляции  Главного корпуса,  обследование  системы тепловоздухообмена  Главного корпуса  и  разработка мероприятий  по  оптимизации  их  работы  с  целью повышения  эффективности работы  электростанции  и  выполнения  требований  ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ. «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»,  СанПиН 2.2.4.548—96 «Гигиенические  требования  к  микроклимату  производственных  помещений», СНиП 41-01-2003  «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

- Содержание  услуг:

| 5.1 | Выполнить обследование системы отопления и вентиляции главного корпуса и исследование тепловоздушного режима (ТВР) главного корпуса. |
| --- | --- |
| 5.2 | Выполнить балансовый расчет тепловоздушного режима главного корпуса для летнего и зимнего периодов при максимальной и частичных нагрузках энергоблоков. |
| 5.3 | Разработать трехмерную математическую модель процессов тепловоздухообмена в главном корпусе. |
| 5.4 | Проверить достоверность результатов расчетов процессов тепловоздухообмена на математической модели путем их сопоставления с фактическими данными процессов тепловоздухообмена в главном корпусе, полученными при максимальной и частичных нагрузках энергоблоков в летний и зимний периоды. |
| 5.5 | Разработать мероприятия по наладке тепловоздушного режима Главного корпуса при максимальной и частичных нагрузках энергоблоков в летний и зимний периоды. |
| 5.6 | Разработать мероприятия позволяющие забирать максимальное количество теплого воздуха из-под «фонаря» котельного отделения с целью снижения потерь от тепловыделения оборудования при максимальной и частичных нагрузках энергоблоков в летний и зимний периоды. |
| 5.7 | Оценить состояние теплоизоляции оборудования расположенного в главном корпусе и влияние ее состояния на тепловоздушный режим главного корпуса. Выдать рекомендации по улучшению состояния теплоизоляции. |

- Требования к Исполнителю:

6.1 Наличие у Исполнителя свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

  - Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

  - Исполнитель  обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе (указываются виды работ в соответствие со спецификой технического задания):

Персонал Исполнителя должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ. Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  - Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Услуги должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для их качественного оказания.

  - Наличие у Исполнителя положительных референций на выполнение аналогичных услуг.

  - В составе конкурсной документации должны быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 );

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

- Требования к оказанию  услуг:

  - Услуги должны быть  оказаны в соответствии с действующими ПБ, РД, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно - техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

  - Обязательно  соблюдение  следующих  нормативно–технических документов:

    - №116-ФЗ от 21.07.1997г. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

    - Правила проведения экспертизы промышленной безопасности (ПБ 03-246-98);

    - Положение о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности (РД 03-298-99);

    - №69-ФЗ от 21.12.94г. Федеральный закон «О пожарной безопасности» с изменениями на 28.09.2010г.;

    - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

    - «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

    - РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

-  Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

7.3. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование на основании Федерального Закона РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

- Сроки   оказания  услуг:

  - Начало  работ – 3 кв.2014г. Окончание  - ноябрь 2014г.

8.2. Календарный  план  выполнения работ должен разрабатываться Исполнителем и согласовываться с Заказчиком.

- Требования к сдаче-приемке  услуг:

Сдача работ должна осуществляться  в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ и с подписанием Акта выполненных работ совместно со сдачей технической документации по выполненным работам.

- Документация,  предъявляемая  Заказчику:

Исполнитель предъявляет Заказчику:

Отчет   (в  трех  экземплярах  на бумажном  носителе  и один  экземпляр  в электронном виде на CD)  включающий  в  себя:

-  Результаты  расчетов  процессов  тепловоздухообмена  на  математической   модели  и  результаты  их  сопоставления   с    фактическими   данными   процессов  тепловоздухообмена  в  главном корпусе  полученными  при  максимальной   и  частичных   нагрузках  энергоблоков  в  летний  и зимний  периоды;

-  Мероприятия  по   наладке   тепловоздушного    режима  Главного  корпуса   при  максимальной   и  частичных   нагрузках  энергоблоков  в  летний  и зимний  периоды;

-  Мероприятия  позволяющие  забирать  максимальное  количество  теплого   воздуха  из-под  «фонаря»  котельного   отделения  с  целью  снижения   потерь от тепловыделения  оборудования  при  максимальной   и  частичных   нагрузках  энергоблоков  в  летний  и зимний  периоды;

-  Балансовый   расчет  тепловоздушного  режима  главного  корпуса  для  летнего  и зимнего  периодов  при   максимальной   и  частичных   нагрузках  энергоблоков;

-  Расчет  теплопотерь  через  теплоизоляцию  оборудования  расположенного   в  главном   корпусе  и  рекомендации  по  улучшению   состояния  теплоизоляции.

- Гарантии  Исполнителя  оказания   услуг:

Исполнитель  должен  гарантировать:

  - Надлежащее качество выполнения  работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение  работ в установленные сроки.

  - Соответствие результата работ данному техническому заданию.