## Договор оказания услуг №

## г. Александровск п. Яйва						«____»______________2014 года

### Открытое акционерное общество «Э. ОН Россия» (ОАО «Э. ОН Россия»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» Иноземцева Евгения Александровича, действующего на основании доверенности № 38 от «08» января 2014 г., с одной стороны, и

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, и при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) на основании Протокола выбора поставщика № ____ от «___» __________ 20__ года, о нижеследующем:

### 1. 	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	 Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по шеф - надзору за выполнением модернизации турбины ст. № 2 (далее – «Услуги») на территории филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (далее – Объект) по адресу: РФ, Пермский край, г. Александровск, пгт. Яйва, ул. Тимирязева, д. 5, а Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем услуги и оплатить эти услуги в сроки и в порядке, установленном п. 4.1. и п. 4.3. Договора

1.2.	Предусмотренные Договором Услуги оказываются в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации, Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к Договору), Расчетом стоимости оказания услуг (Приложение № 2 к Договору), Регламентом организации Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда и Правилами техники безопасности для подрядных организаций (РО-БРиИ-01) (Приложение № 4 к Договору), Регламентом системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11) (Приложение № 5 к Договору), Ежемесячным отчетом деятельности в области ОТ и ТБ в соответствии с требованиями п.19.2. «РО-БРиИ-01 ПТБ для Подрядчиков (Приложение № 6 к Договору).

1.3.	Срок оказания услуг, указанных в пункте 1.1 Договора: начало услуг с «11» июня 2014 года по «24» сентября 2014 года.

1.4.	Обязательства Исполнителя по оказанию услуг в соответствии с Договором считаются исполненными надлежащим образом и в полном объеме с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, которые отвечают требованиям, установленным Договором.

1.5.	Исполнение настоящего Договора осуществляет Заказчик в лице своего филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

2. 	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. 	Исполнитель обязуется:

2.1.1. 	Оказать услуги своими силами путем командирования на Объект специалистов Исполнителя для оказания услуг, предусмотренных п.1.1. Договора и Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору);

2.1.2.	Оказать услуги, предусмотренные п. 1.1. Договора и Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) с надлежащим качеством, в соответствии нормативными требованиями, установленными действующим законодательством РФ;

2.1.3.	Предусмотренные Договором услуги выполнить в полном соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003) и Расчётом оказания услуг (Приложение № 2 к Договору);

2.1.4.	Оперативно решать вопросы, возникающие в процессе оказания Услуг, в объеме услуг указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору);

2.1.5. 	В случае не выхода прибывшего персонала Исполнителя на Объект для оказания услуг (по болезни или вследствие иных обстоятельств, не зависящих от Заказчика и не относящихся к случаям действия непреодолимой силы, Исполнитель направляет на Объект для оказания Услуг другого (их) представителя (ей) не позднее, чем в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения уведомления от Заказчика, без возложения дополнительных затрат на Заказчика;

2.1.6.	Согласовать с уполномоченным представителем Заказчика все действия по прибытию и нахождению специалистов Исполнителя на Объекте, согласно сроков оказания услуг указанных в п. 1.3 Договора;

2.1.7.	Обеспечить прибытие специалистов Исполнителя к началу оказания услуг согласно п. 1.2 Договора.

2.1.8.	Обеспечить свой персонал необходимыми сертифицированными средствами индивидуальной защиты (каской с подбородным ремнем, берушами, очками), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и руководящими документами ИА ОАО "Э.ОН Россия" и филиала в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, с обязательным применением их во время оказания услуг;

2.1.10. После подписания Договора предоставить Заказчику:

- Копию приказа по организации о назначении лица, ответственного за охрану труда и техники безопасности;

- Списки на привлекаемый им персонал, о прохождении персоналом своей организации медицинского и периодического осмотров, с предоставлением документов о прохождении персоналом Подрядчика периодических медосмотров, заверенных лечебными учреждениями;

- Удостоверения персонала Подрядчика, с отметкой прохождения периодического медицинского осмотра.

2.1.11.	Не разглашать и не передавать любым третьим лицам содержание оказываемых услуг, иную информацию, а также сведения и данные, полученные или ставшие известными в связи с Договором, без предварительного письменного согласия Заказчика, если иное не предусмотрено Договором или законодательством Российской Федерации.

2.1.12. Не использовать результат услуг в целях, не связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока действия Договора, так и после окончания срока его действия, без письменного на то согласия Заказчика.

2.1.13. Устранить замечания и иные недостатки, обнаруженные Заказчиком, при согласовании результата услуг в сроки, установленные Заказчиком при согласовании.

2.1.14 В ходе оказания услуг на Объекте проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении Работ круглосуточно как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении Работ, так и в отношении физических лиц. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих правил по охране труда, СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории Российской Федерации, соблюдать требования норм и правил по охране труда, ПТБ, ПТЭ, ППР в РФ, ПБЭЭУ, ПУЭ, ПГК, распорядительных документов ИА ОАО «Э.ОН Россия» и филиала «Яйвинская ГРЭС», «Политики ОАО «Э.ОН России» в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда», требования Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01) (Приложение № 4 к Договору), Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11), (Приложение № 5 к Договору), «Правила техники безопасности для подрядных организаций». РО БРиИ-01, «Положение о проведении внезапных проверок рабочих мест в филиалах ОАО «Э.ОН России» ПО-СОТТА-10, утвержденных и введенных в действие приказом № 276 от 30.11.2010 «О вводе документации «СМОЗ и БТ» по ИА ОАО «Э. ОН Россия»:

СО-СОТТА-12 СМОЗиБТ Электробезопасность;

СО-СОТТА-13 СМОЗ и БТ Правила безопасности при работе на высоте;

СО-СОТТА-14 СМОЗ и БТ Оценка эффективности использования средств индивидуальной защиты;

СО-СОТТА-16 СМОЗ и БТ Порядок отчетности об инцидентах и их расследование;

СО-СОТТА-17 СМОЗ и БТ Управление  работой подрядных организаций и деловых партнеров;

СО-УДО-01 Техника безопасности при вождении транспортных средств.

РО-СОТТА-18 Регламент организации Заказчика «Поведенческие аудиты в ОАО «Э. ОН Россия»;

СО-СОТТА-19 Стандарта организации «Эксплуатация зданий и сооружений», а также включить аналогичное условие во все договоры субподряда.

2.1.15. При исполнении обязательств по Договору, персонал Исполнителя обязан знать, что курение на территории станции разрешено в оборудованных местах в соответствии со Схемой мест курения (Приложение № 7 к Договору) согласно приказу по филиалу «Яйвинская ГРЭС» № 152 от 21.04.2011года «О соблюдении требований пожарной безопасности в филиале «Яйвинская ГРЭС» и соблюдать данные требования. В случае выявления Заказчиком нарушения (ий) Подрядчиком требований приказа по филиалу «Яйвинская ГРЭС» № 152 от 21.04.2011 года Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в соответствии с разделом 9 Договора, как за нарушение ППР в РФ. Исполнитель обязан, как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования, срочно принять меры к недопущению подчинённым ему персоналом подобных нарушений;

2.2.28.	Ежемесячно, до 25 числа следующего за отчётным, предоставлять отчёт по пунктам, перечисленным в п. 19.2. Регламента организации Заказчика «Правила техники безопасности для подрядных организаций», РО БРиИ-01 (Приложение № 6 к Договору), а также отчёт о проведении поведенческих аудитов в организации Подрядчика (под п/п № 7), согласно Приказа № 463 от 13.12.12. ОАО «Э.ОН Россия»;

2.2. 	Заказчик обязуется:

2.2.1.	Принять у Исполнителя услуги, которые отвечают требованиям, установленным Договором, приложениями к нему и применимых нормативно-правовых актов Российской Федерации.

2.2.2.	Оплатить стоимость оказанных услуг в соответствии с условиями Договора.

2.3. 	Заказчик вправе:

2.3.1.	Во всякое время проверять ход выполнения и качество оказываемых Исполнителем услуг, не изменяя заранее согласованный порядок их оказания, если разумные и обоснованные сомнения Заказчика относительно порядка оказания услуг не требуют таких изменений.

2.3.2.	Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренными разделом 7 Договора, иными положениями Договора и действующим законодательством Российской Федерации.

3. КОНФИДИЦИАЛЬНОСТЬ

3.1. Стороны признают, что вся информация, относящаяся к Договору, равно как и информация о самом факте заключения Договора и деятельности каждой из Сторон, либо деятельности любой другой компании, имеющей отношение к Сторонам, не являющаяся общедоступной и ставшая известной Сторонам вследствие заключения или исполнения настоящего Договора, считается конфиденциальной.

3.2. Стороны настоящим согласились, что результаты услуг, выполненных Исполнителем во исполнение обязательств по Договору, представляют собой конфиденциальную информацию Заказчика. Кроме того, для целей Договора конфиденциальной считается любая информация, представляющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна). Помимо этого, Стороны настоящим согласились, что подлежит охране также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которой Стороной, предоставляющей такую информацию, было заявлено о том, что она является конфиденциальной.

3.3. Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать информацию, указанную в пунктах 3.1. и 3.2. Договора, третьим лицам и не использовать ее в каких-либо целях, кроме как в целях, связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока его действия, так и после окончания срока его действия.

3.4. Исполнитель обязуется, со своей Стороны, ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения обязательств по Договору.

3.5. Разглашение или раскрытие информации, указанной в пунктах 3.1. и 3.2. Договора, допускается только в случаях, предусмотренных соглашением Сторон или положениями действующего законодательства Российской Федерации.

3.6. Все рабочие и итоговые материалы, разработанные Исполнителем для Заказчика во исполнение обязательств по Договору, являются собственностью Заказчика и не могут быть переданы Исполнителем третьим лицам. В случае нарушения данного положения Исполнитель обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

3.7. Исполнитель обязуется сохранять полную конфиденциальность в отношении всей полученной им в рамках Договора информации, которая признается конфиденциальной в соответствии с условиями Договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации, в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.

4. Порядок сдачи-приемки услуг

4.1.	Факт приемки-передачи услуг подтверждается подписанием Сторонами поэтапно

и окончательно (после завершения всех работ по Договору) соответствующего Акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее - «Акт»). Исполнитель прилагает к Акту Отчет об оказанных услугах по форме, согласованной Заказчиком.

4.2.	Заказчик обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта и Отчета об оказанных услугах по этапу принять оказанные услуги, подписав Акт и направив его Исполнителю, или представить свои возражения по Акту и Отчету об оказанных услугах в письменной форме (далее по тексту – «Возражения») с указанием разумных сроков исправления выявленных отступлений от условий Договора и иных недостатков.

4.3. 	Исполнитель производит сдачу Заказчику результатов полностью оказанных услуг в срок, установленный п. 1.3 Договора, о чем предварительно уведомляет Заказчика в письменной форме. Вместе с письменным уведомлением исполнитель  направляет Заказчику подписанный со своей стороны Итоговый акт сдачи-приемки оказанных услуг (в двух экземплярах).

4.4.	Исполнитель обязуется без дополнительной платы устранить недостатки в Отчете об оказанных услугах, в течение срока, указанного Заказчиком в Возражениях.

4.5.	В случае нарушения Исполнителем обязательств, указанных в пункте 4.3. Договора, Заказчик вправе совершить одно из следующий действий:

- расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления Исполнителю письменного уведомления и потребовать возмещения убытков;

- потребовать соразмерного уменьшения установленной пунктом 5.1 Договора общей стоимости услуг.

4.6. В случае оказания Исполнителем услуг с отступлением от условий Договора или с иными недостатками Заказчик также вправе самостоятельно устранить недостатки своими силами (или силами третьих лиц) и потребовать от Исполнителя возмещения своих расходов на устранение недостатков.

5.	Стоимость Услуг и порядок оплаты:

5.1.	Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем по Договору составляет _______(_____________________) рублей ___ копеек, в т. ч. НДС (18%) в размере __________(_________________) рублей ___ копеек и не подлежит изменению в период действия Договора;

5.2.	Длительность оказания Услуг в рамках срока проведения ремонта оборудования рассчитывается от даты прибытия специалистов Исполнителя на Объект Заказчика до даты последнего дня оказания Услуг силами специалистов Исполнителя;

5.4.	Заказчик производит оплату по Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре в соответствии с Графиком платежей (Приложение № 3 к Договору) в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг за каждый этап, и при условии наличия соответствующего счета-фактуры Исполнителя, за вычетом суммы гарантийных удержаний, согласно п. 5.8 Договора в размере 10 (десяти) % от суммы предъявленных актов сдачи-приемки оказанных услуг. Окончательный расчет по Договору осуществляется в соответствии с пунктами 5.7-5.9. Договора.

5.3.	Исполнитель обязуется представлять Заказчику счета – фактуры, оформленные в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ и правил, утверждённых Постановлением Правительства № 1137 от 26.12.2011 г. и действующего налогового законодательства РФ.

5.4.	Сумма НДС считается предъявленной Исполнителем к оплате Заказчиком в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 168 НК РФ только при соблюдении требований, предъявляемых к счету-фактуре. При несоблюдении указанных требований счет-фактура считается не выставленной, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате.

5.5.	В случае не предъявления Исполнителем суммы НДС к оплате сумма, ранее перечисленная Заказчиком как НДС в составе стоимости услуг, считается неосновательным обогащением Исполнителя и подлежит возврату Заказчику. На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с требованиями пункта 2 ст.1107 ГК РФ.

5.6.	Не является экономией Исполнителя и не подлежит оплате не оказанные Исполнителем услуги, указанные в Техническом задании Заказчика (Приложение № 1 к Договору), несмотря на достижение положительного результата по предмету Договора. При неоказании Исполнителем услуг, указанных в сметной документации (сметах), стороны обязаны подписать дополнительное соглашение об уменьшении объемов работ по настоящему Договору и уменьшении цены настоящего Договора.

5.7.	Гарантийные удержания Заказчика являются обеспечением надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, в соответствии со ст. 329 ГК РФ.

5.8. 	Исполнение обязательств Исполнителя по Договору обеспечивается гарантийными удержаниями Заказчика, представляющими собой часть оплаты в размере 10 (десять) %, в т. ч. НДС, от стоимости по Договору, включая НДС, причитающейся к выплате Исполнителю, согласно подписанных сторонами Актов сдачи приемки оказанных услуг, причитающейся Подрядчику согласно п. 5.1. Договора, далее – «гарантийные удержания».

5.9.	В случае надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору гарантийные удержания выплачиваются Заказчиком в полном объеме Исполнителю в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента ввода Объекта в эксплуатацию, сдачи Объекта приемочной комиссии и подписания Сторонами Итогового Акта сдачи-приемки оказанных услуг в эксплуатацию (п. 4.2.).

5.10.	За счет гарантийных удержаний удовлетворяются (исполняются) требования Заказчика к Подрядчику, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, в частности:

5.10.1.	требования об уплате неустоек, предусмотренных законом или Договором;

5.10.2.	требования о возмещении расходов на устранение недостатков выполненных работ, если соответствующее право было реализовано Заказчиком в соответствии с п. 1 ст. 723 ГК РФ и п. 2.1.3. Договора, а также требования о возмещении иных убытков.

5.11. 	Требование Заказчика к Исполнителю удовлетворяется за счет гарантийных удержаний в следующем порядке:

5.11.1. В случае, предусмотренном п. 5.10.1. Договора, Заказчик направляет Исполнителю письменное уведомление, содержащее:

-	сведения о допущенном Исполнителем нарушении Договора;

-	указание на правовое и/или договорное основание для начисления неустойки;

-	сумму неустойки, начисленной Исполнителю за допущенное нарушение Договора;

-	указание на получение Заказчиком неустойки за счет гарантийных удержаний.

Сумма неустойки считается начисленной, требование о ее уплате считается предъявленным Заказчиком Исполнителю в день получения Исполнителем названного уведомления Заказчика. В этот же день неустойка признается уплаченной Исполнителем за счет гарантийных удержаний;

5.11.2.	В случае, предусмотренном п. 5.10.2. Договора, Заказчик направляет Исполнителю письменное уведомление, содержащее:

-	сведения о допущенном Исполнителем нарушении Договора;

-	указание на сумму расходов, иных убытков, подлежащих возмещению Исполнителем;

-	указание на получение Заказчиком возмещения расходов (иных убытков) за счет гарантийных удержаний.

К требованию Заказчика, указанному в настоящем подпункте, должны быть приложены копии документов, подтверждающих расходы (иные убытки).

Требование о возмещении расходов (иных убытков) считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день получения Подрядчиком названного уведомления Заказчика. В этот же день расходы (иные убытки) признаются возмещенными Подрядчиком за счет гарантийных удержаний в том размере, который указан в требовании Заказчика.

5.12. 	Стороны признают, что Гарантийные удержания  в порядке 5.8.-5.9. Договора, не являются удержанием имущества Исполнителя, а представляют собой согласованный способ обеспечения исполнения Исполнителем обязательств по Договору. Во избежание каких-либо сомнений, на гарантийные удержания на весь период их нахождения у Заказчика, любого рода проценты начислению не подлежат.

5.13. 	Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика..

5.14.	Обязательства Заказчика по оплате стоимости услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6.Охрана труда и безопасность при выполнении услуг

6.1.	При исполнении настоящего Договора Исполнитель несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядчиков  требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности (далее – ПТБ), правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее – ППР в РФ), правил электробезопасности (далее - ПЭБ) и правила технической эксплуатации (далее - ПТЭ), предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.

6.2.	Работники Исполнителя и работники субподрядчиков, привлеченных Исполнителем, далее именуются «персонал Исполнителя».

6.3.	Цена Договора включает в себя расходы Исполнителя на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППР в РФ, ПЭБ, ПТЭ, в том числе на мероприятия по защите персонала Исполнителя от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой.

6.4.	Исполнитель обязан разработать в течение 7 (Семи) дней с даты заключения Договора, но в любом случае до начала оказания Услуг по Договору, План безопасности оказания Услуг персоналом Исполнителя.

В Плане безопасности оказания Услуг персоналом Исполнителя должно быть отражено проведение Исполнителем следующих обязательных мероприятий (требований):

- проведение перед выполнением Услуг на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала Исполнителя, ответственных за безопасное производство Услуг, в соответствии со стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;

- обеспечение лиц из персонала Исполнителя, ответственных за безопасное оказание Услуг, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПТБ и инструкций по охране труда, ПТЭ, ППР в РФ;

- назначение Исполнителем лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППР в РФ, ПЭБ, ПТЭ, и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его телефона и электронного адреса;

- разработка Исполнителем перед выполнением Услуг плана оказания Услуг (далее – ПОУ) в соответствии с требованиями правил техники безопасности;

Исполнитель обязан до начала оказания Услуг по Договору согласовать с Заказчиком План безопасности оказания Услуг.

6.5. Исполнитель несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения Услуг, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Исполнителем на место оказания Услуг. Персонал Исполнителя не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика.

6.6. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Исполнителя при нахождении на Объекте (месте выполнения Услуг по Договору):

- предоставляет Исполнителю для ознакомления копии стандартов Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;

- проводит с персоналом Исполнителя вводный инструктаж по технике безопасности по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Исполнителя от их воздействия, безопасному и эффективному включение/снятие напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических);

- проводит с персоналом Исполнителя дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.

6.7. Заказчик вправе в любое время проводить проверку соблюдения персоналом Исполнителя техники безопасности, чтобы быть уверенным в существовании безопасных условий, а также для выработки рекомендаций Исполнителю в отношении таковых. Ни проведение проверок техники безопасности, ни отсутствие таких проверок, ни отсутствие рекомендаций Заказчика не освобождает Исполнителя от ответственности за соблюдение его персоналом требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППР в РФ, ПЭБ, ПТЭ. Заказчик вправе в любое время в ходе реализации Договора запрашивать от Исполнителя  действующие документы о квалификации персонала и другие документы, предусмотренные законодательством РФ для целей допуска персонала.

6.8. В случае необходимости оказания первой и неотложной медицинской помощи персоналу Исполнителя, Заказчик самостоятельно и за свой счет оказывает такую медицинскую помощь, исходя из имеющихся возможностей Заказчика на момент обращения Исполнителя за помощью, включая предоставление  материально-технической базы медицинского обслуживания Заказчика и информации о необходимых медицинских учреждениях.

6.9. Если, по мотивированному и обоснованному мнению любой из Сторон возникает угроза безопасности персонала любой из Сторон, то такая Сторона вправе вывести (эвакуировать) своими силами и средствами весь или часть своего персонала с Объекта и/или приостановить Услуги по Договору или их часть при условии немедленного информирования другой Стороны о возникновении соответствующей угрозы. Во избежание сомнений, Заказчик не возмещает расходы Исполнителю, вызванные по вине Исполнителя такой приостановкой выполнения Услуг и/или эвакуацией персонала Исполнителя. В случае проведения Исполнителем мероприятий по эвакуации своего персонала Заказчик оказывает содействие в такой эвакуации.

6.10. Если приостановка Услуг по Договору будет вызвана несоблюдением/нарушением персоналом Исполнителя требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, то Заказчик вправе взыскать с Исполнителя убытки в связи с такой приостановкой Услуг и неустойку за задержку срока выполнения Услуг по Договору. Требование о взыскании с Исполнителя убытков в связи с приостановкой Услуг по вине Исполнителя и неустойки за задержку срока выполнения Услуг по Договору по вине Исполнителя предъявляется Заказчиком в течении 30 (тридцати) дней.

6.11. Исполнитель и персонал Исполнителя несут ответственность за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе реализации Договора, при условии ознакомления Заказчиком персонала Исполнителя с такими дополнительными требованиями.

6.12. Ответственность Сторон по соблюдению требований пожарной безопасности при выполнении Исполнителя работ по Договору определяется в соответствии с действующими правилами по пожарной безопасности РФ:

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390;

- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» (РД153.-34.0-03.301-00);

- иными действующими нормативными актами РФ.

6.13. В случае возникновения ситуаций, влияющих на соблюдение требований по охране труда и безопасность персонала Исполнителя (далее – «инцидент»), Исполнитель обязан:

- использовать любую возможность для минимизации отрицательного воздействия и последствий, вызванных наступлением таких обстоятельств;

- совместно с Заказчиком предпринять все мероприятия, необходимые для спасения жизни и сохранения здоровья пострадавшего работника, включая организацию его госпитализации в специализированное (в зависимости от травм) лечебное учреждение;

- осуществлять контроль за прохождением лечения пострадавшего работника;

- немедленно уведомить Заказчика по телефону и в течение суток с момента возникновения инцидента письменно, указав подробности случившегося, место, время происшествия, количество и список пострадавших, характер полученных ими травм, а также иные возникшие вследствие инцидента последствия;

- провести служебное расследование произошедшего инцидента и письменно довести до Заказчика информацию о результатах расследования инцидента.

7. Сроки

7.1. 	Договор вступает в силу (считается заключенным) с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2.	При исчислении сроков, установленных Договором в рабочих днях, за основу берется пятидневная рабочая неделя.

7.3.	Сроки, предусмотренные Договором, могут быть продлены только по соглашению Сторон, форма которого должна отвечать требованиям пункта 7.2. Договора.

7.4.	Исполнитель имеет право выполнить услуги досрочно только с письменного согласия Заказчика;

8. Расторжение и изменение Договора, отказ от исполнения Договора

8.1. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, а также по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами Российской Федерации и Договором.

8.2. Изменение условий Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к Договору, в том числе Приложения и соглашение о расторжении Договора, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителями Сторон и скреплены их (Сторон) печатями.

8.3. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, известив об этом Исполнителя в письменной форме за 5 (Пять) рабочих дней до даты отказа от исполнения Договора. Заказчик обязан оплатить стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг по Договору (до даты расторжения Договора), а также документально подтвержденные и фактически понесенные Исполнителем до даты расторжения Договора расходы, необходимые и связанные с исполнением Договора.

8.4. При расторжении Договора по соглашению Сторон Стороны обязуются урегулировать все взаимные требования в соглашении о расторжении Договора. При этом Стороны обязуются произвести взаимные расчеты по Договору в срок, установленный соглашением о расторжении Договора.

8.5. В случае расторжения Договора / отказа одной из Сторон от исполнения Договора Исполнитель обязуется вернуть Заказчику все полученные от Заказчика документы и (или) материалы (при наличии) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента расторжения Договора / отказа от исполнения Договора. Также в указанный срок Исполнитель обязан вернуть Заказчику сумму уплаченного по Договору аванса, не зачтенного в счет надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком услуг.

## 9.	Ответственность сторон

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ, а также положениями Договора.

9.2.	В случае нарушения Заказчиком установленного в п. 5.3. Договора срока оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки.

9.3.	В случае просрочки Исполнителем сроков исполнения обязательств по Договору Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/360 двойной ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России (ЦБ РФ) от общей стоимости услуг по Договору за каждый день просрочки.

9.4.	Ни при каких условиях и обстоятельствах Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком и (или) третьими лицами за причинение вреда имуществу и/или здоровью Заказчика и (или) третьих лиц по вине Заказчика, так же как и за любые другие убытки, причиненные по вине Заказчика или третьих лиц, за исключением персонала Исполнителя, или контрагентов Исполнителя, привлеченных последним к оказанию Услуг.

9.5.	Ответственность Исполнителя за причиненные им убытки ограничивается возмещением фактически понесенного, документально подтвержденного реального ущерба, упущенная выгода не возмещается.

9.6.	При исполнении обязательств по Договору, в случае выявления Заказчиком нарушения Исполнителем требований по курению подчинённого ему персонала в местах где курение запрещено (Схема мест курения Приложение № 7 к Договору), Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 5 (Пяти) тысяч рублей за это нарушение; при вторичном выявлении нарушения, с Исполнителя взыскиваются неустойки указанные в п. 9.9.1 – 9.9.4. Исполнитель обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования, срочно принять меры к недопущению подчинённым ему персоналом подобных нарушений.

9.7.	В случае нарушения Исполнителем при исполнении обязательств по настоящему Договору распорядительных документов ИА ОАО «Э.ОН. Россия» и филиала «Яйвинская ГРЭС», требований по охране труда (ОТ), в том числе не обеспечение и/или не правильное применение средств индивидуальной защиты (СИЗ), механизмов и приспособлений, спецодеждой и спецобувью в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, правил техники безопасности (ПТБ), правил техники эксплуатации (ПТЭ), правил промышленной безопасности (ППБ), правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), правил устройств электроустановок (ПУЭ), правил дорожного движения (ПДД Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правил техники безопасности для подрядных организаций» РО БРиИ-01 (Приложение № 4 к Договору), «Положения о проведении внезапных проверок рабочих мест в филиалах ОАО «Э.ОН Россия» ПО-СОТТА-10, утвержденных и введенных в действие приказом № 276 от 30.11.2010 «О вводе документации «СМОЗ и БТ» по ИА ОАО «Э.ОН Россия»:

СО-СОТТА-12 «Стандарта организации СМОЗиБТ. Управление безопасностью электрических сетей»; СМОЗ и БТ «Правила безопасности при работе на высоте», СО-СОТТА-13; СМОЗ и БТ «Оценка эффективности использования средств индивидуальной защиты», СО-СОТТА-14, Стандарта организации «Управление работой подрядных организаций и деловых партнёров», (СО-СОТТА-17), Стандарта организации «Техника безопасности при вождении транспортных средств» (СО-УДО-01), распорядительных документов ИА ОАО «ЭОН Россия» и филиала «Яйвинская ГРЭС», а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором (далее – «ПРАВИЛА»), Исполнитель обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования устранить допущенное нарушение, в том числе путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и исключение повторения допущенного нарушения.

9.8.	Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф за каждое нарушение ПРАВИЛ, указанное в п. 9.7. Договора, по следующим основаниям и в следующих размерах:

9.8.1. 	при повторном единичном нарушении ПРАВИЛ, за исключением нарушений, указанных в п. п. 9.8.6-9.8.8, 9.8.10, 9.8.11 Договора, - 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

9.8.2.	при повторном множественном (2 и более случаев) или групповом (участие 2-х и более человек) нарушении ПРАВИЛ, за исключением нарушений, указанных в п. п. 9.8.6-9.8.8, 9.8.10, 9.8.11 Договора, – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

9.8.3.	при первичном нарушении ПРАВИЛ, которое повлекло за собой единичный случай причинения микротравмы работнику, зафиксированный Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, - штраф 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;

9.8.4.	при первичном нарушении ПРАВИЛ, которое повлекло за собой несколько случаев (2 и более) причинения микротравм работникам, зафиксированных Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, – штраф 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

9.8.5.	при первичном нарушении ПРАВИЛ, которое повлекло за собой несчастный случай, по степени тяжести отнесенный к категории легких, - 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

9.8.6.	при повторном нарушении ПРАВИЛ, которое повлекло за собой единичный случай причинения микротравмы, зафиксированный Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

9.8.7.	при повторном нарушении ПРАВИЛ, которое повлекло за собой несколько случаев (2 и более) причинения микротравм, зафиксированных Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, – 40 000 (сорок тысяч) рублей;

9.8.8.	при повторном нарушении ПРАВИЛ, которое повлекло за собой несчастный случай, по степени тяжести отнесенный к категории легких, - 100 000 (сто тысяч) рублей;

9.8.9.	при первичном нарушении ПРАВИЛ, которое повлекло за собой единичный или групповой несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, либо со смертельным исходом, - 300 000 (триста тысяч) рублей;

9.8.10.	при повторном нарушении ПРАВИЛ, которое повлекло за собой единичный несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, либо со смертельным исходом – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

9.8.11.	при повторном нарушении ПРАВИЛ, которое повлекло за собой групповой несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, либо со смертельным исходом – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

9.9.	За нарушение срока начала и/или окончания выполнения Работ, определенного п. 1.3 Договора Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку, в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору (п.5.1), за каждый день просрочки выполнения Работ, исполнения обязательств.

9.10.	За нарушение окончательного срока выполнения работ, установленного в п. 1.6. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф:

9.10.1.	если просрочка не превышает тридцать календарных дней - в размере 10 % от цены Договора;

9.10.2.	если просрочка превышает тридцать календарных дней, но менее девяноста календарных дней, - в размере 25 % от цены Договора;

9.10.3.	если просрочка превышает девяносто календарных дней - в размере 50 % от цены Договора;

9.11.	Пени и штрафы, предусмотренные п. п. 9.6.- 9.9. Договора, подлежат выплате за счет гарантийных удержаний в соответствии с п. п. 5.8-5.13 Договора. В части, не покрытой гарантийными удержаниями, пени и штрафы подлежат уплате Подрядчиком Заказчику в течение пяти рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного уведомления (требования).

9.12.	Убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, подлежат возмещению в полной сумме сверх штрафов, предусмотренных Договором.

9.13.	Уплата неустойки не освобождает стороны от принятых на себя обязательств.

9.14.	Исполнитель несет ответственность за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию, зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление и возмещение иных причиненных Заказчику убытков, включая упущенную выгоду.

9.15.	В случае не возврата пропусков на энергопредприятие Заказчика Подрядчик компенсирует Заказчику в полном объеме стоимость невозвращенных пропусков (стоимость 1 пропуска эквивалентна 2,5 $, и подлежит оплате в рублях по курсу ЦБ РФ на день выставления счета-фактуры). В случае нарушения сроков сдачи (возврата) пропусков Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,1% от стоимости каждого невозвращенного своевременно пропуска за каждый день просрочки сдачи пропуска.

При утрате пропуска персоналом Исполнитель выдача нового пропуска производится на основании Заявки Исполнителя и квитанции об оплате штрафа за утраченный пропуск и его стоимости. В случае отсутствия пропуска персонал Исполнителя, согласно положению о пропускной системе Заказчика, на территорию Объекта не допускается. Заказчик не несет ответственности за срыв сроков по Договору в связи с отсутствием у персонала Исполнителя пропусков.

10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

10.1.	Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, причем обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательства. К обстоятельствам непреодолимой силы в рамках Договора Стороны относят: наводнение, землетрясение, пожар, прочие стихийные бедствия, война или военные действия, крупномасштабные забастовки, акты и иные действия или решения (в какой бы то ни было форме) органов государственной власти и местного самоуправления, делающие невозможным исполнение обязательств по Договору, а также иные чрезвычайные и разумно непредотвратимые обстоятельства.

10.2.	Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательство по Договору в силу наступления обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 7 (семи) календарных дней с момента, когда ей стало или должно было стать известно о наступлении указанного обстоятельства, поставить об этом в известность другую Сторону в письменной форме.

10.3.	Если какая-либо из Сторон Договора окажется не в состоянии выполнить какое-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в течение какого-либо времени, срок исполнения данного обязательства продлевается соразмерно времени действия обстоятельства непреодолимой силы.

10.4.	Обязанность доказывания обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не исполнившей свои обязательства.

11.	Споры и применимое право

11.1.	Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, и касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, если они не урегулированы путем двусторонних переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Пермского края. По всем спорам и разногласиям применяется законодательство Российской Федерации.

11.2.	Срок рассмотрения претензии - один месяц с момента получения претензии Стороной по настоящему Договору. Претензия предъявляется в письменной форме за подписью уполномоченного лица и с приложением копий документов, подтверждающих требования.

12.	Заключительные положения

12.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

12.2.	При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Исполнителя результат выполненных работ передается Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ в объёме, определяемом ими совместно.

12.3.	Уступка прав требования к Заказчику по Договору не допускается без согласия Заказчика.

12.4.	Подписание Договора для Исполнителя означает его ознакомление с проектной, нормативно-технической и иной документацией Заказчика, необходимой для надлежащего выполнения работ в полном объёме, что лишает Исполнителя права сослаться на непредставление Заказчиком указанной документации Исполнителю в случае неоказания или ненадлежащего оказания услуг последним.

12.5.	Исполнитель гарантирует при подписании Договора наличие всех учредительных документов и полную правоспособность в соответствии с действующим Законодательством.

12.6.	Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12.7.	Исполнитель обязуется не разглашать третьим лицам инсайдерскую информацию Заказчика, ставшую известной Исполнителю при исполнении Договора, а также принимать все зависящие от него меры к защите, ставшей известной, инсайдерской информации Заказчика и недопущении неправомерного использования и распространения инсайдерской информации без согласия Заказчика.

12.8.	В соответствии с положением ОАО «Э.ОН Россия» о соблюдении принципов Глобального договора ООН Заказчик признаёт обязательным соблюдение десяти принципов Глобального договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, определёнными такими международно-правовыми актами как Всеобщая декларация прав человека; Декларация международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве; Рио-де-Жанейрская декларация об окружающей среде и развитию; Конвенция ООН против коррупции. Положение ОАО «Э.ОН Россия» о соблюдении принципов Глобального договора ООН опубликовано на сайте ОАО «Э.ОН Россия»: www.eon-russia.ru. Подрядчик с Положением ОАО «Э.ОН Россия» о соблюдении принципов Глобального договора ООН ознакомлен и будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения принципов Глобального договора ООН.

12.9.	Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

-	Приложение № 1. Техническое задание;

-	Приложение № 2. Расчет стоимости услуг;

-	Приложение № 3. График платежей;

-	Приложение № 4 Регламент системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правил техники безопасности для подрядных организаций» РО БРиИ-01.

-	Приложение № 5 Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов», (РО-ПТУ-11);

-	Приложение № 6 «Ежемесячный отчет деятельности в области ОТ и ТБ в соответствии с требованиями п 19.2. «РО-БРиИ-01 ПТБ для подрядчиков»;

-	Приложение № 7 Схема мест курения.

13. Реквизиты и подписи сторон:

| ПОДРЯДЧИК: ______________________________ Юридический адрес: ______________________________ Почтовый адрес:________________ тел/факс __________ E-mail:_____________ ИНН __________КПП ____________ ОКПО _________________________ ОГРН _________________________ р/сч ___________________________ Банк: __________________________ к/сч ___________________________ БИК ___________________________ ОКОГУ ______________________ ОКАТО ______________________ ОКВЭД ____________________ | ЗАКАЗЧИК: ОАО «Э.ОН Россия» Юридический адрес: 628406, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 ИНН/КПП 8602067092/860201001 Грузополучатель (плательщик): Филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» Почтовый адрес: 618340, Пермский край, г. Александровск, п. Яйва, ул. Тимирязева, 5 тел/факс (34274) 2-13-96/3-14-64 E-mail: reutova_l@eon-russia.ru ИНН 8602067092 КПП 591131001 ОКПО 75518826 ОГРН 1058602056985 Р/с 40702810892000000442 в ГПБ (ОАО) г. Москва. К/с 30101810200000000823 БИК 044525823 ОКОГУ 41002 ОКАТО 57405558000 ОКВЭД 40.10.11 |
| --- | --- |
| ______________________________ ______________________________ ___________________/_________/ м.п. | Директор филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия» ______________________/___________/ м.п. |

Приложение № 1

к Договору № 143-_____/14/ЯГРЭС

от «____» ______________2014г.

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| _____________________________ _____________________________ ___________________/_________/ м.п. | Директор филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия» ____________________/___________/ м.п. |

Техническое задание

по шеф-надзору за выполнением модернизации турбины ст. № 2.

1. Наименование предприятия:

Филиал "Яйвинская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия», расположенный по адресу: Пермский край п. Яйва, ул. Тимирязева, д. 5.

2. Наименование оборудования. Место производства услуг:

Турбина К-160-130 эн. блока ст. №2. Главный корпус. Ряд А-Б. оси 13-163.

3. Основание для производства услуг:

Утвержденная программа ремонта филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия» на 2014 г.

В соответствии с требованиями технической документации предприятия-изготовителя ОАО «Турбоатом»,  модернизацию паровой турбины К-160-130 ХТГЗ, ст. № 2, при выполнении объёмов работ по замене укрупнённых узлов турбины, необходимо выполнять под техническим руководством и авторским надзором на всех стадиях ремонтных работ.

Техническое руководство. Выдача квалифицированных технических указаний по модернизации, пуску и эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями технической документации предприятия-изготовителя, контроль за их выполнением и соблюдением способов и последовательности ведения работ.

Авторский надзор. Контроль, осуществляемый разработчиком или  предприятием-изготовителем за правильностью выполнения работ, регламентированных технической документацией, а также выдача необходимых разъяснений ремонтным организациям; решение технических вопросов на месте ведения работ, внесение необходимых корректировок в техническую документацию.

Восстановление технико-экономических характеристик оборудования до нормативных значений, на основании требований «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений  электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003.

4. Цель проведения услуг:

Восстановление технико-экономических характеристик оборудования до нормативных значений, доведение надежности и эксплуатационной готовности оборудования до высокого уровня.

Параметры вибросостояния по всем составляющим опор турбоагрегата не должен превышать 4,0 мм/сек.

Соблюдение требований технической документации предприятия-изготовителя.

Квалифицированное и оперативное решение вопросов, возникающих в ходе ремонта и послеремонтных пусковых операций.

5. Содержание услуг.

5.1. Контроль за правильностью оказания услуг, регламентированных технической документацией. Услуги шеф инженера предоставляются на всех стадиях услуг охватывают всю номенклатуру услуг по модернизации турбины К-160-130 ХТГЗ, в том числе: 5.2. Участие в дефектации и уточнение объёма услуг оборудования.

5.3. Решение технических вопросов на месте оказания услуг, внесение необходимых корректировок в техническую документацию.

5.4. Выдача квалифицированных технических указаний по модернизации, пуску и эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями технической документации предприятия-изготовителя.

5.5. Контроль за выполнением и соблюдением ведения работ.

5.6. Участие в испытаниях и отладке элементов и механизмов

5.7. Участие в проведении замеров в соответствии с формуляром и представление заказчику данных замеров.

5.8. Консультирование исполнителей модернизации, по вопросам технологии работ. Услуги шеф инженера предоставляются на всех стадиях  работ, охватывают всю номенклатуру работ по модернизации турбины К-160-130 ХТГЗ, в том числе:

| № п/п | Технологическое наименование ремонтных работ или сборочных единиц оборудования | Объем планируемых работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ед.изм. | кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Турбина К-160-130 э-блока № 2 |  |  |
| 1 | Контроль и дефектация во время разборки оборудования турбины (ЦВД с проточной частью; ЦСД с проточной частью; ЦНД с проточной частью; подшипников №1,2,3,4,5,6,7,8; роторов ВД, СД, НД; парораспределения, переднего стула, ГМН, системы регулирования). | ком-т | 1 |
| 2 | Контроль соблюдения технологии модернизации узлов турбины в период всего срока. | ком-т | 1 |
| 3 | Контроль сборки оборудования (ЦВД с проточной частью; ЦСД с проточной частью; ЦНД с проточной частью; подшипников №1,2,3,4,5,6,7,8; роторов ВД, СД, НД; парораспределения, переднего стула, ГМН, системы регулирования). | ком-т | 1 |
| 4 | Контроль устранения дефектов ротора ВД с выездом по месту проведения ремонта. | выездов | 2 |

Примечание:

1. Заказчик вправе дополнять, изменять или исключать объёмы услуг в части шеф-надзора, определённые техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении  Договора.

2. Во время действия заключённого Договора, Заказчик по согласованию с Исполнителем, вправе дополнить, изменить или исключить объёмы услуг шеф-надзора, документально оформив их в соответствии с Приложениями № 13 и № 14 "Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей" (СО 34.04.181-2003), при этом общая стоимость всех оказанных услуг не должна превышать суммы, отражённой в Договоре.

3. Подрядчик в составе закупочной документации предоставляет офёрту с расшифровками затрат на стоимость чел /час из расчёта max отработкой времени (часов).

Оплата за фактически отработанное время согласно подписанных Заказчиком табелей.

6. Требования к оказанию услуг:

6.1. Услуги шеф инженера должны осуществляться  в полном соответствии с НТД: Стандартами организации СО 34.04.181-2003 (Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений  электростанций и сетей), СО 34.20.608-2003 (Проект производства работ  для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению); СО 153 – 34.20.501. – 2003 (ПТЭ),

Циркулярами, информационными письмами; Техническими условиями; Отраслевыми стандартами; Заводской документацией, чертежами и проектами;

Другими действующими директивными материалами, обязательными для энергетики.

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390;

- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». РД 153.-34. 0-03. 301-00, ВППБ 01-02-95*;

-  «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»,2003 (ПТЭ);

- «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей». РД 34. 03. 201-97(2000);

-  «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов». РД 03-615-03;

А также правилами по охране труда, СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории РФ.

6.2. Пуско-наладочные работы должны быть выполнены в соответствии с РД 34.20.406-94  «Правила организации пусконаладочных работ на тепловых электростанциях».

Всякого рода отступления от технических требований, предусмотренных технической документацией, производится письменным решением.

7. Требования к Исполнителю:

7.1. Шеф инженер должен быть полномочным представителем предприятия-изготовителя или иметь опыт работы по шеф-ремонту турбин типа К-160-130 ХТГЗ.

7.2. Шеф инженер несет ответственность за правильность и полноту технических указаний, выдаваемых Заказчику (его подрядным организациям), за своевременное согласование необходимых для модернизации технических решений.

7.3. Наличие у Исполнителя: статуса юридического лица. перечня видов деятельности, на которые должны быть допуски СРО в рамках настоящего Технического задания.

7.4. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения Договора на выполнение услуг в рамках настоящего Технического задания.

7.5. Услуги по шеф-надзору за модернизацией турбины типа К-160-130 ХТГЗ должны выполняться специализированной организацией, имеющей опыт предоставления услуг на аналогичном оборудовании, располагающей техническими средствами и оснасткой, необходимой для  качественного выполнения услуг.

7.6. Иметь достаточное количество квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения всего комплекса услуг.

7.7. Наличие у лиц, допущенных к выполнению услуг, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ.

7.8. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения Договора на выполнение услуг в рамках настоящего Технического задания.

7.9. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.

7.10. Наличие у Исполнителя положительных референций и отзывов от Заказчиков по ранее выполненным подобным услугам.

7.11. При предоставлении Акта сдачи-приёмки оказанных услуг, предоставить Заказчику табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием, а также всю необходимую техническую отчётную документацию.

7.12. Исполнитель обязан предоставить сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма № 7-травматизм Приказ Росстата от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом, (если организация имеет менее 50 (пятидесяти) человек и информация не предоставляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 (три) года.

7.13. Исполнитель обязан соблюдать трудовой распорядок дня и пропускной режим принятые на филиале "Яйвинская ГРЭС".

7.14. При исполнении обязательств по настоящему Договору, персонал исполнителя обязан знать, что курение на территории станции разрешено в оборудованных местах в соответствии со «Схемой мест курения» приложение 1 к приказу по филиалу «Яйвинская ГРЭС» №152 от 21.04.2011года «О соблюдении требований пожарной безопасности в филиале «Яйвинская ГРЭС» (Схема мест курения предоставляется Заказчиком Исполнителю при заключении Договора) и соблюдать данные требования.

7.15. В случае выявления Заказчиком нарушений Исполнителем требований ПТБ, ПТЭ, правил пожарной безопасности, охраны труда, документации СМОЗ и БТ, распорядительных документов ИА ОАО «Э.ОН. Россия» и филиала «Яйвинская ГРЭС», Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку, в соответствии с разделом 8 Договора. Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования, срочно принять меры к недопущению подчинённым ему персоналом подобных нарушений.

7.23. Предоставить копию приказа по организации работ постоянно-действующей комиссии по проверки знаний работников организации. Копию удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверки знаний работников организации.

8. Срок выполнения услуг:

8.2. Оказание услуг по шеф-надзору за качеством проведения работ подрядной организацией, выполняющей модернизацию турбины К-160-130 ХТГЗ ст. №2 в период Капитального ремонта э/блока ст. № 2, с 11.06.14 г. по 24.09.14 г.

9. Требования к приёмке:

9.1. Исполнитель обязан предоставить оформленный должным образом акт предварительного обследования оборудования, с указанием мероприятий необходимых к выполнению в период ремонта;

- наличие совместно подписанного акта дефектации оборудования;

- наличие оформленных должным образом предложений и указаний по проведению ремонта оборудования;

- акт выполненных работ;

- обязательное наличие совместно подписанного акта приемки оборудования из ремонта;

9.2. Сдача-приемка услуг осуществляется в соответствии с выполненными этапами оказания услуг. Приемка услуг может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных услуг. 9.3. Приемка услуг должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе СО 34.04.181-2003, "Правил организации технического обслуживания и ремонта сооружений электростанций и сетей»;

9.4. Недостатки услуг, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения.

9.5. После пуска турбины э/блока, проходят приемо-сдаточные испытания (при пуске и под нагрузкой). Испытания проходят по программе, утвержденной главным инженером.

9.6. Оборудование после оказания услуг должно иметь оценку качества отремонтированного оборудования в соответствии требований НДиТД.

9.8. Исполнитель, по окончании выполненных услуг, предоставляет Заказчику полный комплект отчётной документации.

10. Документация, предъявляемая Заказчику

10.1. Предварительные отчеты по результатам обследования.

10.2. Мероприятия по конструктивной и технологической доработке оборудования.

10.3. Отчет о выполненных услугах по качественному проведению ремонтных работ на турбине, с выдачей рекомендаций.

10.4. Акты сдачи-приёмки выполненных работ с предоставлением ежемесячно табеля учёта рабочего времени Исполнителя.

10.5. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных техническим заданием, оформленный в соответствии с Примечанием 2 раздела № 5 настоящего Технического задания.

10.6. Заказчик вправе потребовать дополнительную сдаточную документацию, в зависимости от сложности и специфики  выполненных работ на ТА.

11. Гарантии услуг:

11.1. Исполнитель гарантирует правильность и надлежащее качество услуг шеф инженера в соответствии с требованиями технической документации;

11.2. Гарантийный срок устанавливается равным гарантийному сроку эксплуатации отремонтированного оборудования - не менее 24 месяцев с момента сдачи в эксплуатацию паровой турбины К-160-130 ХТГЗ тс. №2, при отсутствии нарушений и отклонений от требований НТД;

11.3. Выполнение услуг в установленные сроки, указанные в разделе 8.

11.4. Требования к гарантированным показателям.

"Номинальная мощность, МВт……………………………………………………………………….. 160

Вакуум (не менее), Мпа……………………………………………………………………………….. 0,00035

Максимальная вибрация подшипниковых опор (не более), мм/с¹…………….4,0

Температура вкладышей подшипниковых опор (не более), ºС………………….65

Температура упорных колодок подшипника №1 (не более), ºС…………………95

Температура уплотняющих подшипников генератора(не более), ºС…………65

Расход пара на турбину при нагрузке 150 МВт, т/ч…………………………………….470

Давление масла в системе регулирования (не менее), кг/см²…………………. 13

Давление масла в системе смазки (не менее), кг/см²……………………………... 1,75

Температура масла после маслоохладителей (в пределах), ºС..…………….. 37-41

Содержание кислорода в основном конденсате после конденсатных насосов (не более):

Мкг/л………………………………………………………………………………………………………………… 20

Соответствие фактических значений показателей работы оборудования после проведения ремонтных работ (работ по техническому перевооружению или реконструкции) устанавливается путём проведения испытаний, проводимых Заказчиком с участием Подрядчика по специальным программам.

Приложение № 2 к Договору № 143-______/14/ЯГРЭС от «____» _____________2014г.

Расчет стоимости услуг по шеф-контролю модернизации турбогенератора ст. №2

№ пп Наименование статей Специалист Услуги по шеф-надзору по модернизации турбины ст. № 2 1 Длительность оказания Услуг одним специалистом в календарных человеко-днях. 2 Количество специалистов 3 Стоимость оказания Услуг одним специалистом Исполнителя за 1 календарный человеко-день, с учетом всех расходов Исполнителя по исполнению обязательств по оказанию услуг Общая стоимость Услуг без учета НДС, рублей НДС 18%, рублей ИТОГО с учетом НДС, рублей

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| _____________________________ _____________________________ ___________________/_________/ м.п. | Директор филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия» ____________________/___________/ м.п. |

Приложение № 3

к Договору № 143-______/14/ЯГРЭС

от  «____» ______________2014г.

График платежей

по шеф-надзору за выполнением модернизации турбины ст. № 2

| № п/п | Наименование платежа | Условия выплаты платежа | Основание для платежа | Сумма платежа, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Услуги по шеф-надзору за выполнением Модернизации турбины ст. № 2 | В течение 45 дней с момента подписания акта-сдачи выполненных работ | Акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2); Справка о стоимости работ (КС-3); Счет-фактура Подрядчика |  |
| 3 | Выплата гарантийного удержания (п. 5.9. Договора) в размере 10 % от общей стоимости по настоящему Договору. | В течение 45 дней с момента ввода объекта в эксплуатацию | Итоговый Акт сдачи-приемки выполненных работ в эксплуатацию |  |
| ИТОГО общая сумма, руб. с НДС (18%) |  |

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| _____________________________ _____________________________ ___________________/_________/ м.п. | Директор филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия» ____________________/___________/ м.п. |

Приложение № 4

к Договору № 143-_______/14/ЯГРЭС

от «____» _______________2013г.

Регламент организации

Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда

Правила техники безопасности для подрядных организаций

ОАО «Э.ОН Россия»

(РО БРиИ-01)

- Предмет и цель

  - Настоящие правила техники безопасности для подрядных организаций (далее – Правила) обязательны для исполнения  подрядчиками и/или субподрядчиками (далее – Подрядчик), на территории ОАО «ОГК-4» (далее – Заказчик).

  - Соблюдение данных правил по технике безопасности для подрядных организаций  не освобождает их от обязанности знать и соблюдать производственные правила, а также государственные и отраслевые нормативные документы.

- Ответственность

  - Подрядчик с начала действия договора берет на себя ответственность за соблюдение Правил на территории Заказчика. Подрядчик обязуется ознакомить своих сотрудников с Правилами, а также обеспечить их соблюдение своими сотрудниками и субподрядчиками. В целях обеспечения безопасности на территории Заказчика Подрядчик обязан информировать  Заказчика о возможных и обнаруженных опасностях на территории Заказчика.

  - В рамках вторичной ответственности гаранта Заказчик оставляет за собой право проверять, соблюдение Подрядчиком Правил, и в случае несоблюдения или нарушений Правил накладывать штрафные санкции, оговоренные в договоре, а при необходимости удалять  Подрядчика с территории Заказчика.

  - Ответственные лица Заказчика

    - В целях обеспечения взаимодействия с Подрядчиком Заказчик назначает ответственных лиц, которые:
- представляют интересы Заказчика перед Подрядчиком; 
- получают и выдают все необходимые допуски и разрешения для выполнения работ, а также способствуют реализации необходимых для этого процессов;
- отвечают за согласование запланированных в рамках договора подряда задач с другой деятельностью Заказчика, а также с другими подрядчиками.

    - В случае выявления невыполнения требований по технике безопасности или возникновения чрезвычайных ситуаций Ответственные лица Заказчика вправе давать обязательные для исполнения персоналом Подрядчика указания.

    - Привлечение к работе ответственных лиц Заказчика не освобождает руководство Подрядчика от их ответственности перед своими сотрудниками и от обязанности организации исполнения требований по технике безопасности.

    - Все работы, которые необходимо выполнить  на территории Заказчика, должны быть согласованы с ответственным лицом Заказчика таким образом, чтобы не возникли взаимные опасности для привлеченных к выполнению работ подрядчиков, с одной стороны, и структурных подразделений  Заказчика, с другой стороны.

- Общие правила техники безопасности

  - Право доступа

    - Доступ на территорию Заказчика разрешен только при наличии действующих разрешений для доступа.

    - Находясь на территории Заказчика каждый работник Подрядчика обязан иметь при себе пропуск, а работники, подлежащие обязательной аттестации, - удостоверение о проверке знаний по установленной форме.

    - Для транспортных средств дополнительно требуется разрешение на въезд.

    - На транспортные средства должен быть нанесен хорошо видимый логотип, содержащий сокращенное наименование Подрядчика.

  - Правила поведения

    - Действует общий запрет на употребление спиртных напитков и наркотиков, а также запрет на курение (кроме специально отведенных мест) и на разведение огня. Если иное не определено в договоре, ответственное лицо Заказчика по согласованию с пожарной частью, обслуживающей территорию, на которой ведутся работы,  определяет зоны, где разрешено курение.

    - Необходимо следовать распоряжениям дежурного и уполномоченного персонала Заказчика (среди прочих, специалисты по безопасности, работники  пожарной части, сотрудники охраны, отвечающие за соответствующую сферу деятельности руководители и сотрудники).

    - Доступ к установкам, частям установок и на строительные площадки предоставляется только  лицам, прошедшим проверку знаний и инструктажи по технике безопасности в установленном порядке. Посетители и лица, не имеющие отношения к установке, должны в установленном порядке пройти вводный инструктаж по технике безопасности.  Запрещено заходить на эстакады для труб/трассы трубопроводов и кабельные трасы на эстакадах для труб, за исключением случая выполнения особого поручения.

    - Строжайше запрещено несанкционированное обслуживание/управление (использование, изменение, нагрузка или разгрузка, ввод в эксплуатацию или вывод из эксплуатации) переключателями, машинами, запорными устройствами (например, клапаны или подобная арматура) или прочими устройствами управления, а также любыми частями оборудования имеющихся установок, самовольные изменения запорных и прочих предохранительных устройств, запрещающих или предупредительных табличек.

    - Котлованы, траншеи, каналы и резервуары следует рассматривать в качестве, содержащих газ и взрывоопасных. Для входа/въезда требуется соответствующее разрешение.

    - Возле открытых траншей, котлованов, проемов в решетках и т. д. необходимо установить прочное ограждение (см. пункт 6.2.3), временное использование сигнальной оградительной ленты допускается только с разрешения ответственного лица Заказчика.

    - Запрещено заходить на крыши. В исключительных случаях следует перед началом работ обсудить с ответственным лицом Заказчика особые меры безопасности (см. пункт 6.9).

    - Использование машин, оборудования, а также точек подключения к сетям электроэнергии, сжатого воздуха, воды на территории Заказчика запрещено без согласования с ответственным лицом Заказчика.

    - Запрещен отбор сжатого воздуха для дыхания из сети предприятия. Сжатый воздух или другие сжатые газы запрещено использовать для чистки (обдувки) одежды или тела.

    - Запрещено проносить или привозить электрические, электроакустические устройства или устройства видеоизображения (например, радиоприемники или телевизоры) для личного пользования.

    - Запрещено приносить фотоаппараты и камеры. Фотосъемку и видеосъемку можно вести при наличии письменного разрешения. Согласие следует получить через компетентное ответственное лицо Заказчика.

    - На территории Заказчика запрещено использовать следующие устройства мобильной связи:

- радиопереговорные устройства индивидуального пользования;

- стационарные радиостанции, не относящиеся к оборудованию Заказчика

Во взрывоопасных зонах запрещено пользоваться мобильными телефонами (с взрывозащитой или без нее). Необходимо выключать приносимые с собой телефоны.

Следует обращать внимание на указания на входах в установки.

    - На строительных площадках запрещено ношение украшений или похожих предметов. Запрещено ношение галстуков, свободной одежды во время выполнения работ, в частности, работ на электрооборудовании, а также возле движущихся деталей машин, если это может привести к возникновению опасной ситуации.

    - При необходимости следует подтвердить пригодность для выполнения работ согласно требованиям, предъявляемых к здоровью персонала, (результаты периодического медицинского осмотра). Запрещено привлекать к выполнению работ на территории Заказчика лиц, страдающих заболеваниями, которые могут угрожать безопасности работы.

    - Запрещено принимать пищу и пить на рабочем месте. Для этого следует пользоваться столовыми или  специально оборудованными бытовыми помещениями.

    - Запрещено ночевать на территории Заказчика.

  - Движение транспорта по территории Заказчика

    - Для въезда на территорию Заказчика наряду с разрешениями для доступа, указанными в пункте 3.1, дополнительно требуются действующие разрешения на въезд. Следует соблюдать специальные положения, действующие на территории отдельных филиалов Заказчика.

    - При движении транспорта по территории Заказчика действуют Правила дорожного движения. Дополнительно необходимо соблюдать следующие требования:

- максимальная скорость 5 км/ч. В исключительных случаях установлены соответствующее обозначение.

- На транспортных средствах можно двигаться только по дорогам, заезжать на обозначенные места стоянки и следовать по дорогам на строительных площадках.

- Право преимущественного проезда определяется имеющимися дорожными знаками. Если дорожные знаки отсутствуют, следует действовать, как при движении по равнозначным дорогам.

    - При движении грузовых автомобилей задним ходом в промышленных установках требуется сотрудник, указывающий направление для движения.

    - Необходимо пропускать транспортные средства со специальными сигналами.

    - Въезд в пожароопасные и/или взрывоопасные установки или зоны разрешен только при наличии специального разрешения ответственного лица Заказчика и разрешения на проведение работ/пожароопасных работ (с описанием вида планируемых работ в наряде).

    - Особое внимание следует уделять железнодорожным переездам. Железнодорожный  транспорт имеет право преимущественного проезда.

    - Пересечение рельсовых путей допускается только на специально оборудованных для этого железнодорожных переездах.

    - Количество пассажиров в транспортных средствах ограничено количеством сидячих мест. Запрещена перевозка людей в кузове грузовых автомобилей.

    - Запрещена перевозка людей на вилочных погрузчиках. При покидании вилочного погрузчика необходимо выключить двигатель, включить стояночный тормоз и извлечь ключ зажигания. Необходимо предохранить транспортное средство от непроизвольного движения.

    - Материалы, которые выступают позади грузовых автомобилей, легковых автомобилей, автомобилей малой грузоподъемности, прицепов или кранов более чем на 1 м (расстояние измеряется от стоп-сигнала), необходимо обозначить знаком “Крупногабаритный груз». Груз необходимо зафиксировать надлежащим образом.

    - Правила парковки

- Подрядчики, выполняющие работы на территории Заказчика, должны пользоваться обозначенными стоянками на своих участках.

- Разрешение на въезд необходимо хранить в транспортном средстве на видном месте.

  - Использование средств индивидуальной защиты

    - Использование сертифицированных средств индивидуальной защиты является обязательным. Это также касается без исключений водителей транспортных средств, даже если они въезжают на территорию Заказчика на короткое время и при этом должны покидать транспортное средство. Средства индивидуальной защиты необходимо возить с собой в кабине автотранспорта.

Исключением является только дорога с работы и на работу. Для этого следует пользоваться дорогами общего пользования. Пересечение рабочих участков без средств индивидуальной защиты строго запрещено.

    - К минимальному комплекту средств защиты относится следующее:

- защитная каска

- защитные очки (очки в оправе с боковой защитой)

- специальная  обувь (ботинки или сапоги с жестким подноском)

- спецодежда   (в зависимости от выполняемых работ в соответствии с Типовыми нормами)

- Сигнальный предупредительный жилет со светоотражающими полосами на объектах нового строительства.

Необходимо обращать внимание на соответствующие таблички и обозначения, а также на ограждения на границе установок.

    - Кроме того, на предприятиях имеются участки или выполняются работы, требующие дополнительных средств защиты. Их использование предписывается руководствами по эксплуатации, разрешениями на выполнение работ или определенными табличками. Соответствующие условия действуют также для посетителей.

    - Подрядчик должен предоставить средства индивидуальной защиты для своих сотрудников, а также для посетителей и гостей и обеспечить обязательное применение сотрудниками, посетителями и гостями средств индивидуальной защиты.

    - У сотрудников Подрядчика на защитной каске или на специальной защитной одежде на хорошо видном месте должны быть нанесены фирменный логотип. Для выполнения работ необходимо обязательно применять спецодежду и специальную обувь.

    - Защитные перчатки (руковицы) необходимо использовать при выполнении любых работ, при которых химические, тепловые или механические воздействия могут привести к несчастным случаям. Исключением являются работы на вращающихся машинах, например, работы на сверлильных, шлифовальных, фрезерных станках, циркулярных пилах и на токарных станках.

    - Респираторы могут использовать только обученный персонал. Соответствующее обучение необходимо проходить повторно минимум один раз в год. Все средства индивидуальной защиты должны использоваться только в надежном и безупречном состоянии и должны регулярно подвергаться проверке.

    - На территории Заказчика необходимо использовать соответствующую специальную защитную одежду в зависимости от выполняемых работ.

    - Во время выполнения монтажных работ и работ по вводу в эксплуатацию электротехники и КИП техники (измерения, управления и регулирования) необходимо использовать антистатическую специальную защитную одежду из трудновоспламеняемого материала. Для защиты от воздействия электрической дуги короткого замыкания требуется особая защитная спецодежда, такая как  маска с защитным экраном, подшлемник, термостойкие перчатки, спецодежда из Номекса в зависимости от класса напряжения электроустановок.

    - При работе с горячей водой или паром, при открытии и демонтаже аппаратов и трубопроводов, содержащих опасные вещества, необходимо использовать подходящую защитную одежду, то есть одежду для защиты от воды или химикатов в сочетании с резиновыми сапогами, резиновыми перчатками, закрытыми защитными очками (очки с панорамным обзором) или  защитным щитком (см. наряд на работу).
Первое открытие трубопровода и емкостей, содержащих опасные вещества, допускается только в присутствии сотрудника, работающего с данной установкой.

    - При выполнении работ, при которых образуются искры, стружка и т. п. (например, шлифование) или при которых могут разбрызгиваться жидкости, необходимо использовать плотно прилегающие очки с панорамным обзором (и) или защитный щиток (см. наряд-допуск).

    - Если оценочный уровень шума превышает 80 дБ (A), работнику должны быть предоставлены в распоряжение защитные наушники и дана рекомендация об их использовании. В зонах с уровнем шума ≥ 85 дБ (A) и в зонах с предписывающим знаком «Использование защитных наушников» необходимо использовать защитные наушники независимо от продолжительности пребывания.

    - В главном корпусе (турбинное и котельное отделение) предписано обязательное применение следующих средств индивидуальной защиты:

- защитная каска;

- защитные очки;

- наушники или беруши.

  - Поведение при несчастных случаях и чрезвычайных событиях

    - Любое лицо, которому становится известно о несчастном случае или о таком событии, как пожар, утечка продукта и/или газа, обязано незамедлительно предпринять следующие действия:

- незамедлительно информировать начальника смены станции (диспетчер) в течении 10 минут после события.
При аварийном вызове необходимо сообщить следующую информацию:

Кто звонит (представиться).

Что случилось.

Где произошел несчастный случай/авария.

Сколько человек получили травмы. Какого рода травмы.

Какие вещества могли вызвать травмы.

Необходимо дождаться встречных вопросов.

После этого

- оказать первую медицинскую помощь

- приступить к тушению пожара, приняв меры собственной безопасности

- ожидать пожарную команду на подъездной дороге, указать путь

  - Уведомление о несчастных случаях и чрезвычайных событиях

    - Независимо от принятия указанных выше неотложных мер Подрядчик должен сообщать компетентному ответственному лицу Заказчика (техническое обслуживание/строительство) обо всех несчастных случаях и инцидентах, а так же инцидентах, которые могли бы привести к несчастному случаю  на своем рабочем участке в течении 15 минут с момента возникновения происшествия.

    - Несчастные случаи и чрезвычайные события (события, вызывающие причинение ущерба, чрезвычайные происшествия) расследуются и анализируются непосредственно на месте соответствующей фирмой с привлечением специалиста  по охране труда и технике безопасности Заказчика и ответственного лица Заказчика. Расследование несчастных случаев осуществляется в установленном порядке с оформление акта  Н-1. Меры по предотвращению несчастных случаев необходимо определить с учетом ответственности и срока реализации.

    - О любом несчастном случае Подрядчик должен сообщить в течение 15 минут  по телефону начальнику смены станции (диспетчера) и ответственному лицу Заказчика, а в течение 1 часа предоставить в письменном виде сообщение  тем же лицам.

  - Действия в аварийной ситуации

    - Правильное поведение в опасной ситуации предполагает владение основными знаниями о:

- путях эвакуации и запасных выходах;

- местах сбора;

- спасательных средствах и средствах первой помощи, аварийных душевых установках;

- местах расположения пожарного оборудования;

- местах расположения устройств аварийной сигнализации (извещатели, телефон).

    - Необходимо соблюдать следующие требования:

- При определении опасной ситуации, например, выброса газа: 
Покинуть опасную зону и незамедлительно проинформировать соответствующего начальника смены (см. также пункт 3.5)

- При определении сигналов тревоги (работа сирены) график опробования уточнить у ответственного лица Заказчика.

- Завершить работы (Отключить подачу энергии, двигатели, компрессоры и т. д.).

- Ориентация поперек направления ветра

- Покидание участка поперек направления ветра

- Отыскать место сбора, используя пути эвакуации

- Незамедлительно остановить транспортные средства у правого края дороги и выключить зажигание

- Закрыть окна, двери, ворота

- Обязательно следовать указаниям пожарной части  и сотрудникам  охраны!

- В случае тревоги перестают действовать все наряды на работу(наряд-допуски, распоряжения, акты-допуска),сертификаты безопасности.Приступать к выполнению работ можно только с разрешения пожарной части и ответственного лица Заказчика.

- Начало работ

  - Подрядчик должен назначить руководящих сотрудников (лица, осуществляющие надзор), аттестованных в установленном порядке в качестве контактных лиц. Подрядчик до начала производства работ должен представить за личной подписью в адрес руководителя филиала Заказчика письмо с указанием списочного состава сотрудников, которые будут выполнять работы, их квалификацию, о наделении их функционалом (руководитель, производитель работ, член бригады, выдающий наряды или распоряжения и т.д.), паспортные данные, а так же с указанием периода времени их пребывания на территории ОГК-4.

Перед началом выполнения первых работ эти сотрудники должны представиться ответственным лицам Заказчика. В частности, это должно служить следующим целям:

- Разграничение компетенций между Заказчиком и Подрядчиком

- Инструктаж относительно  особых требований техники безопасности отделов, выдающих заказы, и  опасностей, которые могут возникать на местах выполнения работ

- Информация о предохранительных устройствах Заказчика, а также о защите и аварийных системах

- Указания на работы, для выполнения которых требуется меры безопасности  и получения наряда-допуска (распоряжения)

- Недопустимость проведения работ только отдельными лицами (рабочая бригада должна состоится как минимум из 2 человек)

- Обеспечение надзора и контроля.

  - Подрядчик обязан сообщать ответственным лицам Заказчика о запланированных работах на территории Заказчика, выполняемых в течение обычной рабочей недели, а также о работах в выходные дни и определенные законодательством праздничные дни.

  - Подрядчик получает Правила в качестве составной части договора подряда.

  - Подрядчик должен обеспечить, чтобы каждый сотрудник перед началом выполнения первых работ прошел централизованный вводный инструктаж по технике безопасности в отделе охраны труда и производственного контроля или у специально уполномоченного ответственного лица.   Централизованный первый инструктаж является стандартным для всех подразделений Заказчика, его необходимо проводить повторно каждый год. Проведение инструктажа документируется в специальном журнале.

Дополнительно при производстве работ на действующем оборудовании персонал Подрядчика должен пройти первичный инструктаж на рабочем месте у руководителя структурного подразделения, где планируется производство работ.

  - Ответственных лиц Заказчика необходимо информировать об изменении состава персонала. Ответственному лицу Заказчика необходимо ежедневно сообщать количество сотрудников, участвующих в выполнении соответствующих работ.

  - Целевой  инструктаж относительно используемых  установок, подготовки рабочего места  или проведения работ на строительных площадках проводится непосредственно на рабочем месте соответствующим ответственным лицом Заказчика.

- Оборудование и использование строительной площадки

Специфическое для проекта положение о строительных площадках (план обеспечения безопасности/безопасность труда на строительных площадках) необходимо составить с учетом принципов составления положения о строительных площадках.

  - Основные требования на строительных площадках

    - Оборудование строительной площадки необходимо начинать после передачи Подрядчику площадки и составления акта-допуска. С этого момента действует специфическое для проекта положение о строительных площадках, относящееся к комплексу работ (план обеспечения безопасности/безопасность труда на строительных площадках). На основании контрольного списка по безопасности с Подрядчиком оговариваются основные требования техники безопасности (основой для этого служат настоящие правила техники безопасности для подрядных организаций). Подрядчик получает контрольный список, на основании которого необходимо проинструктировать всех его сотрудников и субподрядчиков, привлекаемых к выполнению работ на территории Заказчика.

    - В зависимости от ситуации на строительной площадке, но не реже одного раза в месяц, Заказчик проводит собрания по вопросам безопасности при участии ответственных лиц подрядчика.

    - Подрядчик должен еженедельно проводить со своими сотрудниками совещания по ТБ (короткие беседы по вопросам безопасности).

    - Для оборудования строительных площадок можно использовать только те площади, которые определенно были предоставлены в распоряжение Подрядчика. В ином случае от Подрядчика может требоваться незамедлительная безвозмездная очистка самовольно занятых площадей. Для сооружения складов, рабочих мест, строительных контор и т. д. требуются соответствующие разрешения Заказчика.

    - Строительные площадки необходимо обозначить, следует определить их границы и обеспечить их надлежащее освещение. Тем самым необходимо разграничить компетенции/ответственность и предоставить соответствующую информацию.

    - Запрещено использование сигнальной оградительной ленты для отграничения рабочих участков, строительных площадок, а также опасных зон. Временные исключения необходимо согласовать с ответственным лицом Заказчика и с компетентным инженером по технике безопасности. Допускается использование: заборов, перил, тросов или цепей.

    - Подрядчик должен ежедневно убирать строительные площадки и рабочие места и содержать их в чистоте и в порядке. Системы для поддержания чистоты и системы утилизации необходимо определить до открытия строительных площадок. Необходимо подготовить соответствующие контейнеры для раздельной утилизации отходов.

    - Оборудование на строительной площадке (бытовые контейнеры на строительной площадке) должно соответствовать требованиям действующих правил и норм (СНиП, СанПин) РФ, на оборудовании необходимо указывать наименование Подрядчика, на  помещениях  необходимо указать название фирмы и Ф.И.О. ответственного за пожарную безопасность с указанием его контактного телефона, а так же категорию пожароопасности помещения.

      - Сооружения на строительной площадке можно обогревать только при помощи оригинальных неподвижно смонтированных отопителей без открытого пламени. В противном случаи требуется согласование с  пожарной частью, обслуживающей территорию, на которой осуществляется строительство  (противопожарная профилактика).

      - На строительных площадках необходимо установить собственное санитарно-техническое оборудование, соответствующее требованиям действующих правил и норм (СНИП, СанПин) РФ и либо работающее на химической основе, либо подсоединенное к системам Заказчика. Бытовые помещения, раздевалки и туалеты Заказчика запрещено использовать без согласия Заказчика.

    - Подрядчик должен защитить все площади, занятые дорогами и другими транспортными сооружениями, от загрязнения. Любое загрязнение необходимо устранять незамедлительно.

    - Строительные площадки необходимо оборудовать достаточным количеством противопожарных устройств, а также устройств аварийной сигнализации. В экстренных и аварийных ситуациях необходимо обеспечить оказание первой помощи (необходимое количество и квалификация лиц, оказывающих первую помощь, аптечки). Необходимо гарантировать неограниченный доступ к этим устройствам. Запрещается устанавливать какое-либо оборудование вокруг этих устройств, ограничивающее или полностью                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  блокирующее противопожарные устройства. Имеющиеся противопожарные устройства (гидранты и т. п.) запрещено перемещать или переделывать. Необходимо обеспечить доступ к противопожарным устройствам.

    - Транспортные средства можно ставить на стоянку только в соответствующих местах стоянки или в зависимости от требований выполнения работ на строительной площадке только там, где они не могут препятствовать движению и проезду пожарной команды, а также там, где они не загораживают противопожарные устройства, гидранты, пути эвакуации, подъезды и выезды.

    - Материалы, представляющие из себя опасные вещества/опасные грузы, необходимо обозначить соответствующим образом и обращаться с ними согласно установленным правилам. Подрядчик  отвечает за хранение своих материалов и оборудования, а также за их защиту от атмосферных влияний и от кражи. Риски хранения несет Подрядчик.

    - Предоставление электрической, тепловой энергии  и воды, а также других услуг и условия их оплаты необходимо заранее согласовать с ответственным лицом Заказчика.

    - Материалы или оборудование, предоставленные в распоряжение Заказчика, необходимо надлежащим образом защитить от атмосферных влияний. Если материалы, дороги, здания или сооружения Заказчика повреждаются или загрязняются по вине Подрядчика, она за свой счет осуществляет их ремонт или чистку.

    - Технологические трубопроводы запрещено использовать для подвешивания или крепления грузов.

    - Электроустановки для сооружений на строительных площадках необходимо возводить, эксплуатировать и содержать в соответствии с действующими нормами и предписаниями. Дополнительно необходимо оснастить все электрические цепи со штепсельными розетками автоматами защиты от тока утечки 30 мА. Электроснабжение строительства должно отключаться посредством четко обозначенных коммутационных устройств с отключением всех полюсов. Весь кабель и провода на строительных площадках (также кабель передвижного электрооборудования) необходимо защитить от механических повреждений, подвесив их на большой высоте или предусмотрев вспомогательные сооружения для проезда над ними.

    - Обнаружение боеприпасов: В случае обнаружения боеприпасов необходимо прекратить выполнение всех работ. Необходимо оградить опасную зону и оповестить по телефону начальника смены станции, диспетчерский пункт пожарной части  и ответственное лицо Заказчика.

  - Система нарядов-допусков для выполнения работ

    - Все работы на территории Заказчика проводятся в строгом соответствии с нарядами-допусками, распоряжениями, актов-допусков на основании действующих правил:

- Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
ПОТ Р М – 016-2001; РД 153-34.0-03.150-00;

- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201-97;

- Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности  РД 34.03.284-96;

- Безопасность труда в строительстве СНиП 12-03-99.

    - Приступать к выполнению работ можно только при наличии письменных нарядов-допусков, распоряжений, актов-допусков  для выполнения работ. В данных документах содержится информация о необходимых и принимаемых технических, организационных и индивидуальных мерах безопасности.

- Работы с риском падения с высоты/высотные работы

  - Определение: высотные работы – это работы на местах выполнения работ и путях сообщения, которые находятся на высоте более 1,3 м над землей или над другой достаточно широкой прочной поверхностью или граничат с опасными зонами (например, вода или вещества, в которых можно утонуть). Эти места выполнения работ/пути сообщения должны иметь постоянную защиту для предотвращения падения людей с высоты.

Все работы связанные с риском падения с высоты проводятся в соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда при работе на высоте ПОТ РМ-012-2000.

  - Общие правила техники безопасности

    - Перед началом выполнения работ, также работ с кратковременным риском падения с высоты (например, открытие люков, удаление решеток или перекрытий с целью монтажа) необходимо принять меры по обеспечению защиты от падения с высоты.

    - Если с рабочих поверхностей удаляются решетки, покрытия (доски или другие части), необходимо не только предусмотреть защиту от падения с высоты, но и обеспечить, чтобы остальные решетки/покрытия прикреплены таким образом, чтобы они не могли перемещаться.

    - Защита от падения с высоты должна выдерживать ожидаемые нагрузки и препятствовать падению людей с высоты. Этому требованию удовлетворяют, например, необходимые ограждения (перила, трехуровневая защита – поручень перил, промежуточная поперечина и плинтус) и настилы.

      - Условие пункта 6.2.3 выполнено, если:

- Ограждение изготовлено организацией, занимающейся возведением лесов, из материала для лесов (дополнительное разрешение на использование не требуется).

- Ограждение изготовлено согласно ГОСТ 12.4.059-89 (DIN 4426) и допущено к использованию представителем Подрядчика путем выдачи разрешения на использование лесов (непосредственно на месте).

- В разрешении указывается следующее:

      - Изготовлено согласно ГОСТ 27321-87 (DIN 4420)

      - Организация, осуществлявшая монтаж

      - Дата выдачи разрешения

      - Фамилия и подпись ответственного лица Подрядчика

Ненужное необходимо вычеркнуть в разрешении на использование лесов.

    - От мер по обеспечению защиты от падения с высоты можно отказаться в местах выполнения работ/дорогах с наклоном меньше 20°, если они удалены от края минимум на 2 м. Для ограждения можно использовать перила, цепи и тросы с предупредительной табличкой. Запрещено использовать сигнальную оградительную ленту.

    - Если нельзя установить неподвижные/независимые от людей приспособления для защиты от падения с высоты или улавливающие устройства или использование таких приспособлений невозможно из-за особенностей места выполнения работ или особенностей запланированных работ, необходимо определить подходящие места крепления и использовать согласно предписаниям «индивидуальные средства защиты от падения с высоты» (лямочный предохранительный пояс с наплечными и набедренными лямками с расположением точки закрепления стропа со стороны спинной части тела человека, соединительные элементы/канатные тормоза/амортизаторы, с двумя стропами).

    - Погодные условия (дождь, снег, лед, ветер, штормовая погода) могут повышать или создавать риск падения с высоты. Это следует учитывать при определении необходимых мер безопасности.

    - Лица, выполняющие работы с риском падения с высоты, должны подходить для этого и должны пройти соответствующее медицинское освидетельствование на пригодность.

    - Участки под расположенными на высоте местами выполнения работ необходимо защитить от падающих предметов (защитное ограждение, тенты, сетки) или оградить.

    - Любое использование самовольно изготовленных вспомогательных лесов, ящиков, бочек, камней и т. д. вместо лестниц или лесов строго запрещено.

    - Для высотных работ в зависимости от типа и объема работ используются следующие вспомогательные средства:

- Леса

- Передвижные леса

- Подъемные рабочие платформы

- Подвесные подъемники для людей

- Защитные леса или улавливающие сетки

- Лестницы

- «Индивидуальные средства защиты от падения с высоты» (лямочный предохранительный пояс с наплечными и набедренными лямками с расположением точки закрепления стропа со стороны спинной части тела человека, соединительные элементы/канатные тормоза/амортизаторы, с двумя стропами)

  - Леса

    - Необходимо использовать только металлические леса. Исключения определяются и согласуются вместе с ответственным лицом Заказчика, отделом производства, строительства или технического обслуживания Заказчика.

    - При обращении с лесами и рабочими платформами необходимо соблюдать следующие условия:

      - Все леса, к ним относятся также передвижные леса согласно ГОСТ 27321-87 (DIN 4420) и небольшие леса, могут возводиться только специализированными фирмами, которые необходимо определить и записать перед началом выполнения работ на территории Заказчика (исключения см. пункт 6.4).

      - Леса должны быть в безупречном с технической точки зрения и с точки зрения безопасности состоянии и должны возводиться и использоваться в соответствии с действующими предписаниями и спецификациями.

      - Перед первым использованием необходимо предоставить требуемые сертификаты безопасности.

      - Все леса должны быть переданы перед первым использованием фирмой, которая занималась их возведением, и приняты, а также допущены к использованию уполномоченным сотрудником Заказчика или уполномоченным сотрудником подрядчика для передачи пользователям, при этом допуск к использованию не освобождает организацию, изготовившую леса, от ответственности. Необходимо назначить и записать фамилии лиц, принимающие и допускающие леса, и проинструктировать их.

      - На всех подходах к лесам необходимо поместить минимум одну разрешительную табличку, свидетельствующую о допуске лесов к использованию (зеленая бирка; для запрещения доступа к лесам необходимо использовать красный ярлык для лесов с надписью «Закрыто» или «Не подниматься на леса»).

      - Необходимо обеспечить постоянную устойчивость лесов.

      - Изменять леса может только имеющая разрешение организация, занимающаяся возведением лесов.

      - Для доступа на леса необходимо использовать только предусмотренные для этого пути и устройства.

      - Леса необходимо устанавливать так, чтобы они не ограничивали доступ к каналам, точек подключения к сетям электроэнергии, сжатого воздуха, воды Заказчика, предохранительным устройствам, аварийным душевым установкам и (подземной) запорной арматуре. Запрещено заграждать пути эвакуации.

    - Пользователи лесов должны (ежедневно) перед использованием и после необычных воздействий (например, буря, вибрации, сильные снегопады) проверять леса на наличие видимых дефектов и при необходимости ограничивать доступ к ним.

    - Максимально допустимая высота передвижных лесов в зданиях и вне зданий составляет 4 м, соотношение ширины к высоте должно быть 1:2. Исключения необходимо согласовать с ответственным лицом Заказчика.

    - Передвижные леса можно использовать только на ровном и прочном основании. Их запрещено использовать для перевозки людей или материалов. Все колесные тормоза должны быть заблокированы, если леса не перемещаются.

    - При силе ветра от 6 баллов (шкала Бофорта) или скорости от 12 м/с запрещено пользоваться передвижными лесами.

    - Дополнительные требования при выполнении работ с использованием лесов

В целях повышения безопасности (сведение к минимуму риска падения с высоты) во время демонтажа и монтажа лесов действуют следующие требования:

      - При возведении лесов настилы необходимо использовать в качестве поверхности для монтажа. Их ширина должна составлять минимум 0,5 м. Вертикальное расстояние между настилами должно составлять максимум 2 м.

      - Запрещено подниматься и спускаться по стойкам. Необходимо использовать исключительно лестницы (проходы).

      - Вертикальные стойки необходимо расположить таким образом, чтобы расположенные рядом стойки имели разную длину и таким образом стыки находились на разной высоте.

      - При возведении рабочей платформы необходимо следить за тем, чтобы настилы для рабочей зоны полностью монтировались с расположенной снизу монтажной поверхности. После этого необходимо смонтировать поручень, а затем всю трехуровневую защиту.

      - Обязанность использования страховочного снаряжения в зонах с риском падения с высоты более:

- 2,5 м

- с канатом длиной 2 м, включая амортизаторы

- с крюком согласно DIN 5299 C арт. № 90 – размер зева 51 мм

      - При перемещении материалов на каждой платформе (максимальная разность высот 2 м) должен стоять один сотрудник, который может перемещать материалы, находясь в вертикальном положении, и который защищен от падения посредством перил.

  - Леса из предварительно изготовленных элементов

    - В отличие от пункта 6.3.2.1 действуют следующие условия: леса из предварительно изготовленных элементов (например, передвижные рабочие платформы согласно ГОСТ 24258-88 (DIN 4422), комплекты для самостоятельной сборки небольших лесов высотой до 4 м) могут также сооружаться подрядчиками, не являющимися организациями по изготовлению лесов, если они докажут, что лица, которым поручен монтаж и демонтаж, знакомы с инструкциями поставщика лесов и действующими техническими правилами и условиями, а также обучены и аттестованы в установленном порядке. Инструкция (паспорт для инвентарных лесов) по сборке и использованию должна храниться в месте использования.

    - Для использования лесов из предварительно изготовленных элементов необходимо согласование с ответственным лицом Заказчика.

    - Леса из предварительно изготовленных элементов должны быть допущены к использованию путем выдачи разрешения на использование лесов (при этом заказчик и подрядчик могут быть идентичными).

    - Если такие леса необходимо изменить/демонтировать для перемещения, следует удалить разрешение на использование.

  - Строительные подъемники и вышки

    - Работы с данными механизмами организуется в соответствии с:

- Правилами устройств и безопасной эксплуатации строительных подъемниках ПБ 10-518-02;

- Правилами устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) ПБ 10-611-03.

    - Данными механизмами могут управлять только сотрудники, прошедшие специальный инструктаж и обучение. (Обязанность документального подтверждения)

    - Данные механизмы должны устанавливаться в месте использования в соответствии с инструкцией по эксплуатации, а также приниматься и контролироваться проинструктированным оператором.

    - Перед каждым вводом в эксплуатацию оператор/пользователь должны проверить правильное функционирование.

    - Необходимо обеспечить такую устойчивую и надежную установку мобильных подъемных устройств согласно руководству по эксплуатации, чтобы между доступными деталями подъемной рабочей платформы и деталями рядом с платформой не образовывались травмоопасных мест. Грузозахватное приспособление можно перемещать только при наличии достаточного места для движения.

    - На месте использования должно храниться минимум одно краткое руководство по эксплуатации.

    - Особо следует проверить перед вводом подъемных устройств в эксплуатацию правильность и надежность установки, а также установку на подходящем основании. Необходимо следить за опорами с механическим приводом во время выдвижения и втягивания.

    - Подъемные устройства, которые устанавливаются или частично располагаются на пути следования транспортных средств, необходимо защитить подходящим способом от опасностей, связанных с движением транспорта. При плохом обзоре необходимо дополнительно использовать желтые проблесковые маячки.

    - Перед началом работ с применением грузоподъемных устройств на грузозахватных приспособлениях устройства для защиты людей и предметов от падения с высоты необходимо установить в рабочее положение.

    - Имеющиеся желтые проблесковые маячки необходимо включать во время эксплуатации, для подъемных устройств на грузовых автомобилях необходимо дополнительно использовать систему аварийной световой сигнализации. Если отсутствуют устройства оптической сигнализации, по требованию необходимо определить и принять дополнительные меры безопасности.

    - Для выполнения работ во взрывоопасных зонах с использованием подъемных устройств с двигателем внутреннего сгорания или с электродвигателем без взрывозащиты в качестве привода необходимо получить в подразделениях соответствующие наряды на производство работ.

    - Во время выполнения работ на рабочей платформе сотрудники должны использовать ремень безопасности типа D и закреплять его в предусмотренных анкерных точках крепления. Запрещено использовать подъемные рабочие платформы без специальных мест крепления.

    - Запрещено перелезать через защитное ограждение или подниматься на него. Исключения необходимо письменно согласовать с ответственным лицом Заказчика.

    - При достижении максимально допустимой согласно данным производителя скорости ветра необходимо незамедлительно прекратить все работы на подъемных установках.

  - Подвесные подъемники для людей

    - Запрещено использовать подвесные подъемники для людей на всех площадках Заказчика!

  - Лестницы

    - Общие правила техники безопасности

      - Перед применением необходимо проверять качество лестниц. Необходимо вести журнал контроля лестниц. Дефектные лестницы необходимо незамедлительно отбраковывать. Лестницы должны проверяться компетентным специалистом, по меньшей мере, один раз в год.

      - Мелкие работы можно выполнять, используя приставные лестницы, при условии, что они выполняются на высоте не более 5 м.

      - Лестницы необходимо устанавливать на устойчивом основании. По лестнице необходимо подниматься лицом к ней. При этом необходимо использовать обе руки. Инструменты и т. п. необходимо надлежащим образом носить через плечо, иметь при себе или поднимать на место выполнения работ в сумке для инструмента.

      - Необходимо использовать металлические лестницы. Исключением являются, например, аппаратные помещения, ОРУ, ЗРУ, определенные участки, где находится электрооборудование, или помещения с коррозионной атмосферой. Деревянные лестницы должны окрашиваться только бесцветной защитной краской.

      - На лестницу запрещается одновременно подниматься двум и более лицам.

      - Лестницы, устанавливаемые в зонах движения транспортных средств и людей, проходах и проездах, необходимо страховать. Двери должны оставаться закрытыми на ключ. Подступы к лестницам должны оставаться свободными.

      - На всех строительных площадках Заказчика запрещается использовать самодельные лестницы.

    - Приставные лестницы

      - При использовании приставных лестниц их необходимо устанавливать под правильным углом (приставные лестницы со ступенями: 60 - 70°, приставные лестницы с перекладинами 65 - 75°)

      - Приставные лестницы должны выступать над местом выхода не менее чем на 1 м, их необходимо предохранять от скольжения/опрокидывания, закрепляя основание или верхнюю часть лестницы (при помощи каната на уровне верхней третьей части). До тех пор, пока лестница не привязана, ее должен придерживать второй человек. Запрещено работать с последней ступени лестницы.

      - Приставные лестницы необходимо использовать для выполнения кратковременных работ (2 часа) небольшого объема, соблюдая дополнительные ограничительные условия. Стоя на приставной лестнице, запрещается работать с шлифовальными машинами, перфораторами, выполнять сварочные работы и т. д.

    - Стремянки

      - Стремянки, т. е. лестницы, свободно стоящие на двух опорах, запрещается использовать в качестве приставных лестниц. Запрещается стоять на самой верхней ступеньке стремянки (исключение: стремянки с рабочей площадкой). Запрещается переходить со стремянки на рабочие платформы, площадки и т. п.

      - В исключительных случаях, стоя на стремянке, разрешается выполнять работы с перфораторами со сверлом диаметром не более 10 мм, если стремянка предохранена от опрокидывания при помощи второго человека.

  - Индивидуальные средства защиты от падения с высоты

    - К индивидуальном средствам защит от падения с высоты относятся:

- предохранительный пояс с двойными соединительными элементами/канатными тормозами, амортизаторами (ГОСТ Р 50849-96, тип Д)

- страховочный трос с канатным тормозом и амортизатором

- системы защиты при подъеме

- предохранительный пояс, блокирующее устройства с втяжным тросом типа рулетки (ГОСТ Р 50849-96, тип Д, Е / ГОСТ Р 12.4.184-95)

- предохранительный пояс и спускающее устройство (ГОСТ Р 50849-96, тип Д, Е)

Индивидуальные средства защиты от падения с высоты необходимо использовать согласно пункту 6.2.5.

    - Точки крепления должны надежно выдерживать усилия, которые возникают при удержании падающих людей с высоты (предельно допустимая нагрузка на точку крепления: 7,5 кН). Использование труб для электропроводки, предметов мебели, оконных рам, нагревательных элементов и т. п. в качестве точек крепления не допустимо ни в коем случае.

    - Лица, использующие индивидуальные средства защиты от падения с высоты, должны, по меньшей мере, один раз в год проходить инструктаж. В рамках инструктажа должны рассматриваться следующие вопросы:

- использование по назначению

- правильное крепление

- выявление повреждений

- надлежащее хранение

    - За надлежащим использованием индивидуальных средств защиты от падения с высоты должен следить ответственный за надзор. При этом он должен определять на месте точки крепления или крепежные устройства.

    - Индивидуальные средства защиты от падения с высоты должны осматриваться пользователем перед каждым использованием. Компетентный специалист должен выполнять проверку снаряжения не менее одного раза в год. Факт проведения проверки должен быть документально подтвержден.

  - Работы на крышах и наклонных поверхностях

    - Необходимо обратить внимание на то, что на всех крышах при высоте падения более 1,3 м необходимо использовать страховочные приспособления для защиты от падения с высоты.

    - Кроме того, необходимо учитывать, что даже на поверхностях с небольшим наклоном (<20°)существует риск соскальзывания, например, из-за сильного порыва ветра, инея, гололеда или влаги.

    - По влагопроницаемым покрытиям или встроенным элементам (например, плиты из минеральных волокон, панели освещения, стеклянные крыши, подвесные промежуточные перекрытия, фонари верхнего освещения и вентиляционные каналы) можно ходить только в том случае, если приняты соответствующие меры предосторожности.

- Работы в замкнутых и узких помещениях, резервуарах и котлованах/траншеях

  - Замкнутые /узкие помещения – это рабочие зоны, окруженные со всех сторон или почти со всех сторон твердыми стенами, в которых из-за их пространственной узости или из-за находящихся там веществ существуют или могут возникнуть особые риски, которые могут значительно выходить за рамки потенциальной опасности, существующей в местах выполнения работ.

Узкие помещения перед входом в них, как правило, не были заполнены рабочей средой. Однако в них могут находиться заполненное рабочей средой  технологическое оборудование и/или  трубопроводы, узкие помещения также недостаточно проветриваются естественным путем или при помощи технических средств.

К узким помещениям относятся, например, гидравлические затворы резервуаров, анализаторные помещения/будки, крыши поплавковых цистерн, промежуточные пространства и резервуары с двойными стенками, шахты и, при определенных условиях, также защитные ограждения или палатки.

  - Резервуары – это части установки, закрытые со всех сторон твердыми стенками, которые перед входом в них могли быть заполнены рабочей средой. В них могут находиться остатки рабочей среды, они могут быть непосредственно соединены с другим технологическим оборудованием.

К резервуарам относятся, например, цистерны, ресиверы, сосуды, аппараты, котлы, трубопроводы и мобильные погрузочные емкости (вагоны, контейнеры и суда).

  - Котлованы  - это выемки глубиной более 1.20 м, которые из-за их близости к производственному оборудованию и/или их конструктивного исполнения могут быть источником особой опасности.

  - В узкие помещения, резервуары или котлованы можно входить только в том случае, если имеется соответствующий письменный допуск на вход. Для выполнения работ дополнительно необходимо общий наряд-допуск  на выполнение работ (см. пункт 5.2).

  - Допуск на вход действителен в течение не более 16 часов. В случае пересменки или смены ответственного за безопасность разрешение на вход необходимо получить повторно.

  - Допуск на вход утрачивает силу:

- в случае аварийного сигнала;

- если в результате анализа газа и/или кислорода и/или измерения температуры было установлено превышение предельных значений;

- если ответственное лицо Заказчика посчитает это необходимым (например, в случае очень плохой погоды рекомендуется приостанавливать выполнение работ).

  - Под входом в узкие помещения, резервуары или котлованы понимается любой вход, въезд, вползание, наклон внутрь, пребывание, выполнение работ или проверок там. Вход считается выполненным с того момента, когда голова находится внутри помещения.

  - Перед входом в узкие помещения, резервуары или котлованы необходимо провести анализ воздуха (так называемый первоначальный анализ), используя специальный метод измерения или измерительный прибор. Во время выполнения работ необходимо осуществлять непрерывное измерение. Если это невозможно, необходимо определить другие организационные мероприятия.

  - Воздух  в узких помещениях, резервуарах или котлованах должна удовлетворять следующим условиям:

- Концентрация кислорода: 19-21,5 об. %

- Концентрация при однократном измерении ≤50% от предельной допустимой концентрации в воздухе (максимально допустимая концентрация на рабочем месте или техническая контрольная концентрация или максимально допустимая концентрация на рабочем месте для смесей веществ)

- Концентрация горючих газов ≤ 10% от нижнего предела взрывоопасной концентрации

- Температура ≤ 40°C

  - К работам в узких помещениях, резервуарах или котлованах можно приступать только в том случае, если:

- прекращены опасные движения подвижных частей или встроенных компонентов, которые не направлены на выполнение работ

- приняты все меры по недопущению несанкционированного, ошибочного или неожиданного пуска, и

- приняты все меры по недопущению опасных движений из-за накопленной энергии. Это, например, обеспечивается в том случае, если:

  - в гидро- или пневмоаккумуляторах или системе с сопоставимой аккумулирующей способностью (например, в гидравлических и пневматических приводах) отсоединены питающие линии и аккумулирующие баллоны

  - детали, которые могут изменить свое положение, закреплены посредством опор, ремней или аналогичных фиксирующих устройств

  - системы, обладающие потенциальной или кинетической энергией, опущены или замедлены до полной остановки.

  - В некоторых случая может потребоваться принять несколько мер одновременно.

    - Ответственный за безопасность (руководитель работ)

      - При входе в узкие помещения, резервуары и котлованы должен присутствовать ответственный за безопасность, который обязан носить жилет оранжевого цвета с надписью «Ответственный за безопасность». Он имеет разрешение на вход и составляет список лиц, которые находятся в помещении. Ответственный за безопасность не должен покидать место выполнения работ до тех, пор пока кто-либо находится в помещении.

      - При входе в помещение с нагнетательным шланговым респиратором дополнительно должен присутствовать ответственный за противогазовую защиту, который должен контролировать производство и распределение воздуха.

      - Ответственный за безопасность отвечает за соблюдение условий, указанных в разрешении на вход.

      - Он должен знать о выполняемых задачах и количестве лиц, находящихся в узком помещении, резервуаре или котловане.
Если резервуар покинули все сотрудники, а ответственный за безопасность покидает своё рабочее место (например, перерыв, конец рабочего дня), он должен установить на входе табличку «Вход воспрещен».

      - Ответственный за безопасность должен иметь возможность без каких-либо затруднений общаться с лицами, находящимися внутри и вне узких помещений, резервуаров или котлованов.

      - В случае опасности он должен незамедлительно остановить все работы и должен быть в состоянии в любое время вызвать помощь, не покидая свое рабочее место.

      - Ответственный за безопасность подтверждает своей подписью на разрешении на выполнение работ/разрешении на вход, что ему известно о своих задачах и своей ответственности.

    - Электрическое оборудование

      - Внутри узких помещений разрешается использовать только ручные лампы со степенью защиты «Безопасное сверхнизкое напряжение» с напряжением переменного тока до 50 В или с напряжением постоянного тока до 110 В.

      - Другое переносное оборудование, например, временно установленные лампы, электрический ручной инструмент или переносное измерительное оборудование можно использовать также в том случае, если оно имеет степень защиты «Защитное разделение».

      - При использовании оборудования со степенью защиты «Защитное разделение» к каждому разделительному трансформатору можно подключать только один прибор.

      - Как трансформаторы сверхнизкого напряжение, так и разделительные трансформаторы должны устанавливаться вне узких помещений, резервуаров или котлованов.

      - Во время работ в узких помещениях, резервуарах, котлованах или зонах повышенного риска, связанного с электричеством, необходимо обеспечить заземление токопроводящих деталей.

    - Запрещается брать с собой баллоны сжатого газа (исключение: огнетушители и баллоны со сжатым воздухом для дыхания).

    - Запрещается забирать сжатый воздух из сети предприятия. В случае применения компрессора он должен быть оснащен масляным фильтром и водоотделителем.

    - Если в узких помещениях, резервуарах или котлованах нужно выполнить пожароопасные работы, то необходимо получить разрешение на проведение пожароопасных работ. Необходимо соблюдать следующие требования:

- Источники сварочного тока, баллоны с горючим газом и кислородом должны располагаться вне узких помещений.

- Необходимо носить слабо воспламеняемую и сухую защитную одежду (например, ткань Nomex III, защитный костюм сварщика)

- Перед применением газовые шланги необходимо проверять на герметичность

- Шланги для подачи сжиженного газа (например, пропана) должны быть оснащены устройством защиты от обрыва шланга, которое должно располагаться непосредственно за редуктором давления и которое препятствует утечке газа в случае повреждения шланга.

    - Запрещается проветривание узких помещений, резервуаров и котлованов кислородом.

    - Разрешается использовать сварочное оборудование, имеющее следующую маркировку:

| Тип источника сварочного тока | Прежняя маркировка; дальнейшее применение допустимо | Новая маркировка согласно стандарту ЕС |
| --- | --- | --- |
| Сварочный выпрямитель | K | S |
| Сварочный трансформатор | 42 В |  |
| Источники сварочного тока, из которых на выбор можно отбирать постоянный и переменной ток. | 42 В K |  |
| Сварочный генератор или преобразователь постоянного тока | Макс. напряжение при работе генератора без нагрузки 100 В |  |

    - В случае длительного перерыва в работе (например, перерыв на завтрак и обед, пересменка, конец рабочего дня) сварочные горелки и шланги необходимо выносить из узких помещений.

    - При электросварке и сварке в защитном газе необходимо использовать изолирующий слой, например, резиновые коврики или деревянные решетки.

- Земляные работы

  - Получение письменного разрешения на выполнение земляных работ направлено на, чтобы

- не допустить травмирования людей

- не допустить повреждения подземных трубопроводов и кабелей

- не допустить повреждения фундаментов и подземных объектов

- обеспечить надежное ограждение, а при необходимости и освещение строительных котлованов и траншей

- не допустить повреждения краев строительных котлованов проезжающим мимо транспортом и не допустить возникновения угрозы проезжающему мимо транспорту из-за наличия строительного котлована

- обеспечить устойчивость и закрепление стенок котлованов

- не допустить возникновения угрозы проникновения грунтовых вод или затопления

  - Под земляными работами в данном регламенте, среди прочего, понимаются следующие виды работ:

- работы по разработке грунта

- рытье котлованов и траншей для укладки труб и кабелей

- буровые и свайные работы

- сбойка выработок

- перемещение грунта в результате взрывных работ

- бурение, зондирование с целью проверки грунта или другие исследования грунта

- установка заземляющих электродов

- установка столбиков для обозначения кабельных трасс

- установка столбов для табличек, натяжных тросов анкеровки и т. д.

- вскрытие кабельных желобов и лотков, а также

- механизированные работы, например, выемка грунта при помощи механических вспомогательных средств, например, гидравлических экскаваторов, бульдозеров, грейферов, а также выемка грунта при помощи иного ударного инструмента.

Для проведения этих работ необходим наряд-допуск на выполнение земляных работ, а при проведении этих работ на территории Заказчика дополнительно требуется разрешение на выполнение работ.

  - Зоной безопасности считается зона, ограниченная не менее 1 м с каждой стороны от линии, измеряя от внешнего края трубопровода/кабельной трассы (далее именуются линии), а также зона над линиями до уровня поверхности.

В пределах этой зоны безопасности применение машин запрещено.

Исключения из этого правила может определять только ответственное лицо Заказчика.

  - Земляные работы, которые могут выполняться без наряда на выполнение земляных работ:

- немеханизированные работы в грунте на глубине не более 20 см

- механизированная выемка отсыпанного в отвал грунта, который находится над поверхностью территории

- забивание свай для закладки точек согласно координатам в связи с выполнением землемерных работ

- работы во время экстренных ситуаций (для предотвращения опасностей руководитель работ может по согласованию с организацией, эксплуатирующей линию, определить соответствующие земляные работы).

- размывание котлованов и/или скважин

- выполняемые вручную работы, при которых вынутый грунт лопатами загружается в контейнер механизированного вспомогательного средства.

  - Для проведения всех земляных работ на территории Заказчика, которые выходят за рамки работ, описанных в п. 8.4, наряду с нарядом-допуском на выполнение работ необходимо и наряд-допуск на выполнение земляных работ

  - После получения всех подписей ответственное лицо Заказчика передает ответственному лицу Подрядчика наряд-допуск на выполнение земляных работ и сообщает ему об эксплуатационных особенностях. Факт передачи должен быть подтвержден документально (регистрация в журнале выдачи нарядов и распоряжений). Если необходимы дополнительные наряды на выполнение работ (например, наряд на выполнение пожароопасных работ и т. д.), то их необходимо указать  в данном наряде-допуске. Копия наряда-допуска, включая фрагмент плана, остается у ответственного лица Заказчика.

  - Ответственное лицо Заказчика контролирует продвижение строительных работ, а также соблюдение поставленных требований и норм (например, крепление котлованов и траншей, устойчивость откосов, меры, которые были определены в связи с загрязнением грунта, соблюдение требований при ручной выемке грунта и т. д.)

  - При передаче наряда-допуска (акт-допуск) ответственность за строительное мероприятие и за соблюдения данной директивы переходит к производителю работ или к ответственному лицу Подрядчика. Он должен проинструктировать всех сотрудников, которые участвуют в выемке грунта, факт прохождения сотрудниками инструктажа должен быть подтвержден документально.

  - Все земляные работы на территории Заказчика должны быть одобрены компетентным ответственным лицом Заказчика. Он контролирует на месте соблюдение указанных в разрешении требований, предъявляемых к выполнению земляных работ. Ответственное лицо Заказчика уполномочено в случае выявления нарушений остановить работы.

  - Оригинал наряда-допуска должен иметься на строительной площадке в течение всего срока строительства. В случае несоответствий, связанных с разборчивостью наряда, необходимо проконсультироваться с ответственным лицом Заказчика.

  - Лишь после определения нового положения и одобрения ответственным лицом Заказчика можно приступать к засыпке котлована.

  - Если во время выполнения земляных работ возникают непредвиденные ситуации, например, загрязнение грунта, появление неприятного запаха, обнаружение незнакомых объектов, боеприпасов, выход продукта и т. д. работы необходимо незамедлительно прекратить. Необходимо оградить участок и незамедлительно поставить в известность ответственное лицо Заказчика и начальника смены станции.

  - В случае обнаружения дополнительных подземных систем необходимо незамедлительно прекратить работы. Необходимо незамедлительно проинформировать ответственное лицо Заказчика. Оно определяет дальнейший порядок действий и дает указания по измерению объектов. Лишь после получения разрешений земляные работы можно продолжать.

  - Запрещается подкапывать и перемещать кабели без ведома Заказчика. Запрещается подвергать кабели механическим нагрузкам.

  - Если необходимо откачать воду, то с начала  необходимо сделать анализ воды. После получения результатов анализа ответственно лицо Заказчика принимает решение об утилизации (отвод в канализационную сеть, откачка при помощи автоцистерн).

  - Края строительного котлована должны быть ограждены (например, забор, освещение, если необходимо).

  - При выполнении земляных работ вблизи дорог или железнодорожных путей необходимо предварительно подать ходатайство о перекрытии движения по дороге или закрытии пути.

  - Котлованы и траншеи должны быть закреплены (например, установка  откосов).

  - Если во время выполнения работ в котлованах и траншеях существует риск для сотрудников, то ответственное лицо Заказчика должно оформить наряд-допуск  на работу в замкнутых пространствах.

- Работы вблизи железнодорожных путей

При выполнении работ вблизи железнодорожных путей зоной безопасности является участок, ограниченный 10 м с каждой стороны от центра пути, если существует опасность того, что непреднамеренно может быть затронут свободный габарит путей (например, при выполнении крановых и земляных работ).

  - Для выполнения этих работ вблизи железнодорожных сооружений требуется согласование с соответствующим ответственным лицом Заказчика. Подрядная фирма должна своевременно подать заявку на получение разрешения. Перед началом работ должны иметься все разрешения и должны быть выполнены все требования.

  - К работам можно приступать, соблюдая условия, указанные в разрешении соответствующего ответственного лица Заказчика, лишь после принятия на месте мер безопасности. О завершении работ и освобождении путей необходимо сообщить соответствующему ответственному лицу Заказчика.

- Обращение с опасными веществами

  - С опасными веществами (например, излучающие средства, материалы покрытия, растворители, минеральная вата и т.д.) необходимо обращаться на основании действующих предписаний и соответствующих правил, к работе с этими веществами допускается только квалифицированный и обученный персонал, прошедший проверку знаний в установленном порядке

  - Опасные вещества и продукты из них:

- необходимо классифицировать на основании исходящих от них опасностей,

- необходимо маркировать специальными предупредительными знаками с указанием на опасности

  - При обращении с опасными веществами существует:

- обязанность сбора сведений об опасном веществе

- обязанность вести перечень опасных веществ

- обязанность составлять инструкции по использованию

- обязанность по общей защите

  - Для защиты здоровья необходимо соблюдать:

- правила техники безопасности

- общие рабочие инструкции

- общепризнанные правила

    - техники безопасности

    - производственной медицины

    - гигиены труда

  - Последовательность мер безопасности

- технические меры

- организационные меры

- индивидуальные меры

- Обращение с источниками излучения

Применение радиоактивных установок и обращение с ними (например, источниками излучения для контроля просвечиванием) на территории Заказчика необходимо согласовывать с ответственным за радиационную безопасность Заказчика. Необходимо соблюдать требования действующего законодательства.

- Охрана окружающей среды

  - Поддержание чистоты воздуха

    - Загрязнение воздуха вследствие деятельности Подрядчика на строительных площадках необходимо поддерживать на минимальном уровне, насколько это приемлемо с технической и экономической точки зрения. Например, необходимо предотвращать работу двигателей в режиме холостого хода без надобности, минимизировать маршруты движения транспорта и соблюдать скорость движения.
Если применяются методы и/или технологии, которые вызывают выброс в атмосферу вредных веществ, их необходимо согласовать с производственно-техническим отделом.

  - Эмиссия шума

Проведение особо шумных работ, шум от которых может быть слышен в окрестностях электростанций Заказчика и которые могут привести к жалобам на шум со стороны местного населения (например, продувка трубопроводов), необходимо всегда согласовывать с ответственным лицом Заказчика.

  - Вода / сточные воды

    - При производстве работ не допускать сброс загрязненных сточных вод в водные объекты и на рельеф.

    - При производстве работ в водоохранных зонах подрядчик обязан обеспечить надежную защиту водных объектов от загрязнения;

    - Там где это возможно и экономически целесообразно минимизировать потребление свежей воды, в то числе посредством широкого использования систем рециркуляции и водо-сберегающих технологий;

    - При производстве работ вести постоянный мониторинг сточных, поверхностных и грунтовых вод в целях обеспечения адекватного контроля и снижения уровня их загрязнения.

    - При транспортировке, хранении, перегрузке, утилизации и применении загрязняющих воду веществ необходимо соблюдать принципы обращения с такими веществами.

    - Мыть транспортные средства, рабочие машины и прочие сооружения разрешается только в предусмотренных для этого местах.

    - Забор и отвод воды из систем пожаротушения разрешается только в целях тушения пожаров.

  - Почва/грунтовые воды

    - Вредные вещества всех видов не должны приводить к загрязнению почвы и грунтовых вод.

    - При производстве работ проводить оптимизацию использования отведенных участков постоянного и временного землепользования с целью уменьшения площади техногенного воздействия.

    - Применяемые машины и устройства должны быть герметичными или быть защищены посредством поддонов. То же самое касается хранения эксплуатационных материалов всех видов.

    - Подрядчик должен за свой счет производить санацию почв, загрязненных вследствие ненадлежащего обращения с загрязняющими воду веществами (например, маслами, консистентными смазками, средствами для чистки). Приемка результатов санации осуществляется Заказчиком. Топливо должно храниться в соответствии с постановлением о горючих жидкостях.

    - Заправка транспортных средств и рабочих машин должна осуществляться только при помощи одобренных Заказчиком мобильных заправочных станций, какие-либо исключения недопустимы. Непосредственное переливание загрязняющего воду топлива из бочек/контейнеров в более мелкую тару должно осуществляться только в поддонах достаточного размера.

  - Удаление отходов / утилизация

    - При производстве работ применять преимущественно технологии, обеспечивающие сокращение образования отходов и возможность их утилизации.

    - За удаление отходов всех видов отвечает Подрядчик. Необходимо строго соблюдать требования законодательства. По требованию должны предъявляться документы, подтверждающие факт утилизации.

    - Отходы должны складироваться (временное накопление) в специально отведенных для этого местах, не допускается несанкционированно складирование отходов.

    - Утилизацию с учетом возможности использования систем утилизации Заказчика необходимо согласовывать с ответственными лицами Заказчика. Необходимые документы, подтверждающие факт утилизации, необходимо подавать через ответственных лиц Заказчика.

    - Отходы необходимо собирать и утилизировать отдельно по видам материалов (например, строительный мусор, древесина, лом, высококачественная сталь и т. д.). Для сбора отходов необходимо использовать только одобренные емкости.

- Машины, инструменты и приборы

  - Все применяемые машины, инструменты и приборы, а также строительные машины должны быть официально допущены к эксплуатации или сертифицированы. Они должны находиться в безупречном состоянии, быть проверены согласно положениям законодательства, содержаться в исправности и соответствовать правилам техники безопасности.

Муфты, клиновые ремни, цепи или другие подвижные детали машин должны применяться только с соответствующими предохранительными устройствами.

Неисправные машины и оборудование необходимо выводить их эксплуатации.

  - Во взрывоопасных зонах должны применяться только взрывозащищенные устройства. При наличии обоснованных отклонений от этого необходимо получить разрешение в порядке исключения в форму разрешения на выполнение работ.

  - Подрядчик должен обеспечить, чтобы машины, приборы и инструменты обслуживались только проинструктированным и квалифицированным персоналом, аттестованным в установленном порядке.

  - Пневматические машины должны ремонтироваться только в том случае, если в них сброшено давление и они отключены.

  - Необходимо применять циркулярные пилы только с тормозными двигателями. При помощи циркулярных пил запрещается резать клинья.

  - Ручные отрезные шлифмашинки можно использовать только в том случае, если другие методы отрезания не подходят, или там, где использование другого способа нецелесообразно. Пользователь должен быть проинструктирован (прохождение инструктажа должно быть документально подтверждено) и иметь практический опыт и аттестован в установленном порядке.

  - Машины должны быть оснащены выключателем с устройством для защит от непреднамеренного включения (применение ползунковых переключателей недопустимо).

  - При выполнении работ с машинами с механическим приводом запрещено следующее:

- использование лестниц

- выполнение работ в стесненном положении и выше уровня головы

- отсоединение встроенных стальных опор

- снятие предохранительных устройств (защитных крышек и/или ручек)

  - Заказчик запрещает применение ручных цепных пил. Если для выполнения определенных работ необходимо применение цепных пил, то необходимо получить разрешение от ответственного лица Заказчика, а сотрудник, работающий с этим инструментом, должен носить специальную одежду, защищающую от порезов (штаны, куртку, обувь и защитную маску) и обладать соответствующей квалификацией, обученным и аттестованным в установленном порядке.

  - При использовании переносных электрических приборов необходимо соблюдать соответствующие предписания и периодичность проведения технического обслуживания и проверок (не менее одного раза в полгода; на строительных площадках каждые три месяца).

  - Подрядчик должен обеспечить, чтобы лица, которые обслуживают электрические приборы, наряду с профессиональной квалификацией были также проинструктированы об опасностях при обращении с электрическими приборами, имели соответствующую группу по электробезопасности.

  - Подрядчик обязуется, регулярно проверять электрические приборы и кабели и при выявлении каких-либо дефектов незамедлительно принимать меры по их квалифицированному ремонту.

  - При выполнении работ в сырых помещениях или под открытым небом перед электрическими устройствами необходимо включить автоматический выключатель дифференциальной защиты. Это предохранительное устройство необходимо проверять ежедневно на предмет его исправности согласно правовым нормам.

  - Кабели, идущие от распределительных станций или распределительных устройств или к ним, необходимо прокладывать так, чтобы они были защищены от повреждений и чтобы о них не могли споткнуться работники.

Соединительные линии должны, по меньшей мере, соответствовать качеству среднего кабеля с резиновой оболочкой типа H07 RN-F или качеству кабеля равноценного типа.

  - В любом случае недопустимо нахождение кабелей и шлангов на проезжих дорогах и пешеходных дорожках.

  - Автопогрузчики должны быть оснащены желтыми проблесковыми маячками и ремнями безопасности (поясной ремень безопасности). Работники, обслуживающие средства напольного транспорта с механическим приводом, должны во время эксплуатации носить сигнальные предупредительные жилеты. Операторы автопогрузчиков должны иметь действительное удостоверение на право обслуживания. Запрещается перевозить людей на средствах напольного транспорта, а также поднимать людей с их помощью, для этого необходимо использовать одобренные рабочие платформы, соблюдая инструкцию по эксплуатации. Средства напольного транспорта с механическим приводом необходимо защищать от несанкционированного использования. Это правило не действует в том случае, если водитель автопогрузчика находится в непосредственной близости от напольного транспортного средства.

  - Зубцы вильчатого захвата погрузчика (грузозахватное приспособление) в незагруженном состоянии при движении по дорогам на территории предприятия должны быть убраны назад и опущены в крайнее нижнее положение, либо необходимо использовать специальные сигнальные балки.

  - К обслуживанию кранов, подъемных механизмов и захватов необходимо привлекать только персонал, имеющий соответствующую квалификацию. Квалификация сотрудников, обслуживающих краны, должна быть подтверждена при помощи соответствующих удостоверений.

Перед выполнением работ с помощью кранов Подрядчик должен заполнить контрольный список крановых работ или контрольный список опасных крановых работ и дать его на подпись ответственному лицу Заказчика. Отклонения должны согласовываться в письменном виде ответственным лицом Заказчика и Подрядчиком.

  - Стропы необходимо маркировать соответствующим образом. На месте выполнения работ должны иметься соответствующие таблицы со сведениями о грузоподъемности и необходимые схемы строповки.

Для подтверждения проверки должна иметься заводская маркировка.

Запрещается использовать самоходные краны для транспортировки грузов, в исключительном случае это допустимо только в рабочей зоне крана, при соблюдении инструкции по эксплуатации и соответствующих условий места размещения.

- Газосварочные работы

  - Перед началом сварочных работ Подрядчик должен представить все необходимые документы, сертификаты и т. д. Газосварочные работы проводятся только по наряду-допуску, кроме работ, производимых на стационарных сварочных постах.

  - Сварочные работы должны выполняться только работниками, которые имеют аттестацию в установленном порядке, которые были проинструктированы своим начальником о соответствующих правилах охраны труда и пожарной безопасности. Факт прохождения работниками инструктажа должен быть подтвержден документально.

  - Работы по газовой резке, в частности, в рамках проведения работ по сносу должны выполняться только работниками, которые обладают специальными практическими и профессиональными знаниями и которые были проинструктированы и аттестованы по соответствующим правилам, факт прохождения инструктажа должен быть подтвержден документально.

  - Баллоны сжатого газа можно транспортировать только с навинченными крышками, во время транспортировки баллоны должны быть закреплены.

  - Баллоны сжатого газа при использовании должны стоять вертикально, быть защищены от опрокидывания (надежно зафиксированы) или находиться в специальных тележках для баллонов, которые обеспечивают практически вертикальное положение баллонов.

  - Полные и пустые баллоны сжатого газа должны храниться отдельно в вертикальном положении и быть хорошо закреплены. При установке баллонов вне поддонов для баллонов необходимо использовать цепи или крепления, соответствующие месту установки. Категорически запрещается привязывать баллоны сжатого газа при помощи бечевки, проволоки, пластиковой ленты и т. д.

  - Баллоны с ацетиленом и кислородом необходимо оснащать одобренными и регулярно проверяемыми предохранительными устройствами. Если баллоны находятся вне зоны видимости и доступа работника (в особенности в условиях монтажа), предохранительные устройства необходимо устанавливать непосредственно на ручке горелки.

  - Баллоны со сжиженным газом, в частности, при выполнении работ по сносу необходимо оснащать устройством защиты от обрыва шланга, которое необходимо устанавливать непосредственно после редуктора давления.

  - При работе со сжиженным газом (например, с пропаном) ниже уровня земли необходимо применять двустенные шланги, устройства защиты от утечек газа или устройства защита от обрыв шланга.

Баллоны сжатого газа в конце рабочего дня необходимо выносить из зданий (офисных помещений, подвалов и т. д.).

- Работы по пескоструйной обработке

  - Работы по пескоструйной обработке необходимо проводить в соответствии с инструкцией по охране труда.  Необходимо учитывать особые требования соответствующей  площадки. При этом необходимо однозначно распределить ответственность и определить время перерывов. Сотрудников необходимо проинструктировать в соответствии с данной инструкцией.

  - Сотрудники, которые выполняют работы по пескоструйной обработке, должны документально подтвердить свою медицинскую пригодность.

  - Необходимо носить специальные индивидуальные средства защиты. К ним относятся:

- защитный шлем с подачей свежего воздуха и противоударным покрытием. Эффективность воздушного фильтра необходимо проверять перед каждым применением.

- одежда для защиты от ударов, прикрывающая плечи и тело. Защитная одежда должна защищать от попадания дроби для струйной обработки.

- перчатки с отворотами

- средства защиты органов слуха

  - Разрешается использовать только установки для струйной обработки со схемой блокировки, одобренной производителем. Категорически запрещается изменять схему блокировки. Необходимо учитывать эргономические требования.

  - Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверять правильность монтажа и функционирования оборудования для струйной обработки; напорные шланги необходимо проверять на наличие повреждений, а муфты на прочность крепления.

  - Наряду с предписанными законами проверками машин и оснащения (струйные котлы, баллоны сжатого воздуха и т. д.) необходимо не менее одного раза в месяц проверять шланги на наличие повреждений, износа, потертостей и т. д., факт проведения проверки необходимо подтверждать документально. Периодичность проведения проверок, а также вид проверок должен быть определен в инструкции по эксплуатации в письменном виде. Данная инструкция по эксплуатации, а также учетная карточка являются частью системы обеспечения качества и безопасности предприятия.

  - Опасную зону необходимо оградить и обозначить. Опасные участи необходимо прикрыть.

  - При температурах свыше 40°C под навесом необходимо принять дополнительные меры безопасности или прекратить работы.

  - Песок для пескоструйной обработки необходимо убирать каждый рабочий день.

Наличие сантехнического оборудования и умывальников обязательно.

- Работы по очистке под высоким давлением

Для проведения работ по очистке под высоким давлением наряду с разрешением на выполнение работ Подрядчик в сотрудничестве с Заказчиком должен заполнить контрольный список работ по очистке под высоким давлением.

- Перекрытие движения на дорогах

  - Если в ходе выполнения монтажных работ, строительных работ или работ по сносу необходимо перекрыть или ограничить движение по дорогам на территории предприятия, необходимо через ответственное лицо Заказчика своевременно получить соответствующее разрешение.

Нельзя самовольно отменять существующие запреты на движение по дорогам.

- Перевозка тяжеловесных грузов

  - Перевозку тяжеловесных грузов можно осуществлять только после достаточной логистической подготовки и принятия необходимых мер безопасности. Под правило о перевозке тяжеловесных грузов подпадают все дорожные транспортные средства, которые превышают, по меньшей мере, один из следующих размерных или весовых параметров:

Длина:	18 м,	Масса:	40 т

Высота:	4 м,	Ширина:	2,50 м

Нагрузка на дорогу, передаваемая через ось:	100 кН (ок. 10 т)

18.2	О перевозке тяжеловесных грузов через ответственное лицо Заказчика необходимо уведомить соответствующих ответственных лиц  охрану предприятия, указав дату и время, маршрут движения, а также длину, ширину, высоту и массу транспортного средства. Эти сотрудники определяют соответствующие меры безопасности.

- Основная документация по охране труда, технике безопасности и окружающей среды

  - План безопасности

План безопасности должен включить в себя следующую информацию:

- Описание проводимых/планируемых работ

- Перечень подрядных и субподрядных организаций, необходимых для выполнения заданных работ

- Описание основных правил ОТиТБ, включая процедуры, организационную структуру, инструктажи и т.д., в соответствии с настоящими процессами на строительной площадке.

- Описание процедур при аварийных ситуациях, которые могут случиться на рабочем месте. Подрядчик представляет заказчику все им предлагаемые противоаварийные процедуры для согласования.

- Полный анализ рисков в соответствии с действующим законодательством и следующими принципами:
- всевозможное предотвращение риска путём устранения непосредственных причин/источников
- учёт уровня техники в области ОТиТБ
- преимущественное применение средств коллективной защиты перед средствами индивидуальной защиты
- учёт уровня техники в области охраны окружающей среды

- Ф.и.о. специалиста по охране труда и технике безопасности  во время стадии планирования

- Ф.и.о. специалиста по охране труда и технике безопасности  во время стадии проведения строительных работ

- Принципы организации работ между Подрядчиком и его субподрядными организациями. Организация проверки работ субподрядных организаций Подрядчиком

- Вид и организация проведения инструктажей и обучения работников подрядчиком, включая работники его субподрядных организаций

- Хранение, транспортировка, переработка и утилизация опасных для окружающей среды веществ и материалов

Подрядчик предъявляет все документы, необходимые для оценки плана безопасности вместе с планом безопасности.

План безопасности должен содержать в стадии планирования информации пунктов a,b,c,d,e.

План безопасности должен содержать в стадии проведения строительных работ и план мероприятий при аварийных ситуациях.

  - Отчетность

Подрядчик оформляет ежемесячно отчет деятельности в области ОТиТБ. Отчет содержит следующие информации:

- Количество собственного персонала и персонала субподрядных организаций

- Количество часов отработанных собственным персоналом и персоналом субподрядных организаций

- Отчет о несчастных случаях, результаты их расследования и принятые меры

- Количество нечастных случаев, требуемых оказание первой медицинской помощи, а также количество случаев оказания медицинской помощи в объёме больше, чем первой медицинской помощи.

- Отчет о потенциально опасных инцидентах, результаты их расследования и принятые меры

- Отчет о проведенных мероприятий за отчетный период

-	количество проверок рабочих мест независимым лицом (в том числе государственным надзорным органам)

-	количество проверок рабочих мест собственным персоналом

-	количество проведенных первичных инструктажей

-	количество, темы и количество учащихся проведенных повторных и внеочередных инструктажей

-	количество проработки информации о травматизме

- Статус выполнения предписаний

- Отчет об инцидентах, влияющих на окружающую среду, результаты их расследования и принятые контрмеры

- Количество утилизированных отходов

- Свидетельство утилизации отходов опасных веществ

- Нормативные ссылки

# В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
ПОТ Р М – 016-2001; РД 153-34.0-03.150-00

- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201-97

- Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности РД 34.03.284-96

- BGR 165 (правило отраслевых страховых обществ) «Возведение строительных лесов» общая часть. 2000 -04

- DIN 4420-1 «Строительные леса и защитные ограждения часть1Ж защитные ограждения – общие технические требования, проектирование, сооружение, обмер» 2004-03

- DIN 4422-1 «Передвижные подмости, построенных из модулей заводского изготовления; материалы; модули, размеры, расчетный нагрузки и требования техники безопасности; немецкая редакция» HD 1004-1992

- DIN 4426 «Требования техники безопасности для рабочих мест и транспортным дорогам, планирование и строительство» 2001-09

- DIN5299 «Карабинные крюки, кованные и изготовленные из проволоки круглого (катанки) или полукруглого сечения»  1980-10

- BGR 198 «Применение средств индивидуальной защиты от падения с высоты»
2004 - 10

- ГОСТ Р 50849-96 Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия. Методы испытания 2000 – 01

- ГОСТ Р 12.4.184-95 Система стандартов безопасности труда. Пояса предохранительные. Общие технические требования. Методы испытаний 2009 - 05

- ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ Технические условия 1994 - 01

- ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания; Общие технические условия 1989 - 07

- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия; исполнения для различных климатических районов; категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды 1999-05

- ГОСТ 12.4.059-89 Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия 1990-01

- Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте  ПОТ РМ-012-2000

Правила устройств и безопасной эксплуатации строительных подъемниках ПБ 10-518-02

- Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) ПБ 10-611-03

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| _____________________________ _____________________________ ___________________/_________/ м.п. | Директор филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия» ____________________/___________/ м.п. |

Приложение № 5

к Договору № 143-______/____/ЯГРЭС

от «____» _________________20__ г.

Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов»

(РО-ПТУ-11)

1.Предмет и цели

  - Настоящий Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (далее – Правила) устанавливает требования ОАО «Э.ОН Россия» (далее – Заказчик) в области охраны окружающей среды и рационального природопользования и обязателен для исполнения на территории Заказчика его подрядчиками и/или субподрядчиками (далее – Подрядчик), а также арендаторами.

  - Основной целью Правил является обеспечение соблюдения Подрядчиком (арендатором) требований природоохранного законодательства Российской Федерации, а также стандартов, действующий у Заказчика, в области охраны окружающей среды (ООС) и рационального природопользования.

  - Основные задачи Правил:

установление границ ответственности Подрядчика (арендатора) и указания по порядку организации работ, которые оказывают или потенциально могут оказать негативное воздействие на окружающую среду,

обеспечивать положение, при котором требования к Подрядчику (арендатору) в области ООС будут ясными и взаимно скоординированными;

обеспечить проведение Подрядчиком (арендатором) оценки рисков в области ООС, встречающихся при выполнении ими заданных объемов работ (пользовании арендованным имуществом), осознание им этих рисков и принятие в процессе выполнения работ (в период аренды имущества) в согласованные сроки соответствующих мер по устранению и/или снижению таких рисков;

  - Соблюдение данных Правил не освобождает Подрядчика (арендатора) от обязанности знать и соблюдать производственные правила, а также государственные и нормативные документы, применимые к экологическим аспектам их деятельности.

2.Ответственность

2.1	Правила являются неотъемлемой частью системы экологического менеджмента (далее – СЭМ) Заказчика и предусматривают требования к Подрядчику (арендатору) в отношении воздействия на окружающую среду их деятельности на территории Заказчика, и не заменяют требований по охране труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, и т.д.

2.2	В рамках осуществления контроля соблюдения норм природоохранного законодательства, требований СЭМ, а также за проведение внутренних аудитов назначаются ответственные специально обученные лица, как со стороны Заказчика, так и со стороны Подрядчика (арендатора) (далее – Ответственные лица).

2.3	Ответственность Подрядчика (арендатора):

2.3.1 Ответственность Подрядчика (арендатора) за соблюдение Правил на территории Заказчика наступает с начала действия договора.

2.3.2 Подрядчик (арендатор) обязуется ознакомить своих сотрудников и субподрядчиков с предъявляемыми требованиями экологической политики Заказчика, Правилами, а также обеспечить соблюдение данных требований и разработку контрольных мероприятий своими сотрудниками и субподрядчиками.

2.3.3	В целях обеспечения экологической безопасности на территории Заказчика Подрядчик (арендатор) обязан письменно информировать Заказчика о возможных и обнаруженных опасностях на территории Заказчика.

2.3.4 Подрядчик (арендатор) обеспечивает взаимодействие с Заказчиком в отношении инспекционных проверок в части выполнения требований СЭМ на территории Заказчика.

2.3.5	Подрядчик (арендатор) обеспечивает обязательный ответ на направляемые запросы в части нарушения СЭМ (т.е. информацию о факторах воздействия на окружающую среду, природоохранной деятельности и ее результативности, то есть экологической отчетности в любой форме), а также на запросы заинтересованных сторон (природоохранных контролирующих органов, органов государственной власти и местного самоуправления, граждан (населения)).

2.4	Ответственность Заказчика:

2.4.1	Предоставить Ответственному лицу Подрядчика (арендатора) в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Договора руководящие документы Заказчика по организации деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, в том числе Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами ОАО «Э.ОН Россия», а также планы действий в аварийных ситуациях и инструкции, перечисленные в пункте 5.1 Правил, действующие на соответствующем филиале Заказчика.

2.4.2	В случае выявления нарушения требований по охране окружающей среды или возникновения чрезвычайных ситуаций Ответственные лица Заказчика вправе давать обязательные для исполнения персоналом Подрядчика (арендатора) указания.

2.4.3	Привлечение к работе ответственных лиц Заказчика не освобождает Подрядчика (арендатора) от обязанности организации исполнения требований по охране окружающей среды.

2.4.4	Все работы, которые необходимо выполнить на территории Заказчика и которые содержат экологические аспекты, приведенные в разделе 3 Правил, должны быть согласованы Подрядчиком (арендатора) с Ответственным лицом Заказчика таким образом, чтобы не возникли предпосылки для нарушения требований природоохранного законодательства.

3.Экологические аспекты деятельности подрядных организаций и соответствующие им регламенты

Таблица 1. Типовые экологические аспекты Подрядчика (арендатора) , выполняющих работы  на территории Заказчика (арендующих имущество Заказчика)

| Экологический аспект | Воздействие на окружающую среду | Регламент организации |
| --- | --- | --- |
| Использование нестационарных источников выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу (включая транспорт) | Выброс ЗВ в атмосферу: CO, CO2, SO2, сажа и др. | РО-ПТУ-07 Положение о порядке управления процессом охраны атмосферного воздуха ОАО «Э.ОН Россия» |
| Проведение шумных работ | Эмиссия шума в окружающую среду | РО-ПТУ-07 Положение о порядке управления процессом охраны атмосферного воздуха ОАО «Э.ОН Россия» |
| Водопользование | Использование исходной воды из водоемов (забор воды на хоз.нужды) Образование сточных вод в результате хоз. и производственной деятельности | РО-ПТУ-06 Положение о порядке управления процессом водопотребления и водоотведения ОАО «Э.ОН Россия» |
| Теплоизоляционные (обмуровочные) работы | Образование отходов: 1. Отходы базальтового супертонкого волокна 2.Теплоизоляционные материалы 3. Отходы шлаковаты 4. Отходы асбоцемента в кусковой форме 5. Отходы асбеста в кусковой форме 6. Отходы асбестовой крошки 7. Прочие твердые минеральные отходы (отходы ваты минеральной, минеральных волокон и плит) 8. Отходы стекловолокна | РО-ПТУ-05 Положение о порядке обращения с отходами производства и потребления ОАО «Э.ОН Россия», РО-ПТУ-09 Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами. |
| Ремонтно-строительные работы | Образование отходов: 1. Строительный мусор 2. Мусор строительный от разборки зданий 3. Бой строительного кирпича 4. Бой шамотного кирпича 5. Бой кирпичной кладки при ремонте зданий и сооружений 6. Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 7. Бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме 8. Отходы лакокрасочных средств 9. Отходы рубероида 10. Отходы линолеума 11. Лом и отходы черных металлов (тара металлическая с затвердевшими остатками лакокрасочных материалов) 12. Затвердевшие отходы пластмасс (обрезки линолеума) 13. Отходы горбыля, рейки из натуральной чистой древесины 14. Прочие твердые минеральные отходы (бой, крупная крошка штукатурки, кирпича, керамической плитки, бетона смешанные) 15. Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) 16. Отходы битума в твердой форме 17. Строительный мусор асбестсодержащий 18. Прочие твердые минеральные отходы (бой, крупная крошка штукатурки, кирпича, керамической плитки, бетона смешанные) 19. Тара железная, загрязненная лакокрасочными материалами, не содержащие растворителей и тяжелых металлов 20. Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства | РО-ПТУ-05 Положение о порядке обращения с отходами производства и потребления ОАО «Э.ОН Россия», РО-ПТУ-09 Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами. |
| Ремонтные работы оборудования | Образование отходов 1. Остатки и огарки стальных сварочных электродов 2. Лом черных металлов несортированный 3. Лом черных металлов в кусковой форме незагрязненный 4. Отходы, содержащие черные металлы в кусковой форме 5. Лом алюминия несортированный 6. Лом медных сплавов несортированный 7. Лом латуни несортированный 8. Провод медный эмалированный, потерявший потребительские свойства 9. Отходы изолированных проводов и кабелей 10. Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме | РО-ПТУ-05 Положение о порядке обращения с отходами производства и потребления ОАО «Э.ОН Россия», РО-ПТУ-09 Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами. |
| Деревообработка | Образование отходов: 1. Опилки натуральной чистой древесины 2. Стружка натуральной чистой древесины 3. Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные | РО-ПТУ-05 Положение о порядке обращения с отходами производства и потребления ОАО «Э.ОН Россия», РО-ПТУ-09 Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами. |
| Поставка оборудования | Образование отходов: 1. Деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины 2. Изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства 3. Пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства 4. Отходы упаковочного картона незагрязненные 5. Отходы полиэтилена в виде пленки | РО-ПТУ-05 Положение о порядке обращения с отходами производства и потребления ОАО «Э.ОН Россия», РО-ПТУ-09 Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами. |
| Хозяйственная деятельность персонала | Образование отходов: 1. Отходы производства, подобные бытовым, включая производственный мусор 2. Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритный) 3. Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | РО-ПТУ-05 Положение о порядке обращения с отходами производства и потребления ОАО «Э.ОН Россия», РО-ПТУ-09 Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами. |
| Обслуживание помещений и территории | Образование отходов: 1. Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак 2. Электрические лампы накаливания отработанные и брак 3. Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные и брак 4. Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (отходы от уборки территории предприятия) 5. Уличный смет 6. Отходы (мусор) от уборки территории 7. Мусор уличный (Смет с твердых покрытий территории административно-хозяйственных корпусов (АБК) и офисов) 8. Отходы сучьев, ветвей от лесоразработок | РО-ПТУ-05 Положение о порядке обращения с отходами производства и потребления ОАО «Э.ОН Россия», РО-ПТУ-09 Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами. |
| Техническое обслуживание оборудования | Образование отходов: 1. Масла турбинные отработанные 2. Масла гидравлические отработанные, не содержащие галогены 3. Отходы синтетических и минеральных масел (масло отработанное турбинное ОМТИ) 4. Масла трансформаторные отработанные, не содержащие галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы 5. Масла индустриальные отработанные 6. Масла компрессорные отработанные 7. Изделия, устройства, приборы, потерявшие потребительские свойства, содержащие ртуть 8. Ртутные термометры отработанные и брак 9. Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки, отработанные и брак 10. Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15 % и более) 11. Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %) 12. Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с неслитым электролитом 13. Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, со слитым электролитом 14. Кислота аккумуляторная серная отработанная 15. Шлам от нейтрализации электролита аккумуляторных батарей (шлам сульфата калия) 16. Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15 % и более) 17. Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %) 18. Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (содержание металла менее 50%) 19. Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 20. Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержание масла или нефтепродуктов в количестве менее 15% 21. Отходы полимерных материалов 22. Минеральные шламы (Шлам кислотной промывки котлов на тепловых электростанциях (ТЭС)) 23. Керамические изделия, потерявшие потребительские свойства 24. Отходы керамики в кусковой форме 25. Цеолит отработанный при осушке воздуха и газов 26. Силикагель, отработанный при осушке воздуха и газов 27. Отходы гетинакса, текстолита, вулканизированной фибры, пленкосинтетического картона 28. Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства 29. Сальниковая набивка асбестографитовая, промасленная (содержание масла менее 15%) 30. Отходы корчевания пней (на топливоподаче) 31. Стружка стальная незагрязненная | РО-ПТУ-05 Положение о порядке обращения с отходами производства и потребления ОАО «Э.ОН Россия», РО-ПТУ-09 Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами. |

### 4.Организация и проведение работ

### 4.1 Общие требования

С момента заключения договора с Заказчиком  Подрядчик (арендатор) обязан:

4.1.1. Приступая к работам по договору на территории Заказчика, идентифицировать экологические аспекты своей деятельности (на основе таблицы 1) с целью определения руководящих регламентов Заказчика в каждой конкретной области деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду;

4.1.2. Ознакомить свой персонал с требованиями по организации деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду;

4.1.3. При проведении Заказчиком производственного экологического контроля обеспечить допуск на территорию проводимых работ Ответственного лица Заказчика и не препятствовать установлению соответствия условий выполнения работ нормам охраны окружающей среды;

4.1.4. Обеспечивать устранение нарушений, указанных в предписаниях Ответственного лица Заказчика при проведении экологического контроля или внутреннего аудита;

4.1.5. Самостоятельно и за свой счет вносить в установленном порядке платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение отходов от принадлежащих ему и (или) переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду, в том числе за отчуждаемые ему Заказчиком отходы, а также компенсировать Заказчику расходы по платежам за выбросы и сбросы загрязняющих веществ через принадлежащие Заказчику источники воздействий на окружающую среду, если иное не оговорено в Договоре;

4.1.6. Своевременно вносить платежи за сверхлимитное загрязнение окружающей среды, компенсировать за свой счет вред, причиненный окружающей среде, убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика (арендатора);

4.1.7. Полностью исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя;

4.1.8. Производить полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по его вине;

4.1.9. При нанесении ущерба окружающей среде по его вине компенсировать за свой счет убытки, причиненные Заказчику;

4.1.10. Во всех случаях нарушения природоохранного законодательства, имевших место при производстве работ, осуществлять информирование Заказчика  в течение 2-х часов с момента обнаружения;

4.1.11.	В случае если действия Подрядчика (арендатора) привели к получению предписаний надзорных органов обеспечить выполнение соответствующих корректирующих мероприятий по устранению выявленного нарушения и его последствий;

4.1.12. Самостоятельно нести полную ответственность за нарушения требований законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды, допущенные им при производстве работ на территории Заказчика. Затраты Подрядчика (арендатора) по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению Заказчиком.

### 4.2 Особенная часть

# 4.2.1 Разрешительная документация в области охраны окружающей среды

- Разработка нормативной и получение разрешительной документации на выбросы, сбросы, размещение и обезвреживание отходов 1-4 класса опасности, образующихся в процессе работ, выполняемых Подрядчиком (при аренде имущества Заказчика арендатором), а также другим видам воздействия на окружающую среду является обязанностью Подрядчика (арендатора), если иное не оговорено в Договоре.

- Подрядчик обязан обеспечить наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы (далее – ГЭЭ) на используемые им в процессе выполнения работ технику и технологии в случаях, предусмотренных подпунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

# 4.2.2 Обращение с отходами производства и потребления

В области обращения с отходами производства и потребления Подрядчик (арендатор) обязан:

- Из числа своих работников назначить ответственное лицо в области обращения с отходами, прошедшее соответствующую профессиональную подготовку на право осуществления данной деятельности;

- За свой счет обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз, сдачу специализированному предприятию, имеющему соответствующие лицензии, в установленном порядке отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ (осуществления деятельности) и владельцем, которых он является, а также отчуждаемых отходов Заказчика, если вопросы отчуждения отходов оговорены в Договоре между Заказчиком и Подрядчиком (арендатором);

- выполнять требования, необходимые для временного складирования отходов производства и потребления, в соответствии с СанПин 2.1.7.1322-03, утвержденным Постановлением Минздрава России от 30 апреля 2003 года № 80 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических нормативов»;

- Выполнять требования раздельного сбора и накопления отходов разных видов;

- Если в условиях Договора оговорено предоставление Подрядчику (арендатору) площадок Заказчика для временного накопления отходов (до шести месяцев), строго контролировать соответствие вида отхода объекту временного хранения согласно «Перечню объектов временного хранения (складирования) отходов на промышленных площадках филиалов» (приложение № 1 к Правилам);

- В случае использования площадок Заказчика для накопления отходов своевременно предоставлять ответственному лицу Заказчика данные первичного учета образования отходов производства и потребления в соответствии с пунктом 4.4.1.2 «Порядка осуществления производственного контроля в области обращения с отходами ОАО «Э.ОН Россия»;

- При производстве работ применять преимущественно технологии, обеспечивающие сокращение образования отходов и возможность их утилизации;

- Утилизацию отходов с использованием систем утилизации Заказчика согласовывать с ответственными лицами Заказчика. Необходимые документы, подтверждающие факт утилизации отходов, предоставляются ответственному лицу Заказчика.

После выполнения работ по Договору (при возврате арендованного имуществу Заказчику)  Подрядчик (арендатор) за свой счет приводит территорию производства работ (прилегающую к арендованному имуществу) в соответствие установленным санитарным нормам, приемка результатов подготовки территории осуществляется Заказчиком. Акт о приемке выполненных работ (акт приема-передачи части здания (сооружения)) подписывается Заказчиком только после выполнения указанных процедур по приведению территории в надлежащий вид.

Подрядчику(арендатору)запрещается:

Захоронение отходов производства и потребления на территории Заказчика, загрязнение и захламление площадок производства работ и прилегающих к ним территорий, а также в местах размещения временных вспомогательных зданий и сооружений;

- В нарушение требований СанПин 2.1.7.1322-03 складировать отходы производства и потребления вне специально-отведенных мест, указанных в приложении 1, а также совместно размещать отходы на указанных площадках, нарушая требования раздельного сбора и накопления отходов разных видов;

- Использовать в производстве материалы, на которые отсутствуют гигиенические сертификаты;

- Использовать опасные материалы с отсутствующей инструкцией по охране труда по безопасности ведения работ данным материалом и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье персонала.

# 4.2.3 Охрана водных ресурсов

При осуществлении деятельности, связанной с водопользованием, Подрядчик (арендатор) обязан:

- При производстве работ не допускать сброс загрязненных сточных вод в водные объекты, на рельеф и в пром.ливневую канализацию;

- При производстве работ в водоохранных зонах обеспечить надежную защиту водных объектов от загрязнения, разработать и согласовать соответствующие меры по устранению таких рисков;

- Работы, предполагающие сброс загрязняющих веществ в водные объекты, согласовывать с уполномоченным органом государственной власти или местного самоуправления;

- Там, где это возможно и экономически целесообразно, минимизировать потребление свежей воды, в то числе посредством широкого использования систем рециркуляции и водо-сберегающих технологий;

- При производстве работ вести постоянный мониторинг сточных, поверхностных и грунтовых вод в целях обеспечения адекватного контроля и снижения уровня их загрязнения;

- при транспортировке, хранении, перегрузке, утилизации и применении загрязняющих воду веществ соблюдать требования безопасности при обращении с такими веществами;

- Осуществлять мойку транспортных средств, рабочих машин и прочей техники только в предусмотренных для этого специализированных местах;

- вести журналы первичного учета по водопотреблению, водоотведению, обеспечить своевременное предоставление данных Ответственному лицу Заказчика;

- Забор и отвод воды из систем пожаротушения производить только в целях тушения пожаров;

- При использовании (обслуживании) обслуживающих хозяйственно-бытовые очистные сооружения осуществлять контроль качества и количество сбрасываемых сточных вод с хозяйственно-бытовых очистных сооружений. Копию протокола количественного и качественного анализа ежемесячно представляет Ответственному лицу Заказчика.

Подрядчику (арендатору) запрещается:

- Организация несанкционированных стоков загрязненных вод в водные объекты;

- Сброс в ливневую и хоз-фекальную канализацию Заказчика загрязняющих веществ, не предусмотренных проектом нормативов допустимых сбросом Заказчика.

# 4.2.4 Охрана почвы и грунтовых вод

При осуществлении деятельности, связанной с воздействием на почву и грунтовые воды, Подрядчик (арендатор) обязан:

- Не допускать попадание в почву и грунтовые воды вредных веществ всех видов;

- При производстве работ проводить оптимизацию использования земельных участков с целью уменьшения площади техногенного воздействия;

- Обеспечивать герметичность хранения эксплуатационных материалов всех видов, применяемых машин и устройств или предусматривать поддоны;

- За свой счет проводить зачистку территории и рекультивацию земель по окончании работ; За свой счет проводить санацию почв, загрязненных вследствие ненадлежащего обращения с загрязняющими веществами (например, маслами, консистентными смазками, средствами для чистки). Приемка результатов санации осуществляется Заказчиком.

- Топливо должно храниться в соответствии с Постановлением Правительства России от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;

- Заправку транспортных средств и рабочих машин осуществлять только при помощи одобренных Заказчиком мобильных заправочных станций, какие-либо исключения недопустимы. Непосредственное переливание топлива из бочек/контейнеров в более мелкую тару должно осуществляться только в поддонах достаточного размера.

# 4.2.5 Охрана атмосферного воздуха

При осуществлении деятельности, связанной с использованием нестационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, Подрядчик (арендатор) обязан:

- Загрязнение воздуха вследствие деятельности на строительных площадках поддерживать на минимальном уровне, насколько это приемлемо с технической и экономической точки зрения. Например, необходимо предотвращать работу двигателей в режиме холостого хода без надобности, минимизировать маршруты движения транспорта и соблюдать скорость движения. Если применяются методы и/или технологии, которые вызывают выброс в атмосферу вредных веществ, их необходимо согласовать с производственно-технической службой филиала.

- Проведение шумных работ, шум от которых может быть слышен в окрестностях электростанций Заказчика и которые могут привести к жалобам на шум со стороны местного населения (например, продувка трубопроводов), всегда согласовывать с ответственным лицом Заказчика;

Подрядчику (арендатору) запрещается:

- Использовать источники выбросов, концентрация загрязняющих веществ от которых, превышает установленные для атмосферного воздуха законодательством предельно-допустимые концентрации;

- Использовать автотранспортные средства, не прошедшие проверку на соответствие экологическим нормам (с отсутствующим талоном государственного технического осмотра или диагностической картой).

### 5. Действия в аварийных ситуациях, связанных с негативным воздействием на окружающую среду

### 5.1 Планы и инструкции по действиям в аварийных ситуациях

Заказчиком применительно к каждому его филиалу утверждены и применяются следующие планы действий в аварийных ситуациях и инструкции:

- Планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов;

- Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Планы ликвидации возможных аварий в газовом хозяйстве;

- Планы пожаротушения;

- Планы ликвидации аварий на гидротехнических сооружениях филиалов;

- Планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций на мазутном хозяйстве;

- цеховые Инструкции по предупреждению и ликвидации аварий.

Для локальных нештатных ситуаций в составе СЭМ Заказчика разработана «Инструкция по устранению минимальных аварийных ситуаций» РО-ПТУ-10.

В случае, если деятельность Подрядчика (арендатора) связана с экологическими аспектами, имеющими риски возникновения указанных аварийных ситуаций, Подрядчик (арендатор) обязан ознакомить свой персонал с данными планами и инструкциями в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения Договора.

### 5.2 Уведомление об экологических инцидентах

1. Независимо от принятия неотложных мер, предусмотренных Регламентом системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01), Подрядчик (арендатор) должен сообщать Ответственному лицу Заказчика обо всех нештатных и аварийных ситуациях, а также о случаях, которые могли бы привести к экологическому инциденту на своем рабочем участке в течении 15 минут с момента возникновения происшествия.

2. Нештатные и аварийные ситуации (события, вызывающие причинение ущерба, чрезвычайные происшествия) расследуются и анализируются непосредственно на месте соответствующей фирмой с привлечением специалиста по охране труда и технике безопасности Заказчика и ответственного лица Заказчика в области экологии.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Перечень объектов временного хранения

## (складирования) отходов на промышленных

## площадках и их характеристики филиалА «ЯЙВИНСКАЯ ГРЭС»

| филиал | Наименование объекта временного хранения (складирования) отходов | Наименование видов отходов | Код отхода по ФККО | Характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Яйвинская ГРЭС | Площадка № 2 | Отходы, содержащие черные металлы в кусковой форме, Лом алюминия несортированный Лом латуни несортированный Лом медных сплавов несортированный | 3513120001995 3531010101995 3541030101995 3541010101995 | Площадка бетонированная, расположена на территории складского хозяйства службы снабжения, вместимостью 200 тонн (85*20 м2) |
|  | Площадка № 3 | ТБО | 9120040001004 | 3 контейнера, расположенные в производственных помещениях КТЦ на 0 м (2 шт.) и 9 м (1 шт.) |
|  | Площадка № 3 | Безальтовое супертонкое волокно | 3140160301004 | 4 контейнера, расположенных в помещениях КТЦ на 0 м и 9 м |
|  | Площадка № 3 | Бой шамотного кирпича | 3140140101995 | 2 контейнера, расположенных в помещениях КТЦ на 9 м |
|  | Площадка № 3 | Бой строительного кирпича | 3110140401995 | 2 контейнера, расположенных в помещениях КТЦ на 9 м |
|  | Площадка № 3 | Бой бетонных изделий | 3140270101995 | 2 контейнера, расположенных в помещениях КТЦ на 9 м |
|  | Площадка № 3 | Бой железобетонных изделий | 3140270201995 | 2 контейнера, расположенных в помещениях КТЦ на 9 м |
|  | Площадка №4 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак. | 3533010013011 | Складское помещение АВК, хранение осуществляется в специальной герметичной таре. |
|  | Площадка №4 | Ртутные термометры отработанные и брак | 3533030013011 | Складское помещение АВК, хранение осуществляется в специальной герметичной таре. |
|  | Площадка № 5 | Покрышки отработанные | 5750020213004 | Деревянная площадка вместимостью 12*2 м, расположенная на территории тяжелого парка |
|  | Площадка № 6 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные, с не слитым электролитом | 9211010113012 | Помещение аккумуляторной, расположенное на территории тяжелого парка |
|  | Площадка № 6 | Кислота аккумуляторная серная отработанная | 5210010102012 | Помещение аккумуляторной, расположенное на территории тяжелого парка |
|  | Площадка № 7 | Медицинские отходы ( отходы класса Б, иглы после дезинфекции) | 9710000000000 | Складское помещение, расположенное в лаборатории психофизиологического обследования |
|  | Площадка № 7 | Медицинские отходы ( отходы класса Б, шприцы после дезинфекции) | 9710000000000 | Складское помещение, расположенное в лаборатории психофизиологического обследования |
|  | Площадка № 8 | Масла турбинные отработанные | 5410021202033 | На территории маслохозяйства бак вместимостью 37 м2 |
|  | Площадка № 9 | Масла трансмиссионные отработанные | 5410021202033 | Баки (4 шт.) вместимостью 2 м2, расположенные на отметке 3,5 м производственного помещения КТЦ |
|  | Площадка № 10 | Масла индустриальные отработанные | 5410020502033 | Бак вместимостью 0,8 м2 , расположенный в КТЦ |
|  | Площадка №11 | Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более) | 5490270101033 | Металлические контейнеры (4 шт.) вместимостью 0,2 м2, расположенные на отметке 9 м произв-нного помещения КТЦ |
|  | Площадка № 12 | Масла моторные отработанные | 5410020102033 | Бак вместимостью 1,5 м2, расположенный на территории тяжелого парка |
|  | Площадка № 13 | Масла компрессорные отработанные | 5410021102033 | Бак вместимостью 0,2 м2, расположенный в помещении рессиверной на территории ОРУ |
|  | Площадка № 13 | Масла трансформаторные отработанные, не содержащие галогены, полихлорированные дефинилы и терфинилы | 5410020702033 | Бак вместимостью 0,2 м2, расположенный в помещении рессиверной на территории ОРУ |
|  | Площадка № 14 | Силикагель отработанный | 3147050101995 | Подставка. Расположенная на территории ОРУ, S=18 м2 |
|  | Площадка № 15 | Мусор от бытовых помещений несортированный | 9120040001004 | Пластиковый контейнер МКР – 120, расположенный в АВК № 16 |
|  | Площадка № 16 | Мусор от бытовых помещений несортированный | 9120040001004 | Пластиковый контейнер МКР – 120, расположенный в АВК ПГТЦ |
|  | Площадка № 17 | Фильтр Novatex |  | Пластиковый контейнер МGВ – 1100, расположенный в ТО ПГТЦ |
|  | Площадка № 18 | Фильтр Compatex TMPC – F8-610N |  | Пластиковый контейнер МGВ – 1100, расположенный в КО ПГТЦ |
|  | Площадка № 19 | Отходы полимерных материалов | 5710280001005 | Пластиковый контейнер PESTANMGBЗ – 240, расположенный в ЦНС ПГТЦ |
|  | Площадка № 20 | Отходы замасленных фильтрующих материалов | 5490300000000 | Пластиковый контейнер PESTANMGBЗ – 240, расположенный в складском помещении ПГТЦ |
|  | Площадка № 21 | Кадриджные сменные фильтры (материал фильтрующей поверхности полипропилен) | 5710300001000 | Пластиковый контейнер PESTANMGBЗ – 240, расположенный в КНС ПГТЦ |
|  | Площадка № 22 | Мусор от бытовых помещений несортированный | 9120040001004 | Пластиковый контейнер PESTANMGBЗ – 240, расположенный в АВК (на улице) ПГТЦ |
|  | Площадка № 23 | Шлам нефтеотделительных установок | 5460030004033 | Пластиковый контейнер PESTANMGBЗ – 240, расположенный в ДКС ПГТЦ |
|  | Площадка № 24 | Ионообменные смолы для водоподготовки, потерявшие потребительские свойства | 5710240101995 | Пластиковый контейнер PESTANMGBЗ – 240, расположенный в ВПУ ПГТЦ |

| ПОДРЯДЧИК: _______________/_____________/ м.п. | ЗАКАЗЧИК: Директор филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» __________________/_______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 6

к Договору № 143-______/____/ЯГРЭС

от «____»____________ 20___г.

Ежемесячный отчет деятельности в области ОТ и ТБ в соответствии с требованиями п 20.2. «РО-БРиИ-01 ПТБ для подрядчиков». 		За ______  _______

_____________________________________________	(месяц)		(год)

(Наименование организации)

|  | Наименование пункта | Сведения о выполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Количество собственного персонала и персонала субподрядных организаций |  |  |
| b | Количество часов отработанных собственным персоналом и персоналом субподрядных организаций |  |  |
| c | Отчет о несчастных случаях, результаты их расследования и принятые меры |  |  |
| d | Количество нечастных случаев, требуемых оказание первой медицинской помощи, а также количество случаев оказания медицинской помощи в объёме больше, чем первой медицинской помощи |  |  |
| e | Отчет о потенциально опасных инцидентах, результаты их расследования и принятые меры |  |  |
| f | Отчет о проведенных мероприятий за отчетный период |  |  |
|  | количество проверок рабочих мест независимым лицом (в том числе государственным надзорным органам) |  |  |
|  | количество проверок рабочих мест собственным персоналом |  |  |
|  | количество проведенных первичных инструктажей |  |  |
|  | количество, темы и количество учащихся проведенных повторных и внеочередных инструктажей |  |  |
|  | количество проработки информации о травматизме |  |  |
| g | Статус выполнения предписаний |  |  |
| h | Отчет об инцидентах, влияющих на окружающую среду, результаты их расследования и принятые контрмеры |  |  |
| i | Количество утилизированных отходов |  |  |
| j | Свидетельство утилизации отходов опасных веществ |  |  |

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| _____________________________ _____________________________ ___________________/_________/ м.п. | Директор филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия» _____________________/__________/ м.п. |

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| _____________________________ _____________________________ ___________________/_________/ м.п. | Директор филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия» _____________________/__________/ м.п. |